Генеральный план

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский

Самарской области

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 3. Пояснительная записка

г. Самара

2015

Генеральный план сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (далее генеральный план) разработан на основании контракта _______________. с администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

1. Генеральный план сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (на бумажных носителях):

1.1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

1.2. Том 2. Графические материалы.

2. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (на бумажных носителях):

2.1. Том 3. Пояснительная записка.

2.2. Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

2.3. Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на бумажных носителях и в электронном виде).

2.4. Том 6. Графические материалы.

2.5. Том 7. Исходные данные.

2.6. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

3. Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Проектные материалы | Инв. № | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генеральный план сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (на бумажных носителях) |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. | 10 н/с-12 | 3 |
| 2 | Том 2. Графические материалы | 11 н/с-12 | 3 |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:5000 | 11/1 н/с-12 | 3 |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение). М 1:5000 | 11/2 н/с-12 | 3 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть). М 1:5000 | 11/3 н/с-12 | 3 |
| 2.4 | Карта функциональных зон сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:25 000 | 11/4 н/с-12 | 3 |
| 2.5 | Карта функциональных зон сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:5000 | 11/5 н/с-12 | 3 |
| 2.6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:25 000 | 11/6 н/с-12 | 3 |
| Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области (на бумажных носителях) |
| 3 | Том 3. Пояснительная записка. | 12 н/с-12 | 3 |
| 4 | Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду». | 13 н/с-12 | 3 |
| 5 | Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | 20 дсп-12 | 3 |
| 5.1 | Пояснительная записка | 20/1 дсп-12 | 3 |
| 5.2 | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1: 25 000 | 20/2 дсп-12 | 3 |
| 6. | Том 6. Графические материалы. | 14 н/с-12 | 3 |
| 6.1 | Карта современного использования территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:25 000 | 14/1 н/с-12 | 3 |
| 6.2 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:5 000 | 14/2 н/с-12 | 3 |
| 6.3 | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:25 000 | 14/4 н/с-12 | 3 |
| 6.4 | Карта зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:25 000 | 14/5 н/с-12 | 3 |
| 6.5 | Карта радиусов социального обслуживания населения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. М 1:25 000. | 14/6 н/с-12 | 3 |
| 7 | Том 7. Исходные данные | 15 н/с-12 | 1 |
| 8 | Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний | 16 н/с-12 | 1 |
| Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области. |
| 9 | Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG | 30 дсп -12 | 3 – DVD |
| 10 | Графические материалы в формате ГИС ИНГЕО | 31 дсп -12 | 3 – DVD |
| 11 | Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG (для размещения в информационной системе территориального планирования). | 32 н/с-12 | 2 – DVD |
| 12 | Слайдовая презентация проекта генерального плана | 33 н/с-12 | 1 – DVD |

Список сокращений	8

Введение	10

1. Общая характеристика поселения	14

2. Анализ современного использования и состояния территории	18

2.1. Природно-ресурсный потенциал	18

2.1.1. Климат	18

2.1.2. Рельеф и геоморфология	19

2.1.3. Геологические условия и процессы	20

2.1.4. Опасные геологические процессы и явления	21

2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	23

2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	24

2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых	25

2.1.8. Лесные ресурсы и растительность	25

2.1.9. Почвы	26

2.1.10. Ресурсы животного мира	27

2.1.11. Особо охраняемые природные территории	27

2.1.12. Природные рекреационные ресурсы	28

2.2. Население и трудовые ресурсы	28

2.3. Историко-культурный потенциал	34

2.3.1. Краткая историческая справка	34

2.3.2. Объекты культурного наследия	36

2. 4. Современное использование территории.	37

2.4.1. Производственный потенциал	37

2.4.2. Транспортная инфраструктура	42

2.4.2.1. Внешний транспорт	42

2.4.2.2.Улично-дорожная сеть	44

2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения	45

2.4.3. Инженерная инфраструктура	47

2.4.3.1. Газоснабжение	47

2.4.3.2. Электроснабжение	49

2.4.3.3. Водоснабжение	51

2.4.3.4. Водоотведение	52

2.4.3.5. Теплоснабжение	54

2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь	55

2.4.4. Жилищный фонд	56

2.4.5. Социальная инфраструктура	57

2.4.5.1. Здравоохранение	57

2.4.5.2. Социальная защита	60

2.4.5.3. Образование	60

2.4.5.4. Культура	61

2.4.5.5. Физическая культура и спорт	62

2.4.5.6. Молодежная политика	63

2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения	63

2.4.7. Туристический комплекс	65

2.4.8. Правопорядок и безопасность	66

2.4.9. Объекты регионального значения_____________________________________________________67

2.5. Анализ бюджета поселения.	67

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	71

2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	71

2.6.2. Санитарно-защитные зоны	73

2.6.3. Санитарные разрывы	77

2.6.4. Охранные зоны	78

2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	81

2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	82

2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.	84

2.7. Состояние окружающей среды	84

2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	84

2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	85

2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод	87

2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	92

2.7.5. Санитарная очистка территории	94

2.7.6. Общая оценка экологической обстановки	100

3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Курумоч.	101

4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области	108

5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Волжский в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Волжский, муниципальными целевыми программами муниципального района Волжский.	109

6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	112

7. Прогноз демографического развития поселения	116

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	118

8.1.	Функциональное зонирование территории	118

8.2. Размещение объектов  местного значения поселения	127

8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры	127

8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	129

8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта	137

8.2.4. Размещение объектов культуры	138

8.2.5. Размещение объектов молодежной политики	139

8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности	139

8.2.7. Размещение объектов специального назначения	140

8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения	141

9. Размещение объектов местного значения муниципального района	141

9.1. Размещение объектов образования	141

9.2. Размещение объектов здравоохранения	142

9.3. Размещение объектов физкультуры и спорта	142

10. Охрана окружающей среды	143

10.1. Охрана воздушного бассейна	143

10.2. Охрана поверхностных вод	144

10.3. Охрана почв и подземных вод	145

10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории	146

10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории	148

10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду	149

11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	150

12. Предложения по изменению границ земель различных категорий	150

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения	152

14. Основные технико-экономические показатели	153

# Список сокращений

АЗС – автомобильная заправочная станция

АСМ – автоматическая система мониторинга

ВЛ – высоковольтная линия электропередач

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГП – государственное предприятие

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГУ – государственное учреждение

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

ИП – индивидуальный предприниматель

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

ЛЭП – линия электропередачи

МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОП – офис врача общей практики

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОМСУ – органы местного самоуправления

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ОКС – объекты капитального строительства

ПГМ – песчано-гравийный материал

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ПЗП – прибрежные защитные полосы

ПО – промышленное объединение

ПС – подстанция электрическая

РЖД – Российские железные дороги

СанПиН – санитарные правила и нормы

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество

СОТ – садово-огородническое товарищество

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив

СТ – садоводческое товарищество

ТБО – твёрдые бытовые отходы

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУ – Федеральное государственное учреждение

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ФЗ – Федеральный закон

ЦРБ – Центральная районная больница

Категория, род (вид) населённого пункта:

г. –  город

дер. –  деревня

пос. –  посёлок

с. – село

В соответствии с Законом  Самарской области от 25.02.2005 г. № 41-ГД  «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» и  Уставом муниципального района Волжский Самарской области официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Курумоч.

В текстовой и графической части материалов по обоснованию проекта Генерального плана принято сокращенное наименование муниципального образования.

# Введение

Генеральный план сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  выполнен на основании муниципального контракта № 4 от 15.11.2011.

Заказчик – администрация муниципального района Волжский Самарской области.

Современное использование территории поселения приведено на 01.01.2012 года.

Генеральный план разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции), в том числе:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

– Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

– Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

– Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

– Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

– Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149

– Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 №129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года».

– Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

– Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакцияСНиП 35-01-2001».

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Проект выполнен с учётом национальных проектов и федеральных целевых программ в том числе:

– «Жилище» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050);

– «Развитие образования на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61);

– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7);

– «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 с изменениями от 27 сентября 2012 г.);

– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99).

Проект выполнен с учётом областных целевых и ведомственных целевых программ развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе:

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 179);

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399);

– «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 188);

–  «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 560);

– "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области" на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);

– «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 - 2016 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 г. N 473);

– "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 576);

– "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193);

– "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011-2015 годы" (утверждена постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549);

– «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2011 – 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области 13.11.2009 г. № 601);

– "Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 164);

– «Культурное наследие" на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);

– "Развитие малого  и  среднего  предпринимательства  в Самарской области" на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N 184);

– "Реализация  Стратегии государственной молодежной  политики в Самарской области до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 550);

– "Развитие физической  культуры  и  спорта   в   Самарской области на 2010 - 2018 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 7 апреля 2010 г. N 124);

– "Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области" на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);

– "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  в Самарской области на 2010 -  2013  годы  и  на период до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 30 июля 2010 г. N 355);

– "Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.

– «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);

– «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы  и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372);

– развития сельского хозяйства и регулирования     рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. N 375);

– развития потребительской кооперации в Самарской области на 2010 - 2012 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 8 июля 2009 г. N 311);

– "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);

– "Развитие туристско-рекреационного кластера в  Самарской области" на 2011 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 539);

– "Чистая  вода" на 2010 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2009 г. N 542);

– "Обеспечение пожарной   безопасности   Самарской  области  на 2009 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384);

– «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);

– «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);

– «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 365);

– «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);

– «Расчистка поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от  10 ноября 2009 № 121);

– Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2009 г. N 674);

– Энергетическая  программа на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 536).

Проект разработан с учетом решений Собрания   представителей муниципального района Волжский Самарской области от 29.05.2012 №133/16 «Отчет о результатах деятельности Главы муниципального района Волжский Самарской области и Администрации муниципального района Волжский Самарской области за 2011 год», от 17.08.2011 №77/9 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2011 год и на период до 2014 года» от  13.07.2009 г. № 731 «Об утверждении  Схемы территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области» и с учетом муниципальных целевых программ муниципального района Волжский и сельского поселения Курумоч.

При разработке генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрациями муниципального района Волжский и сельского поселения Курумоч,  министерствами и иными органами исполнительной власти Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Самарской области.

Указания в генеральном плане на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования сельского поселения Курумоч, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

# 1. Общая характеристика поселения

Муниципальный район Волжский находится в центральной части Самарской области, окружая  областной  центр  г. Самара  со  всех  сторон.

Сельское поселение Курумоч расположено в северной части муниципального района Волжский.

Площадь территории поселения – 6718 га. Численность зарегистрированного населения на 01.01.2012 г. по данным администрации составляет – 7232 чел. Плотность населения – 107,6 человека на 1 кв. км.

Этнический состав населения – русские, татары, чуваши, мордва и другие.

В состав сельского поселения Курумоч  входит четыре населенных пункта:

село Курумоч,

пос. Власть Труда,

ж/д  ст.Курумоч,

ж/д  ст.Мастрюково

Административный центр сельского поселения – село Курумоч.

Расстояние от административного центра поселения до города Самара составляет – 45 км.

Расстояние до административного центра поселения составляет от пос. Власть Труда – 4,2 км, от ж/д ст. Курумоч – 3 км, от ж/д ст.Мастрюково – 5 км.

Администрация муниципального района Волжский расположена в городе Самара.

В соответствии с Законом Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ  № 41-ГД от 25.02.2005 г. сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области включает в себя 4 населенных пункта:  село Курумоч – административный центр поселения,  пос. Власть Труда, ж/д  ст.Курумоч, ж/д  ст.Мастрюково

Сельское поселение Курумоч граничит:

– на севере и северо-востоке – с городским округом Самара;

– на западе и юго-западе с сельским поселением Васильевка Ставропольского района;

– на юге – с сельским поселением Рождествено муниципального района Волжский (по воде).

Численность населения сельского поселения Курумоч представлена в  таблице 1.1.

Таблица 1.1. Численность населения сельского поселения Курумоч.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | поселок Власть Труда | 400 |
| 2 | ж/д ст. Курумоч | 129 |
| 3 | ж/д ст.Мастрюково | 24 |
| 4 | село Курумоч (АЦ) | 6679 |
|  | Всего | 7232 |

Сведения о наличии и распределении земель сельского поселения Курумоч по категориям представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Сведения о наличии и распределении земель сельского поселения Курумоч по категориям (*)

| № п/п | Состав земель по категориям | Площадь, га | Назначение земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 4345 |  | 4345 |
|  | сельскохозяйственные угодья | 3494 | пашни | 2296 |
|  |  |  | многолетние насаждения (лесополосы) | 82 |
|  |  |  | пастбища | 785 |
|  |  |  | сенокос | 331 |
|  | Лесные земли | – |  | – |
|  | Земли под древесно-кустарниковой растительностью | 420 |  | 420 |
|  | Земли под дорогами | 197 |  | 197 |
|  | Земли застройки | 36 |  | 36 |
|  | Земли под водой | 112 |  | 112 |
|  | Земли под болотами | 40 |  | 40 |
|  | Другие земли | 46 |  | 46 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 525 |  | 525 |
|  | Земли транспорта и иного специального назначения, в т.ч. | 321 |  | 321 |
|  | земли транспорта | 308 | автомобильного | 97 |
|  |  |  | железнодорожного | 202 |
|  |  |  | водного | – |
|  |  |  | трубопроводного | 9 |
|  | земли иного специального назначения | 13 |  | 13 |
| 3 | Земли промышленности | 16 |  | 16 |
| 4 | Земли энергетики | 2 |  | 2 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | – |  | – |
| 6 | Земли лесного фонда | 1168 |  | 1168 |
| 7 | Земли водного фонда | 341 |  | 341 |
| 8 | Земли запаса | – |  | – |
|  | Итого | 6718 |  | 6718 |

(*) – сведения представлены по материалам, предоставленным Администрацией сельского поселения Курумоч.

В таблице 1.3 представлены сведения о земельных участках, включенных в границы населенных пунктов сельского поселения Курумоч Приказами Министерства строительства Самарской области.

Таблица 1.3. Сведения о земельных участках, включенных в границы населенных пунктов сельского поселения Курумоч

| № п/п | Населенный пункт | Дата и номер приказа | Площадь земельного участка, кв.м | Кадастровый номер земельного участка | Заявитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | посёлок Власть Труда | 17.09.2010 № 256-п | 90 000,00 105 287,00 61 600,00 | 63:17:2405001:115 63:17:2405003:276 63:17:2405001:99 | ООО «Прайд» |
| 2. | посёлок Власть Труда | 17.09.2010 № 258-п | 67 083,00 44 300,00 31 075,00 228 374,00 98 695,00 22 266,00 97 944,00 155 667,00 | 63:17:2405003:264 63:17:2405003:278 63:17:2405003:273 63:17:2405003:274 63:17:2405003:275 63:17:2405003:277 63:17:2405001:113 63:17:2405001:114 | ООО «Полесье» |
| 3. | село Курумоч | 17.09.2010 № 260-п | 143 000,00 | 63:17:2401002:139 | ООО «Нива» |
| 4. | село Курумоч | 17.09.2010 № 257-п | 310326,00 78187,00 215499,00 | 63:17:2401003:169 63:17:2401002:140 63:17:2402001:217 | ООО «Полесье» |
| 5. | поселок Власть Труда | 17.09.2010 № 259-п | 39091,00 22723,00 11173,00 31057,00 20462,00 33715,00 37537,00 186276,00 | 63:17:2405003:270 63:17:2405003:268 63:17:2405003:272 63:17:2405003:269 63:17:2405003:267 63:17:2405003:266 63:17:2405003:271 63:17:2405003:265 | ООО «Нива» |
| 6. | поселок Власть Труда | 24.09.2010 № 269-п | 1000,00 | 63:17:2405003:289 |  |
| 7. | поселок Власть Труда | 24.09.2010 № 270-п | 1000,00 | 63:17:2405003:293 |  |
| 8. | поселок Власть Труда | 24.09.2010 № 271-п | 1000,00 | 63:17:2405003:291 |  |
| 9. | поселок Власть Труда | 24.09.2010 № 272-п | 1000,00 | 63:17:2405003:295 |  |
| 10. | поселок Власть Труда | 24.09.2010 № 273-п | 1000,00 | 63:17:2405003:294 |  |
| 11. | поселок Власть Труда | 19.08.2010 № 216-п | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 | 63:17:2405001:121 63:17:2405001:120 63:17:2405001:122 63:17:2405001:124 |  |
| 12. | поселок Власть Труда | 19.08.2010 № 217-п | 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 | 63:17:2405001:119 63:17:2405001:123 63:17:2405001:125 63:17:2405001:127 63:17:2405001:126 63:17:2405001:129 |  |
| 13. | железнодорожная станция Мастрюково | от 19.03.2012 г. N 63-п | 13514.00 | 63:32:1804010:501 |  |
|  | посёлок Власть Труда | от 21.02.2012 г. N 44-п | 3069.00 8396,00 8717,00 8574,00 8824,00 1024,00 | 63:26:1805020:137 63:26:1805020:138 63:26:1805020:140 63:26:1805020:141 63:26:1805020:142 63:26:1805020:143 |  |

# 2. Анализ современного использования и состояния территории

## 2.1. Природно-ресурсный потенциал

### 2.1.1. Климат

Климат сельского поселения Курумоч континентальный, с резкими температурными контрастами, короткими переходными сезонами (короткой весной и непродолжительной осенью), холодной зимой, жарким летом, дефицитом влаги,  богатым солнечным освещением и большой  вероятностью  весенних  и  осенних  заморозков. В вегетационный период преобладают ясные и малооблачные дни. Время от времени возникают засухи.

Среднегодовая  температура  воздуха  в  границах поселения  составляет  плюс 4,6 ºС. Средняя температура наружного  воздуха  самого холодного месяца января ( минус  12,2 ºС, самого тёплого месяца – июля ( плюс 20,8 ºС.

Температура  воздуха  наиболее холодных суток обеспеченностью 98 % – минус 39 ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха  холодного  периода  года  достигает минус 43 ºС.

Температура  воздуха  наиболее теплых суток обеспеченностью 99 % – плюс 29,3 ºС. Абсолютная максимальная температура теплого периода достигает плюс 39 ºС.

Весенние заморозки заканчиваются в среднем во второй декаде мая, но в отдельные годы могут продолжаться до конца мая и даже до начала июня. Первые осенние заморозки начинаются в конце октября, а в отдельные годы вполне возможны и более ранние − в начале октября.

По количеству выпадающих осадков территория сельского поселения Курумоч  относится к зоне с недостаточным увлажнением. Среднегодовая сумма осадков равна 567 мм, из них наибольшая в период активной вегетации (с температурами выше 10 ºC).

За теплый период (с апреля по октябрь) сумма осадков составляет               318 мм, а за зимний (с ноября по март)  – 162 мм.

Осадки по временам года распределяются  равномерно.  Максимум  осадков приходится  на  летние  и  осенние  месяцы.  Твердые  осадки  (снег)  при  малом  количестве дождей и суровой  зиме служат дополнительным источником  запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

Летние осадки часто выпадают в виде ливней, при этом основная масса воды бесполезно стекает в овраги и балки, размывая при этом территорию. Ливневый характер осадков в отдельных местах способствует развитию водной эрозии.

Зима на территории поселения продолжительная, снежная и холодная. Первый снежный покров появляется в конце октября, но, как правило, тает. Устойчивый снежный покров на проектируемой территории образуется в третьей декаде ноября. Снеготаяние начинается в конце марта – начале апреля, а в первой половине апреля снег сходит. Период схода снега до спелого состояния почвы – 14 дней.

Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 149 дней. Наибольшей высоты (в среднем 45 см) снежный покров достигает, как правило, во второй декаде марта. Глубина промерзания грунта в среднем 79 см (1 раз в 100 лет), а в суровые зимы на малоснежных участках и песчаных грунтах до 121 см (1 раз в 50 лет). Это может отрицательно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур и на деформациях зданий и сооружений при наличии пучинистых грунтов.

Над рассматриваемой территорией преобладают ветры северного, западного, восточного, северо-западного и юго-западного направлений. Зимой преобладают ветры юго-западного, восточного и западного направлений. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца – 3 м/с, в теплый  период преобладают ветры западные, северо-западные и северные. Минимальная скорость ветра за июль составляет 2,5 м/с.

В мае и июне наблюдается большое количество дней с суховеями. Для летнего периода характерны ливни с ветрами. Средняя скорость ветра летом        3−4 м/с. Более сильные ветры обычно бывают в январе-феврале. Ветровая эрозия на территории поселения не выражена, но имеется потенциальная опасность ее проявления на легких почвах.

Средняя относительная влажность воздуха равна 74 %. Почти ежегодно возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой температурой и низкой (30 %) относительной влажностью воздуха.

Суточное изменение влажности хорошо выражено летом и менее четко – зимой. Суточные амплитуды в мае – июне достигают 25–35 % при максимальных значениях ранним утром и  минимальных после полудня.

Большое влияние на температурный режим и влажность воздуха оказывает облачность. В среднем за год около 60–70 % времени небо бывает покрыто облаками. Наибольшая облачность падает на ноябрь и декабрь месяцы, менее облачными являются май, июнь и июль.

### 2.1.2. Рельеф и геоморфология

Река  Волга  делит  муниципальный район Волжский  на  две  неравные  по площади и сильно отличающиеся по рельефу части: правобережную  возвышенную  и  левобережную, преимущественно низменную.

В географическом отношении территория сельского поселения Курумоч расположена в северной левобережной части Самарского Низменного Заволжья.

В геоморфологическом отношении сельское поселение Курумоч входит в Высокое  Заволжье и занимает низкие участки территории Волжского района. От водораздельной линии отдельными языками повышения спускаются к пойме, образуя собой  увалистый некрутой склон, местами перерезанный неглубокими задернованными оврагами.

Рельеф  на  территории  поселения  в  основном  спокойный,  с  общим  уклоном  в южном направлении, идущим к пойме р. Волга и представляет собой слабоволнистую, пересеченную неглубокими оврагами и балками равнину.

Микрорельеф территории представлен небольшими перевалами,  повышениями  и понижениями.

На проектируемой территории широкое распространение имеют склоновые эрозионные процессы, приводящие к перемещению продуктов выветривания. При этом преобладает процесс делювиального смыва, в результате которого уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Овраги, находящиеся на территории поселения, в большинстве своем остановились в росте и выглядят в форме балок с широкой пологой долиной и задернованными бортами. Такой вид оврагов характерен для левых берегов рек; в правых, более высоких берегах, они обычно короткие, обрывистые, растущие.

В нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий распространена овражная эрозия. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород), особенности рельефа рассматриваемой территории, водный баланс в слагающих породах, показатели их размываемости и техногенные факторы.

Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.В результате плоскостной эрозии ежегодно теряются миллионы тонн плодородной почвы.

Курганы на территории поселения очень незначительны по высоте и площади, встречаются изредка, как следы деятельности человека, но встречаются и курганы природного происхождения.

### 2.1.3. Геологические условия и процессы

Территория сельского поселения располагается на территории Восточно-Европейской платформы. Платформа состоит из кристаллического  фундамента, сложенного магматическими и метаморфическими породами и чехла, сложенного осадочными породами.

В геологическом строении территории муниципального района Волжский принимают участие отложения каменноугольной, триасовой, юрской, меловой, неогеновой и четвертичной систем.

Кристаллический фундамент, на котором залегают все осадочные породы, находится на глубине 2000 – 2100 метров, считая от абсолютной отметки плюс 100 метров. Наиболее древними осадочными породами, налегающими на кристаллический фундамент, являются верхнепротерозойские отложения.

Территория сельского поселения Курумоч находится в лесостепной зоне, для которой характерно чередование лесов и луговых степей.

На проектируемой территории широко распространены отложения  четвертичной системы, которые представлены среднеплейстоценовыми,    верхнеплейстоценовыми и галогенными осадками. Плейстоценовые осадки в  основном приурочены к речным долинам и представлены суглинками с  прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Общая мощность плейстоценовых осадков достигает 70 м. Зона склонов долин рек, ручьев, оврагов по площади невелика, вытянута вдоль врезов. Эти площади в паводок заливаются водой. Строительство здесь не рекомендуется и возможно лишь в условиях гидронамыва грунта необходимой мощности и нужного состава или при ограничениях, накладываемых рельефом. Предпочтение следует отдать пологим склонам.

Территория этой зоны может широко использоваться в рекреационных целях.

На отдельных участках могут встречаться просадочные грунты, требующие при строительстве специального исследования и применения особых мероприятий.

Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных  пойм и русел рек и ручьёв, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, озёрными и болотными образованиями.

Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала,  содержащего линзы плохо отсортированных песков и большое количество щебня и гальки.

Делювиальные (четвертичные) отложения представлены жёлто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород мощностью 20 – 40 м являются безводными.

Отложения неогена – глины серые с прослоями песков мощностью 45 – 150 м заполняют древние эрозионные формы рельефа и преимущественно приурочены к долинам рек и представлены только верхним  своим отделом – плиоценом мощностью 100 – 360 м. Глубина залегания водоносного горизонта 10 – 80 м. Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески. Мощность водоносного горизонта составляет от 3 до 5 м. Воды от безнапорных до слабонапорных с минерализацией 1,0 – 2,0 г/л. Дебит скважин чаще всего не более 0,5 – 3,0 м3/ч. Ввиду низкой производительности скважин и повышенной минерализации воды использование водоносного горизонта ограничено.

Породы  казанского яруса верхней Перми – это в основном песчаники,  алевролиты, доломитовая мука, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по  разрезу  преобладают доломиты, известняки и мергели мощностью 100 – 130 м. Песчаники и алевролиты  играют подчинённую роль. В  породах встречаются прослои и линзы гипсов. Мощность отложений казанского яруса 200 – 330 м. Мощность водоносного горизонта составляет от 10 до 15 м. Воды напорные с величиной напора от 15 до 120 м. Минерализация 1,0 – 2,8 г/л. Дебит скважин в основном  1.5 – 10 м3/ч. Водоносный горизонт может эксплуатироваться скважинами глубиной от 70 до 150 м. Более глубокие скважины не рекомендуются из-за повышенной минерализации воды.

Отложения татарского яруса верхней Перми представлены в основном  песчано-глинистыми породами. Мощность отложений колеблется от 160 до             170 м. Выше по разрезу преобладают глины с прослоями песчаников, мергелей и известняков. Между прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

В целом инженерно-геологические условия поселения разнообразны, изобилуют площадями, пригодными для строительства.

### 2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим явлениям и процессам в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 и ГОСТ Р 22.1.06-99 относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1% обеспеченности, переувлажнения грунтов.

В границах проектируемой территории заметно выражены опасные процессы природного происхождения: водная и ветровая эрозия, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Последний фактор, более чем любой другой из вышеперечисленных, влияет на интенсивность делювиального смыва. Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2−3 º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветры в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений, определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Суффозионные процессы (выщелачивание и вынос из  толщи горных пород мелких минеральных частиц подземными водами) наблюдаются обычно в долинах рек и на склонах со значительным уклоном подземных водоносных горизонтов. Суффозионные понижения в рельефе чаще имеют форму вытянутой ложбины и пологие задернованные склоны. Они обычно служат ложбинами стока поверхностных вод, тем самым, предопределяя направление эрозионного размыва, и по их днищам закладываются новые овраги. Особенно заметно суффозионные процессы выражены в северной части исследуемой территории, в районе с. Курумоч и п. Власть Труда.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной  частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и  продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами,  способствующими  развитию  оврагов,  являются  литологические  особенности

коренных  пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории.

В сельском поселении Курумоч распространены овраги в верхнеюрских и нижнемеловых глинистых отложениях. Они имеют мягкие очертания, так как склоны их обычно осложнены оползнями. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Оползневые процессы и абразия на территории поселения выражены по берегам реки Курумки.

Согласно  данным в работе  «Защита  от  затопления  и  подтопления  городов, населенных  пунктов, объектов народного хозяйства и  ценных  земель  на  территории Самарской области. Целевая программа. Противопаводковые мероприятия». Пояснительная записка. – Самара: ТОО «Институт  СРЕДВОЛГОГИПРОВОДХОЗ», 1996  г., приведены следующие данные: горизонталь затопления паводком 1 % обеспеченности проходит по отметке 34 м.

В  долине  р. Волга широко распространены участки переувлажнения,  появление которых в большей степени связано с подтоплением вследствие  повышения уровня грунтовых вод, вызванного подпором от Саратовского водохранилища.

Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

### 2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

В  границах  проектирования  развиты  водоносные  горизонты  четвер-тичных, неогеновых и пермских отложений. Сложная  геологическая  структура    территории  Волжского  района  обусловила неравномерное распределение подземных вод в различных литологических комплексах.

Водоносный комплекс отложений казанского яруса развит практически повсеместно. Слагающими породами в границах проектирования являются доломитовая мука с прослоями гипса, известняки и доломиты. Общая  мощность  пород,  слагающих  казанский  ярус,  изменяется  от  15  до  100  м. Мощность водовмещающих пород водоносного горизонта ориентировочно от 5 до 20 м.

Карбонатные  трещиноватые  и  кавернозные  породы  казанского  яруса характеризуются значительным водообилием. Воды казанского яруса  преимущественно  ненапорные  или  слабо  напорные. Минерализация от 0,4 до 2,7 г/л.

Водоносный комплекс неогеновых отложений представлен серыми  глинами с прослоями песков, которые залегают на глубине 40 – 50 м,  мощность слоя  достигает  50  м, водовмещающими  породами  являются  пески мелкозернистые (ориентировочная мощность 3 – 5 м). Воды практически  безнапорные или слабо напорные. Минерализация  0,3 – 0,4  г/л.

Ввиду низкой производительности скважин и повышенной  минерализации  воды использование водоносного слоя ограниченно.

Повышенное содержание сульфатов, а также высокая степень  минерализации вод обуславливает засоление почв и грунтов.

Водоносные горизонты современных аллювиальных и  верхнечетвертичных аллювиальных отложений широко распространены в  долинах  рек. Водовмещающими породами  выступают глины и суглинки в  подошве с галькой, глубина залегания 5 – 15 м. Воды практически безнапорные с минерализацией 0,3 – 0,4 г/л.

Согласно карте гидрогеологического районирования территория  сельского поселения  Курумоч характеризуется как благоприятная по условиям использования пресных подземных вод, с минерализацией до 1,0 г/л.

Водоносные горизонты четвертичных и неогеновых отложений  рекомендуется использовать совместно – эксплуатационными скважинами  глубиной  30 – 60 м с производительностью от 10 до  30  м3 /ч;  нижнепермских  и  отложений казанского яруса рекомендуется использовать скважинами глубиной не более 80 м.

Гидрогеологические условия территории проектирования обуславливают достаточную обеспеченность подземными  водами  для  хозяйственно-питьевых  целей за счет водоносных горизонтов четвертичных, неогеновых и пермских отложений.

Горизонты интенсивно используются для целей водоснабжения населенных пунктов и предприятий. Отрицательным моментом при этом является слабая защищенность вод горизонта от загрязнения сверху, с  поверхности на многих участках территории поселения, что вызывает опасение использования этих вод для питьевого водоснабжения. Воды могут быть  использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных хозяйств, преимущественно для технических нужд.

Подземные воды в поселении интенсивно исследуются и используются для целей водоснабжения. Разведано на территории сельского поселения Курумоч одно месторождение подземных вод ( Курумоченское.

Скважины Курумоченского месторождения подземных вод расположены в 2 км к югу от административного центра поселения, юго-восточнее поселка Власть Труда. Пресные воды используются для водоснабжения с. Курумоч,             п. Власть Труда и близлежащих населенных пунктов.

По своему качеству вода горизонта отвечает требованиям ГОСТ на питьевую воду. Утвержденные запасы пресных вод составляют 39,4 тыс. м3/сут., из них категории А – 28,6 тыс. м3/сут., категории В – 10,8 тыс. м3/сут.

Качество  воды: минерализация до 1/7,5 г/дм3, жесткость – 11,4 моль/м3.

У поселка Власть Труда распространены подземные воды незащищенные (I категория защищенности) и слабо  защищенные (II категория защищенности) от загрязнения с поверхности, что требует повышенного внимания к режиму использования территорий 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны  водозаборов подземных вод.

### 2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть сельского поселения Курумоч представлена рекой Курумка и  её притоками; многочисленными пойменными озерами (в т.ч. Мастрюковскими); прудом, расположенным в с. Курумоч.

Река Курумка протекает в юго-западном направлении и пересекает северную часть территории сельского поселения Курумоч, а далее направление меняется к югу и юго-востоку. На последнем отрезке р. Курумка протекает по  долине, разработанной р. Волга и впадает в р.Сок близ устья.

Протяженность реки – 21 км, площадь водосбора – 325 км2. Река Курумка относится к водотокам преимущественно снегового питания.

Минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков, протекающих на территории Самарской области, представлены в приложении №1 к приказу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. №6.

Основной особенностью режима  р. Курумка является наличие высокого весеннего половодья, за которым наступает низкая летняя межень. Зимнему периоду свойственен устойчивый ледяной покров. Наиболее маловодный период приходится на январь-февраль. В среднем зимний сток составляет менее 10 % объема годового стока реки.

В меженный период уровень воды устойчив, он понижается обычно медленно до августа – сентября, а затем наблюдается повышение, вызванное в основном уменьшением испарения. Летне-осенние дожди почти не влияют на величину меженного стока, т.к. питание водотоков в этот период осуществляется в основном за счет стока подземных вод. Температура воды наибольших своих значений (25° С – 29° С) достигает обычно в июле, но в отдельные годы в июне или августе.

Главной водной артерией Самарской области является широкая и многоводная р. Волга. Её длина составляет по разным данным от 3530 до 3690 км, площадь водосборного бассейна – 1360 тыс. км2, расход воды в устье – 8060 м2/сутки. Волга является самой крупной рекой в Европе. Вскрытие Волги происходит примерно в середине апреля. Средняя продолжительность ледохода – 15 дней. Средняя продолжительность затопления значительной части поймы составляет около 30 дней, а пониженных участков – около 45 дней.

Побережье реки Волги, представленное Саратовским водохранилищем, является жемчужиной муниципального образования. Берег водохранилища в районе поселения пологий, невысокий, различной крутизны, песчаный.

Саратовское водохранилище при НПУ имеет полный объем 12,9 км3, является водохранилищем транзитного типа суточно-недельного регулирования (последнее осуществляется синхронно с таковым на Куйбышевском гидроузле), что по основной площади зеркала водохранилища обеспечивает постоянство уровенного режима в течение года с допустимым колебанием уровня в пределах (0,5 м.

Кроме р. Волга на территории поселения судоходных рек не имеется.

На территории сельского поселения Курумоч есть свой озерный край. Многочисленные пойменные озера, расположены вдоль южной границы п. Власть Труда, недалеко от ж/д станций Мастрюково. Озера расположены на участке старого русла реки Волги, общая длина озер около 7 км, площадь 132 га. Многочисленные родники на дне и берегах озер пополняют водоемы свежей водой. В озерах наблюдается слабое течение, которое возрастает при усилении ветра. Берега покрыты прибрежно-водной, а участки озер в заводях густой водной растительностью. Водятся здесь щука и карась, типичные озерные жители, но в озера попадают и речные рыбы.  Совсем не редок в озерах крупный лещ. Вокруг озер и среди лугов на местности равнинного типа распространены лесные колки.

Северо-западнее села Курумоч расположен искусственный водоем «Утятник». Его длина составляет 500 метров, ширина 100 метров, глубина не превышает 3 метра. Обитателями пруда в селе Курумоч являются карп, сазан, плотва, елец, щука, серебряный карась.

Рыбохозяйственная характеристики малых рек, протекающих по территории сельского поселения  Курумоч

Малые водотоки сельского поселения Курумоч, к которым относится и река Курумка, выполняют важную функцию в сохранении и воспроизводстве рыбных запасов водоемов (в т.ч. искусственных) и водотоков, к бассейнам которых они принадлежат. Реки служат местом нереста рыб, пастбищем для нагула молоди и местом обитания взрослых рыб.

Характер питания реки – смешанный с преобладанием снегового. Зарастаемость реки незначительная с преобладанием воздушно-водной растительности.

Кормовая база водотоков представлена фитопланктоном, среди которого доминируют зеленые (харовые – Charophyceae и нитчатые – Spirogyra) и диатомовые (Diatomea) водоросли, зоопланктоном и зообентосом. Массовыми формами зоопланктона являются дафнии, коловратки, циклопы; зообентоса – олигохеты, личинки хирономид, ручейники, моллюски, пиявки.

Ихтиофауна рек включает виды рыб с разными сроками размножения ( весенним (окунь, плотва), зимним (сом) и порционным, преимущественно  летним (карась, ерш, лещ, щука, судак). Как правило, нерестилища фитофильных рыб отмечены на всем протяжении рек, на залитой растительности.

### 2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

В границах поселения находится месторождение пресных подземных вод «Курумочское», запасы воды которого составляет 39,4 тыс. м3/сут.

Из других полезных ископаемых на территории сельского поселения Курумоч имеются также месторождения карбонатных пород и песков строительных.

### 2.1.8. Лесные ресурсы и растительность

Леса на территории Самарской области произрастают на границе лесостепной и степной природно-климатических зон. Они имеют особо важное полезащитное, водорегулирующее и оздоровительное значение.

Общая площадь лесов в области на 1 января 2013 года составила 757,3 тыс. га (покрытая лесом площадь 685,4 тыс. га), в том числе:

– леса, расположенные на землях лесного фонда 577,9 тыс. га;

– леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения 140,9 тыс. га;

– городские леса 9,8 тыс. га;

– леса, расположенные на землях иных категорий 28,7 тыс. га.

Расположены леса по территории области крайне неравномерно. На юге, в степной зоне, под ними занято 2 % от общей площади, на севере (в лесостепной зоне) по территориям муниципальных районов этот показатель колеблется от 22 до 25 %.

Все леса Самарской области с 1 января 1996 года относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения,  представлены, как правило, мелкими колками и участками, примыкающими к лесному фонду.

Территория сельского поселения Курумоч расположена в лесостепной зоне, для которой характерно чередование лесов и луговых степей. Растительный покров представлен участками широколиственных лесов, которые чередуются с луговыми степями, большинство из которых в настоящее время полностью распаханы.

Из лесной растительности наиболее характерны  широколиственные леса (ель, дуб, липа, клен, береза, вяз, тополь, осина, ольха, ива и другие) с господством дуба. Сосняки произрастают по берегу водохранилища, в долине реки Курумоч, в окрестностях села Курумоч. Среди кустарников встречается шиповник. Травостой представлен лугово-степным разнотравьем в сочетании с типчаком и различными видами ковыля.

Волга и другие реки, создавая наносы рыхлого материала, образуют обширные низменные пространства, которые называются поймами. Поймы ежегодно затапливаются при разливе рек, при этом почва обильно пропитывается влагой, а также обогащается илом и минеральными веществами. На этих поймах растут богатейшие пойменные луга.

### 2.1.9. Почвы

Состав почв напрямую зависит от природы подстилающих пород, рельефа местности, режима увлажнения и характера наиболее распространенной растительности.

Территория сельского поселения Курумоч находится в лесостепной зоне. Почвенный покров представлен в основном черноземами, которые занимают более 90 % площади поселения. Черноземы  выщелоченные  типичные,  в  том  числе  остаточно-карбонатные, часто  смытые,  сочетаются  с  серыми лесными почвами и черноземами выщелоченными остаточно-луговыми.

Отдельными массивами  встречаются серые лесные почвы, в поймах рек – пойменные.

Увлажнение почв в поселении близко к нормальному, Ку=1.

Гумусированность почв определяется их обогащенностью органическим веществом – гумусом. Наибольшими запасами гумуса характеризуются черноземы, наименьшими – светло-серые лесные почвы.

Наблюдается падение содержания гумуса на сельскохозяйственных угодьях поселения. Основными причинами снижения гумуса и убывания плодородия следует назвать как природные факторы (наличие эрозионноопасных склонов, поднятие уровня грунтовых вод), так и многолетнее интенсивное использование земли, недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, снижение уровня культуры земледелия в последние годы, техногенное загрязнение почв.

Почвы в поселении имеют нейтральную или слабощелочную реакцию почвенного раствора, что является благоприятным для роста и развития большинства сельскохозяйственных растений.

Значительное содержание гумуса в почвах, благоприятные природно-климатические условия, в частности оптимальный водно-воздушный и гидрогеологический режимы при отсутствии плоскостной эрозии и однородном, спокойном почвенном покрове, позволяют считать земли сельскохозяйственного назначения ценными, так как они стабильно имеют высокую продуктивность независимо от погодных условий.

По механическому (гранулометрическому) составу почвы поселения от глинистых и  тяжелосуглинистых до супесей и песков.

Оценка сельскохозяйственных угодий (пашни) в сельском поселении Курумоч равна 53 баллам.

### 2.1.10. Ресурсы животного мира

Природные условия муниципального района Волжский благоприятны для размножения и обитания охотничьей фауны, характерной для  лесостепной зоны.

Лесные участки в составе земель лесного фонда Самарской области являются частью охотничьих угодий, где обитают основные охотничье-промысловые виды, и могут быть использованы для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

На территории поселения пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляет Муниципальное унитарное охотничье предприятие «Волжское».

Основной вид охотфауны охотугодий– водоплавающая дичь. Ихтиофауну прудов и озёр составляют плотва, елец, щука, серебренный карась, карп, сазан. Хозяйство имеет охотничью базу.

Основные виды охотфауны охотничьих угодий «Курумоченское», занимающих около 6 тысяч гектаров территории к северо-западу от поселка Курумоч вдоль автомагистрали Самара — Тольятти,   –  заяц-русак и косуля. Здесь также можно встретить лисицу, куницу, корсака, бобра и водоплавающую дичь.

Рельеф местности волнистый, пересечен оврагами и балками.
Южная часть территории относится к пойменной зоне Саратовского водохранилища, изобилует озерами и болотами. По периметру хозяйство окружено лесными массивами, а внутри него повсеместно преобладают поля и луга. Гидросеть представлена рекой Курумоч в восточной части и пойменными озерами в южной: Мастрюково, Песчаное, Куньков Садок, Большой и Малый Ильмень.

Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 269 создано государственное бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов», предметом деятельности которого в частности является проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах Самарской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 №122 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 - 2013 годы, основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемых природных территорий Самарской области.

### 2.1.11. Особо охраняемые природные территории

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах сельского поселения ООПТ (особо охраняемых природных территорий) нет.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Самарской области в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории муниципального района Волжский предусмотрено создание особо охраняемой природной территории регионального значения в сельском  поселении Курумоч. К ним относятся перспективные ООПТ регионального значения «Задельнинские сосняки» и «Бинарадские сосняки»

### 2.1.12. Природные рекреационные ресурсы

В границах сельского поселения протекает река Курумка и ее притоки, в пойме реки Волга находится много озер (Мастрюково, Песчаное, Куньков Садок, Большой и Малый Ильмень).

В реках и озерах водятся плотва, елец, щука, серебренный карась, карп, сазан..

Акватории и поймы рек,  а также многочисленные озера используются жителями для отдыха и рыболовства. Продолжительность купального сезона составляет 60–90 дней.

На территории сельского поселения Курумоч находятся охотничье хозяйство «Курумоченское» (площадь угодий – 6 тыс. га).

На территории поселения расположено 2 садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан.

Территория сельского поселения Курумоч благоприятна для рекреационной деятельности.

## 2.2. Население и трудовые ресурсы

Определение направленности развития сельского поселения Курумоч предполагает проведение анализа динамики численности его населения.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в поселении, необходимо проанализировать демографические процессы в динамике за последние несколько лет.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

В Самарской области основные изменения в демографической структуре начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

За последние 10 лет (с 2002 года) численность населения Самарской области сократилась на 25,67 тыс. чел. или на 0,7 %. Для области характерна естественная убыль населения, которая не покрывается положительным миграционным приростом.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему будет увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

В муниципальном районе Волжский общая численность населения муниципального района Волжский, начиная с 1997 года, последовательно возрастала с 74,2 до 83,6  тыс. чел.

К 2012 году увеличение численности постоянного населения составило 9,4 тыс. человек (12,7%).

Показатели естественного движения населения в муниципальном районе Волжский представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Показатели естественного движения населения в муниципальном районе Волжский в 2010-2012 г.г.

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Численность постоянного населения, чел. | 82277 | 83416 | 83597 |
| Рождаемость, на 1000 жителей, чел. | 9,6 | 9,3 | 9,6 |
| Смертность, на 1000 жителей, чел. | 11,4 | 11,0 | 11,0 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 жителей, чел. | -1,8 | -1,7 | -1,4 |

Показатели рождаемости и смертности в 90-х годах почти сравнялись.

В 1991 году коэффициент естественного движения населения района приобрел отрицательное значение, которое увеличивалось до 2001 года, причем в сельских поселениях заметнее.

В последние годы рождаемость несколько возросла, поскольку увеличилась доля женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Уровень смертности стал возрастать с 70-х годов и этот процесс последовательно продолжается. Особенно он велик в сельских поселениях, несмотря на более высокий, чем в городских поселениях, коэффициент рождаемости.

Внешняя миграция росла с 1990 года по 2003 год, т.к. муниципальный район Волжский оказался наиболее миграционно привлекательным наряду с Богатовским, Борским, Кошкинским, Ставропольским и Сызранским  муниципальными районами Самарской области.

В этот период внешняя миграция была настолько велика, что покрывала  естественную убыль населения района.

Однако  в  последующие  годы  миграционные  процессы в  районе стали  затухать. Миграционный прирост в 2003 году составил 1542 человека, в 2004 году – 854 человек, в 2005 году – 992 человека, а в  2006 году – 670 человек.

Миграционный прирост в 2012 году составил 229 чел., что на 2 человека меньше, чем в 2011 году (321 человек).

Дальнейшее воспроизводство населения будет осуществляться за счет  внутренних факторов (за счет соотношения уровней рождаемости и смертности населения).

На фоне повсеместно преобладающей естественной убыли населения в настоящее время в муниципальном районе Волжский сохраняется миграционный прирост.

В целом по муниципальному району численность населения незначительно возрастает.

Миграция не в меньшей степени, чем естественное движение населения,  связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В целом население района увеличилось за счет незначительного роста рождаемости и  миграционного прироста населения, что перекрывает естественную убыль населения.

В настоящее время, т.е. в период, когда в детородный возраст входит поколение, рожденное в 90-х годах, снижение рождаемости будет весьма ощутимым.

Для муниципального района Волжский, как и для Самарской области, характерна естественная убыль населения – существенное сокращение рождаемости при заметном увеличении уровня смертности, но в отличие от Самарской области стабильный положительный миграционный прирост в муниципальном районе Волжский покрывает естественную убыль населения.

Демографическое развитие сельского поселения Курумоч

Численность населения сельского поселения Курумоч на 01.01.2012 г. составила      7232 чел., в том числе в населенных пунктах:

– с. Курумоч –  6679 чел. (92,4%);

– пос. Власть Труда – 400 чел. (5,5%);

- ж.д. станция Курумоч - 129 чел. (1,8%);

- ж.д. станция Мастрюково - 24 чел. (0,3%) .

С 2005 по 2011 г.г. численность населения в сельском поселении Курумоч увеличилась на 137 чел. или 1,9 % от уровня 2005 г., а уровень смертности на протяжении последних семи лет (на 194 человека) превысил уровень рождаемости (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1. Показатели естественного движения населения в сельском поселении Курумоч в 2005–2011 гг.

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность постоянного населения, чел. | 7093 | 7099 | 7120 | 7145 | 7105 | 7230 | 7232 |
| Рождаемость, чел. | 66 | 86 | 70 | 76 | 70 | 81 | 74 |
| Смертность, чел. | 87 | 112 | 94 | 110 | 113 | 101 | 100 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -21 | -26 | -24 | -34 | -43 | -20 | -26 |

Для поселения характерна естественная убыль населения незначительный, в 2011 году показатель составил 3,6 чел. на 1 тыс. населения.

В 2011 г. коэффициент рождаемости составил 10,2 чел. на 1 тыс. населения, что незначительно выше уровня 2005 г. (9,3 чел. на 1 тыс. населения). Рост коэффициента рождаемости связан с увеличением доли женщин, вступивших в активный детородный возраст.

Коэффициент смертности в поселении в 2011 г. составил 13,8 чел. на 1 тыс. населения, что выше уровня 2005 г. (12,3 чел. на 1 тыс. населения). Рост коэффициента смертности связан с увеличением доли населения старше трудоспособного возраста, на которых приходятся самые высокие возрастные коэффициенты смертности.

Основной причиной роста населения является миграция, которая связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране. Показатели механического движения сельского поселения Курумоч по данным администрации представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Показатели механического движения в сельском поселении Курумоч в 2005–2011 гг.

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Прибыло, чел. | 149 | 145 | 170 | 154 | 114 | 270 | 106 |
| Убыло, чел. | 102 | 113 | 125 | 95 | 111 | 123 | 82 |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | 47 | 32 | 45 | 59 | 3 | 147 | 24 |

Механическое движение населения в сельском поселении Курумоч нестабильно.

Самый высокий уровень миграционного прироста населения наблюдался в 2010 году и составил 20,3 чел./тыс. В 2011 г. миграционный прирост составил 3,3 чел. на 1 тыс. населения.

Благодаря тому, что на протяжении последних лет наблюдалась естественная убыль  населения, а приток мигрантов несколько превышал отток, сельскому поселению Курумоч удалось избежать сокращения численности населения. По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах сельского поселения Курумоч численность жителей по сравнению с 2002 годом увеличилась на 280 чел. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно стабильным, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Курумоч удалось избежать существенного сокращения численности населения.

Данные о возрастной структуре населения сельского поселения Курумоч приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3. Данные о возрастной структуре населения сельского поселения Курумоч на 01.01.2011 г..

| № п/п | Показатели | Количество, человек | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Дети: | 1325 | 100,0 |
|  | до 6 лет | 569 | 42,9 |
|  | от 7 до 15 лет | 682 | 51,5 |
|  | от 16 до 17 лет | 74 | 5,6 |
| II | Из общей численности населения: | 7232 | 100,0 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста | 1248 | 17,3 |
| 2 | Население трудоспособного возраста (в т. ч. пенсионеры-льготники): | 4372 | 60,5 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 2364 | 32,7 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 2008 | 27,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста | 1612 | 22,2 |
|  | женщины старше 54 лет | 1038 | 14,3 |
|  | мужчины старше 59 лет | 574 | 12,3 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет          17,3 % от всего населения, это практически на уровне среднего показателя по муниципальному району. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в сельском поселении Курумоч составляет 22,2 %.

В сельском поселении Курумоч проживает 1248 человек моложе трудоспособного возраста, что составляет 17,3 % от общей численности населения и 1612 человек (22,2 % от общей численности населения) старше трудоспособного возраста. Таким образом, доля населения старше трудоспособного возраста выше доли молодого населения.

Трудовые ресурсы представлены 4372 чел. трудоспособного населения -  60,5% от общей численности населения.

Количество жителей пенсионного возраста за последние годы менялось незначительно и оставалось на уровне 1600 человек при практически  постоянной численности населения за этот же период. Доля трудоспособного населения больше в более урбанизированной среде. Данные о динамике возрастной структуры населения отсутствуют.

На протяжении последних 9 лет уровень смертности значительно превосходит уровень рождаемости, таким образом, естественного прироста не происходит.

В ближайшие годы в детородный возраст войдет малочисленное поколение, рожденное в 90-х годах, снижение рождаемости будет весьма ощутимым.

Этнический состав населения сельского поселения Курумоч

На территории сельского поселения Курумоч 85 % составляет русское население, 6 % составляет мордва, 3 % ( чуваши, 1 % составляют татары.

Русские образуют в муниципальном образовании основную этническую группу. Мордовское, чувашское и татарское население составляет незначительную часть ( 10 % от общей численности населения. Украинцы, белорусы, немцы и другие составляют всего 5% от общей численности населения.

Структура занятости населения сельского поселения Курумоч по отраслям по состоянию на 31.12.2011 года

Наибольшее количество трудоспособного населения проживает в                     с. Курумоч. На предприятиях МО занято 2926 человек.

По роду деятельности население занято:

- в промышленном производстве – 2750 человек (63 %);

- в сельскохозяйственном производстве – 50 человек (1,1 %);

- в бюджетной сфере – 350 человек (8 %);

- на учете в центре занятости – 110 человек (2.5 %)

- остальные ( 1112 человек (25,4 %).

Структура занятости населения сельского поселения Курумоч в экономике по формам собственности на 01.01. 2011 года приведена в таблице 12.

Таблица 12 –  Структура занятости населения сельского поселения Курумоч в экономике по формам собственности на 01.01.2011 года

| № п/п | Наименование показателя | Человек | Процент от общей численности занятого в экономике населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в экономике, чел | 2100 | 100 |
| 2 | В том числе по формам собственности: на предприятиях и в организациях государственной формы собственности |  |  |
|  |  | 300 | 14,3 |
|  | на предприятиях и в организациях муниципальной формы собственности | 720 | 34,3 |
| 3 | В организациях других форм собственности | 1080 | 51,4 |

На территории сельского поселения Курумоч с 2000 года отсутствует градообразующее предприятие, поэтому происходит маятниковая миграция трудовых ресурсов, которая увеличивается из года в год. Жители, работающие за пределами поселения, имеют высшее, среднее профессиональное, общее образование. В организациях и на предприятиях, находящихся за пределами поселения,  работает около 600 человек (в основном работающих доставляют автотранспортом).

Основными предприятиями, куда происходит отток рабочих,  является завод «Электрощит» в п. Красная Глинка (25 км), Винтайский завод ВМЗ в           п. Прибрежный (15 км), Аэропорт Курумоч (7 км) и др. Часть жителей выезжает на работу в города Тольятти и Самара.

8,4 % от общей численности трудовых ресурсов составляют работники, имеющие начальное или общее среднее образование; имеющие среднее специальное образование (или прошедшие профессиональную подготовку) составляют наибольшую долю трудовых ресурсов – 71,1%; 20,5 % – работники, имеющие высшее образование.

Данные о структуре населения сельского поселения Курумоч на 01.01.2011 г. приведены в таблице 13.

Таблица 13 –  Данные о структуре населения сельского поселения Курумоч

| № п/п | Показатели | Количество, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая численность населения | 7232 |
| 2 | Самодеятельная группа населения, | 4602 |
|  | в том числе: |  |
|  | население в трудоспособном возрасте | 4072 |
|  | работающие лица пенсионного возраста | 530 |
| 3 | Несамодеятельная группа населения | 2630 |
|  | в том числе: |  |
|  | дети до 17 лет | 1325 |
|  | учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства | – |
|  | неработающие лица пенсионного возраста | 1082 |
|  | неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 200 |
|  | лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве | 23 |
| 4 | Население, работающее на крупных и средних предприятиях | 2444 |
| 5 | Население, проживающее на территории сельского поселения, но работающее в других населенных пунктах | 1560 |

## 2.3. Историко-культурный потенциал

### 2.3.1. Краткая историческая справка

Территория современной Самарской области известна с 7–10 веков. В это время она осваивалась различными по языку и происхождению группами населения, пришедшими сюда из степных районов Северного Причерноморья, Северного Кавказа и Прикаспия. Последняя волна заселения болгарских племен на Среднюю Волгу относится к 10 веку. Она привела к образованию одного из крупнейших средневековых государств Восточной Европы – Волжская Булгария. Болгары (булгары), придя на Волгу и Каму, стали именоваться «волжскими» и «камскими» болгарами.

В начале 13 века Волжская Булгария была захвачена татаро-монголами, основавшими в Поволжье Золотую Орду, которая существовала до конца 15 века, пока не была окончательно разгромлена русскими войсками.

На развалинах Золотой Орды возникло несколько ханств: Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское, Ногайская Орда. Территория современного муниципального района Волжский вошла в состав Казанского ханства. В середине 16 века Казанское ханство было завоевано русскими войсками. Проживающие на этой территории мордва, чуваши, марийцы и часть казанских татар перешли в подданство России. Несмотря на меры, предпринятые царским правительством в укреплении своей власти в Среднем Поволжье, его продолжали беспокоить своими набегами различные кочевые племена: ногайцы, калмыки, башкиры. Для укрепления русских границ в Среднем Поволжье от их набегов по берегу реки Волги был построен ряд крепостей.

В 1586 году в устье рек Самары и Волги была построена крепость для защиты русских переселенцев от набегов кочевников, Самара вскоре превратилась в центр всего Среднего Поволжья. Через нее проходил великий волжский торговый путь.

Долгие годы после присоединения Среднего Поволжья к России здесь не было постоянных поселений. Лишь после строительства Самары, под ее защитой, в конце 16–начале 17 вв. на Самарской Луке появились первые поселения. Основывали их беглые русские крестьяне, уходившие на Волгу от тяжести феодальных повинностей, малоземелья и бедности центральных уездов страны. Наряду с русскими переселенцами значительными группами переселялись мордва и чуваши.

Во времена царствования Петра 1 освоение заволжских земель активизировалось. Содействуя развитию сельского хозяйства, Петр 1 переводил в Поволжье государственных крестьян центральных районов. Кроме того, он раздавал громадные земельные участки дворянам и служилым людям. На вновь полученные земли помещиков обязывали переводить своих крестьян из центральных районов страны, поэтому крестьянское население края увеличивалось.

В 1708 году в России были учреждены губернии. Самара приписана к Казанской губернии, но уже в 1717 году она вместе с южной половиной будущей Самарской губернии была причислена ко вновь образованной Астраханской губернии. Северная ее часть вместе с Бугульминским уездом продолжала оставаться в составе Казанской губернии. В 1744 году при образовании Оренбургской губернии Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды составили ее особую провинцию. Впоследствии к Оренбургской губернии отошла и Самара, входящая в Симбирскую провинцию Казанской губернии.

В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления и страна поделена на 50 губерний. Эта реформа коснулась и Самары. В 1788 году она стала уездным городом Симбирской губернии.

В 1851 году была образована Самарская губерния в составе 7 уездов.

Возникновение Курумоча обязано основанию Самары и переселением в село в ХVIII веке крещёных калмыков, которые сразу же построили храм. Село Курумоч основано по приказу выдающегося государственного деятеля и историка, администратора и ученого, соратника Петра I, Василия Никитича Татищева в 1738 году для размещения поволжских калмыков и первоначально называлось Богоявленское-Курумоч. Это было типично крестьянское село того времени. Здесь дружно уживались мордва, чуваши, татары, русские.

Существует несколько версий происхождения нынешнего названия села:

- Название Курумоч дано по названию небольшой речки, скатывающейся по доломитовому ложу к Волге, и происходит от калмыцкого «корум» – «каменистое русло».

- Слово «курумоч» произошло от слияния двух обрусевших татарских слов: «курумыш» (курмыш) и «урёма». Курмыш – дальний потаённый уголок, поросший непроходимыми лесами. Урёма – пойменные кустарниковые заросли.

- Курмыш – чувашская усадьба, состоящая из одного двора.

- Ссыльные люди селились в лесной долине при слиянии двух речек Куры и Моч. Речку назвали Курумка, а поселение – Курумоч. В то время Курумка была глубокводной, быстротечной и богатой рыбой. Но после вырубки лесов под поля и строительство домов, грунтовые воды ушли, а речка обмелела.

- От туркменского слова «курумоч», что переводится как «смолистая сажа, нагоревшая на котлах».

Наиболее вероятной выглядит версия, по которой созвучие названия китайского города Урумчи и села Курумоч – неслучайно. Ведь калмыки, давшие современное название селу Курумоч – потомки монголов. Урумчи же, в переводе с древнемонгольского языка, означает «прекрасное пастбище», в чём можно убедиться и поныне.

Заселение края шло долго. В разное время, село входило в состав разных губерний, уездов, краёв и районов (из-за административно-территориального деления земель Среднего Поволжья):

- 1728 – 1773 гг. – Казанская губерния;

- 1773 – 1780 гг. – Оренбургская губерния;

- 1780 – 1851 гг. – Симбирская губерния;

- с 1 января 1851 г. – Самарская губерния;

- с 1918 г. – Мелекесский уезд Старо-Бинарадской волости;

- 1918 – 1928 гг. – Ставропольский уезд Старо-Бинарадской волости;

- 1929 – 1935 гг. – Средневолжский край;

- 1935 – 1964 гг. – Куйбышевская область Красноярский район;

- c 1964 года по настоящее время – Волжский район.

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева нашла поддержку населения, проживающего на территории современного МО.

Недоброжелательно встретило крестьянство реформу 1861 года. Революционные выступления крестьян слились с общероссийским революционным движением против ограбления крестьян по реформе 1861 года.

В соответствии с Законом  Самарской  области от 25.02 2005 г.  № 41-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы пятнадцати поселений, одним  из которых является сельское поселение Курумоч.

Сельское поселение Курумоч наделено статусом сельского поселения с административным центром село Курумоч в составе муниципального района Волжский.

Законом  Самарской области от 25.02.2005 г. № 41-ГД  «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», и  в соответствии со статьей 85 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», образовано сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, включающее село Курумоч, посёлок Власть Труда, посёлок Мастрюково, ж.д. станция Курумоч, ж.д. станция Мастрюково.

Исторические традиции и культурное наследие села тесно связаны с первыми поселенцами, которые были старообрядцами. До сих пор село празднует свой Престольный праздник «Знамение» (10 декабря), проводы Масленицы. Несколько поколений коренного населения соблюдают строгие посты и придерживаются своих религиозных убеждений.

В настоящее время село Курумоч многонациональное, здесь проживают русские, мордва, чуваши, казахи, татары, переселенцы из республик Средней Азии и Закавказье. Это также накладывает свой отпечаток на традиции, быт и культуру села.

### 2.3.2. Объекты культурного наследия

Источником данных об объектах культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения Курумоч, является сводный список объектов культурного наследия г. Самары и Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. № 188-р.

Историко-культурное наследие сельского поселения Курумоч представлено Богоявленским храмом (культовым объектом), расположенным в с. Курумоч.

Самую первую церковь на территории села построили в 1743 году, по случаю крещения калмыков, которые населяли это исконно русское старинное село. Она была деревянная и имела нехитрую архитектуру. Второй храм, небольшой белокаменный, был поставлен на месте деревянного в 1819 году. Строительство существующего в настоящее время храма закончили в 1912 –1913 гг. До революции храм был освящен в честь иконы Казанской Божьей Матери и имел один придел. Закрыли его как раз на престольный праздник Казанской Божьей Матери 4 ноября 1930 года. В настоящее время это Богоявленский храм, являющийся духовным центром поселения.

Таблица 2.3.2.1. Памятники и ценные объекты архитектуры и истории сельского поселения Курумоч

| № п/п | Наименование объекта (в соответствии с документом о принятии на охрану) | Адрес объекта по нормативному документу | Вид объекта | Документ принятия на охрану | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богоявленская церковь | Волжский р., с. Курумоч | памятник архитектуры | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег. |

На территории сельского поселения Курумоч расположено также 2 памятника археологии (таблица 2.3.2.2).

Таблица 2.3.2.2. Выявленные объекты культурного наследия (памятники археологии) на территории сельского поселения Курумоч

| № п/п | Наименование | Местоположение | Датировка | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селище Курумоч | 1 км к западу, юго-западу от с. Курумоч | VI-VII вв. | 0,50 |
| Памятник археологии, выявленный в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |
| 2 | Селище Курумоч II | 0,2 км севернее с. Курумоч | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| Памятник археологии, выявленный в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2008 году |
| 3 | Селище Власть Труда I | 0,5 км южнее,юго-восточнее от пос. Власть Труда |  | 0,00 |

## 2. 4. Современное использование территории.

### 2.4.1. Производственный потенциал

Факторами, влияющими на развитие сельского поселения Курумоч являются экономико-географическое и транспортное положение, производственный потенциал,  обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.

Сельское поселение расположено в непосредственной близости от города Самара, что непосредственно влияет на его экономическое развитие и производственный потенциал.

В целом по муниципальному району Волжский в настоящее время ситуация в различных отраслях экономики можно охарактеризовать как стабильную.

Наблюдается рост объемов промышленного производства, производства валовой продукции сельского хозяйства, развивается малый бизнес, снижается численность безработных граждан.

Промышленное производство.

Общая характеристика промышленного производства на территории муниципального района Волжский.

В 2012 году предприятиями промышленности муниципального района Волжский (разделы C "Добыча полезных ископаемых", D «Обрабатывающие производства» и E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  собственными силами на сумму 15491,6 млн. руб., индекс промышленного производства составил 117,8 %  в действующих ценах к уровню 2011 года.

В структуре отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности D «Обрабатывающие производства» химическое производство занимает 12,8%, производство пищевых продуктов, включая напитки и табака – 13,5%, обработка древесины и производство изделий из дерева – 3,9 %; производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 43,1%; производство транспортных средств и оборудования – 17,8%.

В 2012 году индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям района составил по сравнению с прошлым годом 111,4%. Для сравнения: индекс промышленного производства в целом по Самарской области - 101,7%.

Крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного производства, а также выполнено работ и услуг на сумму 4739,3 млн. рублей, в том числе:

– ООО «Самарский Стройфарфор» (производство керамических санитарно-технических изделий и керамических плиток и плит) – на сумму 2557,0 млн. рублей, 107,9% к уровню прошлого года;

– ФКП «Самарский завод «Коммунар» (химическое производство) – на сумму 64,6 млн. рублей, 103% к уровню прошлого года;

– ООО «Самарское объединение керамики» (С.О.К) (производство строительной керамики)  – на сумму 1690,7 млн. рублей, 110% к уровню прошлого года;

– ООО «Бекон» (производство пищевых продуктов) – на сумму 159,2 млн. рублей, 108,1% к уровню 2011 года;

– ООО ПК «Продмаш» (Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов) – на сумму 267,8 млн. руб., 115% к уровню 2011 года.

Крупные и средние организации  муниципального района Волжский с численностью свыше 100 человек на территории сельского поселения Курумоч отсутствуют.

Сельское хозяйство.

Общая характеристика сельского хозяйства на территории муниципального района Волжский

В 2012 году на территории муниципального района Волжский осуществляли деятельность 191 сельскохозяйственная организация всех форм собственности, в том числе 28 сельскохозяйственных предприятий и 163 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На территории муниципального района на учете состоит 19153 личных подсобных хозяйств населения.

Данные о посевной площади муниципального района Волжский во всех категориях хозяйств представлены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1. Данные о посевной площади муниципального района Волжский в 2012 г.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Посевная площадь |  |  |
| посевная площадь во всех категориях хозяйств | га | 48494 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 41693 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3025 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 3776 |
| Зерновые культуры во всех категориях хозяйств | _*_ | 22951 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 21232 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 1719 |
| Подсолнечник во всех категориях хозяйств | _*_ | 10040 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 8800 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 1240 |
| Картофель во всех категориях хозяйств | _*_ | 1897 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 90 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 1777 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 30 |
| Овощи во всех категориях хозяйств | _*_ | 1275 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 47 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 1214 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 14 |

Валовой сбор зерна в 2012 году в хозяйствах всех категорий составил 23,6 тыс. тонн, больше уровня 2011 года на 2,4 тыс. тонн (на 11,5%). Урожайность зерновых культур составила в хозяйствах всех категорий 13,7 центнера зерна с убранной площади.

Урожайность зерновых по району выше среднеобластного показателя на 0,8 ц/га, который составил в 2012 году 12,9 ц/га.

Наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых культур получили следующие предприятия: ООО «Колос-2000» – 20,3 ц/га, ООО «Возрождение 98» – 18,1 ц/га, МУСПП «Первомайский» – 17,7 ц/га.

Производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий в 2012 году за счет сокращения посевных площадей, занятых данной культурой, уменьшилось на 25,5% и составило 11,1 тыс. тонн. Урожайность подсолнечника в хозяйствах всех категорий с убранной площади по сравнению с 2011 годом не изменилась и составила 11,0 ц/га (в 2011 году – 11,0 ц/га).

В хозяйствах всех категорий за счет увеличения урожайности собрано по сравнению с 2011 годом на 7,1% больше картофеля (собрано в 2012 году 25,3 тыс. тонн), на 13,3% больше овощей (собрано в 2012 году 30,2 тыс. тонн).

В 2012 году сельскохозяйственными предприятиями района было приобретено 10 единиц новой техники, в том числе 3 трактора (2 трактора - ИП Разинков, 1 трактор - МУСПП «Первомайский») и 2 зерноуборочных комбайна (ООО «Возрождение 98» и ООО «Колос-2000»).

В таблице 2.4.1.2 приведены основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств  по производству продуктов растениеводства.

Таблица 2.4.1.2. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств  по производству продуктов растениеводства в муниципального района  Волжский в 2012 году

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2011 | Темпы роста (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1421 | 128,0 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 932 | 238,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 424 | 91,6 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 65 | 275,4 |
| Производство основных продуктов растениеводства |  |  |  |
| Зерновые культуры (в весе после доработки) – всего | тонн | 38801,1 | 173,3 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 30647,3 | 148,9 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 8153,8 | 451,5 |
| Подсолнечник | _*_ |  |  |
| во всех категориях хозяйств |  | 28384,3 | 345,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 23642,6 | 340,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 4741,7 | 413,8 |
| Картофель во всех категориях хозяйств | _*_ | 17362,3 | 202,4 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 45 | - |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 17317,3 | 201,9 |
| Овощи во всех категориях хозяйств | _*_ | 15784,3 | 170,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 1757 | 524,5 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 14027,3 | 161,0 |

По состоянию на 1 января 2013 года производством молока и мяса КРС в Волжском районе занимаются 5 сельскохозяйственных предприятий.

Кроме сельскохозяйственных организаций, производством молока и мяса КРС занимаются 16 крестьянско-фермерских хозяйств, из них 6 были созданы в 2012 году.

За 2012 год валовой надой молока составил в хозяйствах всех категорий  15499 тонн (100,9% к уровню 2011 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 4795 тонн, в КФХ – 1601 тонну, в хозяйствах населения – 9103 тонны.

Надой на 1 фуражную корову по сельскохозяйственным предприятиям за 2012 год увеличился на 7,6% к уровню прошлого года и составил 4096 кг. Самые высокие надои в «Племзаводе «Кряж» – 4359 кг. Все сельскохозяйственные организации, кроме ООО ФХ «Чистые пруды», увеличили продуктивность молочного стада.

За 2012 год по сравнению с уровнем 2011 года в целом по району снизилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) – на 10,9% и составило 5502 тонн. Снижение производства мяса произошел за счет уменьшения производства в нашем районе мяса свиней в ООО «Юбилейный». Производства мяса КРС всего по району возросло на 3,6% за счет роста производства мяса в КФХ района.

На 9,8% увеличилось производство яиц в целом по району за счет увеличения производства яиц в ООО «Цыпочка» (в муниципальном районе Волжский производственная площадка в с. Рождествено) и составило за 2012 год 19,708 млн. шт., в том числе в сельскохозяйственных организациях – 13,342.

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств муниципального района Волжский по производству продукции животноводства в 2012 году приведены в таблице 2.4.1.3.

Таблица 2.4.1.3. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств  по производству продукции животноводства муниципального района Волжский в 2012 году.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2012 г. | Темпы роста (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство основных продуктов животноводства |  |  |  |
| Мясо (в живом весе) – всего | тонн | 5502,4 | 89,1 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 2196,4 | 57,7 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 2308,1 | 103,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 997,9 | в 7,8 раз |
| Молоко – всего | _*_ | 15499,2 | 100,9 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4794,7 | 93,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 9103,5 | 94,4 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 1600,9 | в 2,9 раз |
| Яйца - всего | тыс. шт. | 19708 | 109,8 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 13342 | 116,4 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6337 | 97,7 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 29 | в 9,7 раза |
| Поголовье крупного рогатого скота |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | голов | 10163 | 109,3 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 2712 | 73,7 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 4524 | 107,4 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 2927 | в 2,1 раза |
| Поголовье свиней |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 11031 | 99,8 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 8509 | 100 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 1904 | 88,5 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 618 | в 1,6 раза |
| Поголовье овец и коз |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 6962 | 127,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 2734 | 95,6 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 1737 | 117,6 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 2491 | в 2,2 раза |
| Поголовье птицы всего | _*_ | 165004 | 107,9 |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 103198 | 106 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 61538 | 111,3 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 268 | 117 |

Малое и среднее предпринимательство

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются основой социально-экономического развития муниципального района Волжский.

Государственную поддержку в виде исполнения муниципального задания целенаправленно осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области».

По состоянию на 01.01.2013 г. по данным МИФНС №16 по Самарской области в Волжском районе зарегистрировано 2828 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1256 субъектов малого предпринимательства и 1572 индивидуальных предпринимателя.

Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области  от 24.12.2009 №797 (с изменениями от 23.06.2011 №65/7) утверждена целевая комплексная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский» на 2010-2012 годы»,  реализация которой обеспечивает государственную и муниципальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, включая финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку.

Объем финансирования на мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на 2012 год составил 2761,8  тыс.рублей, из них:

– за счёт средств местного бюджета – 500 тыс.рублей;

– за счёт средств федерального бюджета – 2134,4 тыс. рублей;

– за счёт средств областного бюджета – 127,4 тыс. рублей.

На территории сельского поселения Курумоч все предприятия производственной сферы и сельского хозяйства относятся к малому и среднему бизнесу.

Всего по данным администрации сельского поселения Курумоч на территории поселения в производственной сфере осуществляют деятельность 7 предприятий, из них в сфере промышленного производства – 5 предприятий и два предприятия, в сфере сельскохозяйственного производства.

Малые предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере промышленного производства на территории сельского поселения Курумоч.

На территории поселения в сфере промышленного производства осуществляют деятельность предприятия малого  и среднего бизнеса:

– ООО «Евро-Железобетон», сфера деятельности – производство  железобетонных изделий (плиты, сваи и т.п.)–21,9 га, в 2-х км юго-западнее с. Курумоч;

– ООО «Современные строительные технологии», сфера деятельности – производство и реализация пластиковых окон., площадь территории предприятия – 6,5 га, в 2-х км. юго-западнее с. Курумоч, производственная площадка  2;

– ООО «Терминал», сфера деятельности – деревообработка, производство изделий из дерева, площадь территория предприятия – 14,5 га, с. Курумоч, ул.Ново-Садовая,  д. 1;

– ООО «Аквавита», сфера деятельности – производство и розлив минеральной воды, территория предприятия – 0,2 га, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 30;

– ООО «Мяс Ко», сфера деятельности – закупка, расфасовка, поставка в розничную сеть мясных продуктов, территория предприятия – 0,3 га, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 29;

– МУП Курумоченский ПЖРТ, производство и распределение тепловой энергии и воды, с. Курумоч,  ул. Гаражная, д. 27;

Малые предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства в сфере сельского хозяйства

По данным администрации сельского поселения Курумоч в сфере сельского хозяйства на территории поселения осуществляют деятельность 2 предприятия (таблица 2.4.1.4).

Таблица 2.4.1.4. Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства на территории сельского поселения Курумоч.

| № п/п | Наименование предприятия | Виды экономической деятельности | Численность работников, чел. | Юридический адрес/место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТС Курумоч – 1 Агропромышленный | растениеводство | - | в 2-х км северо-западнее с. Курумоч |
| 2 | МТС Курумоч – 2 Агропромышленный | растениеводство | - | в 2-х км северо-западнее с. Курумоч |

Численность зарегистрированных безработных на начала 2013 года по поселению – 110 чел.

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.

На территории сельского поселения Курумоч расположены 2 садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан:

1. дачный потребительский кооператив "Озерный", 138-135 км перегона Мастрюково-Задельная, в районе ж/д станции «Мастрюково», площадь- 96035 кв.м.

2. садоводческое товарищество "Железнодорожник", в районе п. Власть Труда, массивы 42 (площадь - 53000 кв.м.), 42а (площадь - 53089 кв.м.), 42б (площадь - 90301 кв.м.), 42в (площадь -104746 кв.м.).

Выводы

- Основу производственного потенциала сельского поселения Курумоч составляют промышленные и сельскохозяйственные предприятия малого бизнеса (производство железобетонных изделий, обработка древесины, изготовления оконных блоков и строительных изделий, растениеводство.

- Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Курумоч, являются:

–  непостоянный спрос на продукцию, конкуренция с крупными предприятиями г. Самара;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

– отсутствие необходимых экономических и финансовых условий для развития малого бизнеса.

### 2.4.2. Транспортная инфраструктура

### 2.4.2.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» «Москва – Челябинск»» и автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Самарской области на  территории сельского поселения Курумоч приведен 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1. – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящие по территории сельского поселения Курумоч.

| № п/п | Наименование дороги | Общая протяженность, км | В том числе асфальтобетон, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курумоч – Новый Буян | 4,15 | 4,150 |
| 2 | «Курумоч – Новый Буян» – Старая Бинарадка | 3,00 | 3,000 |
| 3 | Волжский - Курумоч - "Урал" | 6,70 | 6,700 |
|  | Итого | 13,85 | 13,85 |

Автомобильные дороги местного значения:

- «Автодорога «Самара – Тольятти» – ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ)» (через п. Власть Труда);

- «Автодорога «Самара – Тольятти» – ж/д станция Курумоч;

- п. Власть Труда – ж/д станция Курумоч.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения Курумоч представлен Южно-Уральской железной дорогой в направлении «Москва ( Челябинск», пересекающей территорию сельского поселения с запада на восток. Протяженность участка железной дороги по территории поселения – 15 километров. По ней осуществляется связь Дальневосточных и Сибирских территорий, Урала и Поволжья с центральными регионами России. На территории поселения расположены  железнодорожные станции – Курумоч и Мастрюково.

Преобладающим является направление грузопотоков «Челябинск – Москва».

Ширина зоны влияния железной дороги принята 10 км (по 5 км в каждую сторону).

В настоящее время большое количество внешних грузопассажирских перевозок выполняется преимущественно железнодорожным транспортом, поэтому необходимо предусмотреть развитие сервиса на железнодорожном транспорте.

Воздушный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки авиатранспортом для жителей и предприятий сельского поселения Курумоч осуществляются из международного аэропорта «Курумоч». Расстояние от с. Курумоч до аэропорта «Курумоч» составляет 7 км.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта является одной из лучших в России. В настоящее время он может принимать любые виды эксплуатируемых сегодня в мире самолетов.

Связь с аэропортом осуществляется по автодороге федерального значения М-5 «Урал» «Москва – Челябинск»» затем по автодороге межмуниципального значения.

Водный транспорт

Сельское поселение Курумоч на юге граничит с Саратовским водохранилищем и имеет выход к реке Волга. На территории сельского поселения нет грузовых и пассажирских причалов. Ближайший речной вокзал расположен в г. Тольятти.

Трубопроводный транспорт

Территорию сельского поселения Курумоч пересекают трассы магистральных трубопроводов:

- магистральный газопровод «Мокроус-Самара-Тольятти», диаметр трубы 800 мм, санитарный разрыв 200 м;

- магистральный газопровод «Старая Бинарадка -Димитровград Ульяновск, диаметр трубы 500 мм, санитарный разрыв 150 м;

- магистральный газопровод «Отрадненский ГПЗ-Тольятти (АТЗ), диаметр трубы 700 мм,  санитарный разрыв 200 м;

- газопровод отвод на ГРС-54 «с.Курумоч», диаметр трубы 200 мм, санитарный разрыв 100 м;

- нефтепродуктопровод  «Нефтегорский ГПЗ-Самара», диаметр трубы 273 мм, санитарный разрыв 75 м;

- этанопровод «Нефтегорский ГПЗ-Самара», диаметр трубы 273 мм, санитарный разрыв 150 м;

- нефтепровод «Гурьев-Самара», диаметр трубы 720 мм, санитарный разрыв  150 м.

### 2.4.2.2.Улично-дорожная сеть

Характеристики улично-дорожной сети на территории сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1.

| № п/п | Название дороги населенного пункта или улицы | Проезжая часть | Нужен капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжен-ность, (км)/площадь (м2) | в т.ч. протяженность по покрытию, км |  |
|  |  |  | асфальт/бетон | грунт/щебень | грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. Курумоч | 17,5/70000 | 9,3 | 1,15 | 7,05 | 17,5 км, нужен |
| 1 | ул. Ново-Садовая | 0,5/2000 | 0,2 | – | 0,3 | нужен |
| 2 | ул. Лесная | 0,900/3600 | – | – | 0,9 | нужен |
| 3 | ул. Садовая | 1,35/5400 | – | – | 1,35 | нужен |
| 4 | ул. Советская | 1,6/6400 | 1,3 | – | 0,3 | нужен |
| 5 | ул. Набережная | 0,550/2200 | – | – | 0,55 | нужен |
| 6 | ул. Рабочая | 0,650/2600 | – | – | 0,65 | нужен |
| 7 | ул. М. Горького | 1,5/6000 | 0,9 | – | 0,6 | нужен |
| 8 | ул. Полевая | 1,4/5600 | – | – | 1,4 | нужен |
| 9 | ул. Школьная | 0,6/2400 | – | – | 0,6 | нужен |
| 10 | ул. Пионерская | 0,750/3000 | 0.75 | – | – | нужен |
| 11 | ул. Победы | 1,250/5000 | 1,25 | – | – | нужен |
| 12 | ул. Гаражная | 0,6/2400 | 0,6 | – | – | нужен |
| 13 | ул. Мира | 0,65/2600 | 0,65 | – | – | нужен |
| 14 | ул. Спортивная | 0,4/1600 | 0,4 | – | – | нужен |
| 15 | ул. Юбилейная | 0,450/1800 | 0,450 | – | – | нужен |
| 16 | ул. Горная | 0,3/1200 | – | 0,3 | – | нужен |
| 17 | ул. Степная | 0,3/1200 | – | 0,3 | – | нужен |
| 18 | ул. Жигулевская | 0,400/1600 | 0,400 | – | – | нужен |
| 19 | ул. Самарская | 0,55/2200 | – | 0,55 | – | нужен |
| 20 | ул. Волжская | 0,2/800 | – | – | 0,2 | нужен |
| 21 | ул. Крайняя | 0,2/800 | – | – | 0,2 | нужен |
| 22 | ул. Молодежная | 0,8/3200 | 0,8 | – | – | нужен |
| 23 | пр. Ленина | 1,60/6400 | 1,6 | – | – | нужен |
| 24 | ул. Вишневая | 0,2/800 | – | – | 0,2 | нужен |
| 25 | ул. Ягодная | 0,2/800 | – | – | 0,2 | нужен |
| 26 | ул. Фабричная | 0,2/800 | – | – | 0,2 | нужен |
|  | п. Власть Труда | 8,0/32000 | 4,0 | – | 4,0 | 8,0 км, нужен |
| 27 | ул. Школьная | 2,0/8000 | 2,0 | – | – | нужен |
| 28 | ул. Дачная | 2,0/8000 | – | – | 2,0 | нужен |
| 29 | ул. Новая | 1,0/4000 | 1,0 | – | – | нужен |
| 30 | ул. Луговая | 1,0/4000 | – | – | 1,0 | нужен |
| 31 | ул. Озерная | 1,0/4000 | 1,0 | – | - | нужен |
| 32 | ул. Зеленая | 1,0/4000 | – | – | 1,0 | нужен |
|  | ж/д станция Курумоч | 1,0/4000 | – | – | 1,0 | 1,0 км нужен |
| 33 | ул. Гагарина | 0,500/2000 | – | – | 0,5 | нужен |
| 34 | ул. Сосновая | 0,250/1000 | – | – | 0,25 | нужен |
| 35 | ул. Вокзальная | 0,250/1000 | – | – | 0,25 | нужен |
| 36 | ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ) | 3,2/12800 | 1,0 | – | 2,2 | 3,2 км, нужен |
| 37 | ул.Мастрюковская | 0,2/800 | – | – | 0,2 | нужен |
| 38 | ул. Береговая | 1,0/4000 | 1,0 | – | - | нужен |
| 39 | ул. Центральная | 0,6/2400 | – | – | 0,6 | нужен |
| 40 | ул. Подгорная | 1,0/4000 | – | – | 1,0 | нужен |
| 41 | ул. Лесная | 0,4/1600 | – | – | 0,4 | нужен |
|  | Итого: | 29,7/118800 | 14,3 | 1,15 | 14,25 |  |

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах  сельского поселения Курумоч – 29,7 км, в т.ч.:

– с твердым покрытием (асфальт) – 14,3 км;

-с покрытием (грунт и щебень) - 1,15 км;

– с грунтовым покрытием– 14,25 км.

Большая часть автодорог местного значения сельских населенных пунктов и внутрипоселковых улиц находится в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии (наличие выбоин и размывов).

Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности. Нуждаются в реконструкции автодороги с грунтовым покрытием – 14,25 км. Требуется ямочный ремонт 118800 м2  дорожного полотна.

### 2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения

Транспортное сообщение сельского поселения Курумоч с другими  муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного, регионального и федерального значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

Автотранспортным обслуживанием населения с. Курумоч и сельского поселения Курумоч занимаются индивидуальные предприниматели. Пассажирскими перевозками также занимаются индивидуальные предприниматели.

По территории поселения для перевозки пассажиров с интервалом 20 минут проходит местный автобусный маршрут «Курумоч – Самара», проходящий через ж/д станцию Курумоч. По расписанию маршрут проходит и через п. Власть Труда.

Кроме того, по территории поселения проходят школьные маршруты:

п. Власть Труда – с. Курумоч;

ж/д станция Курумоч – с. Курумоч;

с. Старая  Бинарадка – с. Курумоч.

Автостанция в поселении  отсутствует. Для посадки и высадки пассажиров имеются остановочные площадки и отстойно-разворотные площадка общественного транспорта.

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано.

Месторасположение сельского поселения Курумоч в целом является выгодным, прежде всего в отношении транспортной доступности, что позволяет значительно расширить возможности ведения хозяйственной деятельности.

##### Сооружения и предприятия для хранения транспортных средств

Уровень автомобилизации в сельском поселении Курумоч составляет 207 автомобилей на тысячу жителей. Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

В с. Курумоч имеется сеть платных автомобильных стоянок, где осуществляется хранение личного транспорта:

- ООО «Губернская», с.Курумоч, пр. Ленина, д. 41;

- ООО «Губернская», с.Курумоч, ул.Мира, д 1-а;

- ООО «Губернская», с.Курумоч, в районе очистных сооружений.

##### Объекты придорожного сервиса

Важной составной частью благоустройства дорог является придорожный сервис, представляющий собой систему предприятий и сооружений, обеспечивающих обслуживание автомобильного движения по дорогам, создающим удобство проезжающим, способствующим повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

К предприятиям и сооружениям дорожного сервиса, предназначенным для обслуживания и создания комфортных условий участникам дорожного движения и обслуживания автотранспортных средств, относятся: площадки отдыха; стоянки и остановочные площадки; гостиницы, мотели и кемпинги; пункты питания; предприятия торговли, автозаправочные станции; станции технического обслуживания; пункты мойки автомобилей и шиномонтажа и другие объекты придорожного сервиса, расположенные на региональных и местных автомобильных дорогах на расстоянии не далее 100 метров от  них.

Существующая сеть таких предприятий, расположенных вдоль автомобильных дорог в сельском поселении Курумоч в настоящее время развита слабо.

В таблице 2.4.2.3.1 приведены характеристики объектов придорожного сервиса на территории сельского поселения Курумоч.

Таблица 2.4.2.3.1. Характеристики объектов придорожного сервиса на территории сельского поселения Курумоч.

| № п/п | Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Собственник объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автомобильная дорога федерального значения М 5 «Москва – Челябинск» |
| 1 | ООО «Кемпинг» в составе: гостиница, ресторан |  |  |  |
| 2 | АЗС № 193 |  | 1012 км автодороги | ООО «Татнефть-Самара» |
| 3 | АЗС |  | 1005 км автодороги | ООО «Автогаз-Смышляевка» |
| 4 | АГЗС № 4 | с. Курумоч | Московское шоссе, ул. Ново-Садовая | ИП Соколов В.В. |
| 5 | АЗС № 9 | с. Курумоч | Московское шоссе, ул. Ново-Садовая | ИП Соколов В.В. |
| Автомобильная дорога общего пользования II категории Москва-Тольятти |
| 6 | АЗС |  | 51 км автодороги | ООО «Бриз» |

На автомобильных дорогах, проходящих по проектируемой территории, интенсивность движения составляет от 1000 до 3000 автомобилей в сутки, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.

В ближайшие годы на всех указанных выше автомобильных дорогах интенсивность движения будет резко возрастать. Расширения существующей системы придорожного сервиса не требуется, потому как будет достаточно имеющихся объектов.

### 2.4.3. Инженерная инфраструктура

Инженерное обеспечение сельского поселения Курумоч включает в себя:

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение

- теплоснабжение;

- телекоммуникационную инфраструктуру и связь.

### 2.4.3.1. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Курумоч обеспечены с. Курумоч, пос. Власть Труда, ж.д. станция Мастрюково.

Газоснабжение сельского поселения Курумоч осуществляется через ГРС, расположенной в п. Поволжский.

Данные о газоснабжении населенных пунктов сельского поселения Курумоч приведены в таблице 2.4.2.3.2.

Таблица 2.4.2.3.2. ( Данные о газоснабжении населенных пунктов сельского поселения Курумоч

| № п/п | Наименование сооружения | Место расположения | Характеристики (давление), кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС | п. Поволжский Ставропольского р-на |  |
|  | АГРС | с. Курумоч, в районе ООО «Русская охота» | 11,5 |
|  | ГРП – 17 | ул. Ново-Садовая (нижняя часть), с. Курумоч | 4 |
|  | ГРП –19 | с. Курумоч, в районе кладбища | 11,5 |
|  | ГРП –18 | 1-я площадка птицефабрики «Жигулевская» с. Курумоч | 2 |

Перечень внутрипоселковых газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Курумоч приведен в таблице 2.4.2.3.4.

Таблица 2.4.2.3.4. – Перечень внутри поселковых газопроводов сельского поселения Курумоч

| № п/п | Пункт газификации | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Материал | Давление, кгс | Длина, м | Диаметр, мм |
| 1 |  | сталь | 6,0 0,3 |  | 108, надземный |
| 2 |  | сталь | 6,0 0,3 |  | 108, надземный |
| 3 |  | сталь | 0,3 |  | надземный |
| 4 |  | сталь | 0,3 |  | надземный |
| 5 |  | сталь | 0,3 |  | надземный |

Данные по объёму потребления газа отсутствуют.

Село Курумоч

Снабжение села природным газом осуществляется от газопровода высокого давления. От АГРС по газопроводу среднего давления, проложенного подземное, поступает на ГРП № 17, где редуцируется на низкое и далее по газопроводам низкого давления газом запитаны  потребители   по улицам       Ново-Садовая, Лесная, Садовая, Советская. От ГРП №  19 запитаны потребители по ул. М. Горького, Полевая, Школьная, Пионерская, Победы, Степная, Горная, Юбилейная, Спортивная, Ленина, Гаражная. Газ подается потребителям по стальным газопроводам низкого давления различных диаметров, проложенных подземно и надземно – на стойках и по фасадам зданий. Диаметр труб газопроводов низкого давления – от 40 до 76 мм.

Используется газ на хозяйственно- бытовые цели и в качестве топлива для всех тепловых источников.

Поселок Власть Труда

Газоснабжение поселка природным газом осуществляется от  газопровода давлением 0,3 мПа, идущего от АГРС. Газопровод давлением 0,3 МПа подходит к двум ШРП поселка, редуцирующим давление до низкого и далее по уличным сетям разводится к потребителям.

Газопроводы  из  стальных  труб  проложены  подземно  и  надземно  на  опорах. Газ используется на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Железнодорожная станция Мастрюково

Снабжение населенного пункта природным газом осуществляется от газопровода высокого давления через три ШРП, снижающих давление до низкого. Далее  по стальным газопроводам различных диаметров низкого давления, проложенным по опорам газ, подается потребителям.

Используется газ на хозяйственно-бытовые цели в качестве топлива  для всех тепловых источников.

Железнодорожная станция Курумоч

В населенном пункте газоснабжение отсутствует.

### 2.4.3.2. Электроснабжение

Через муниципальный район Волжский проходит основная электрическая сеть напряжением 500 кВ.

Для потребителей электроэнергии в сельском поселении Курумоч используются электрические сети 35 кВ, 6 кВ и понижающие подстанции             ПС 6/0,4 кВ.

Энергосистема сельского поселения Курумоч обладает достаточно высокой степенью надежности, так как трансформаторные подстанции оборудованы двумя трансформаторами и имеют несколько источников питания. Электроэнергией обеспечены все населенные пункты сельского поселения Курумоч.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- сельскохозяйственные предприятия;

- предприятия ЖКХ;

- население;

- энергосектор (для собственного потребления);

- комплексы транспорта и связи.

Источниками электроснабжения сельского поселения Курумоч служат головная подстанция «Курумоч», напряжением 110/35/6 кв, расположенная в селе Курумоч и подстанция «Жигулевская птицефабрика» мощностью 35/10 кВ. Балансовая принадлежность подстанции Самарское ПО Филиала ОАО» МРСК ВОЛГА», «Самарские распределительные сети».

Протяженность по поселению кабельных линий электроснабжения напряжением 6 кВ – 0,25 км, воздушных линий электроснабжения напряжением 6 кВ – 12,5 км.

Село Курумоч

Распределение электроэнергии от головной подстанции «Курумоч» осуществляется воздушными фидерами 10 кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Сети 10 кВ и распределительные подстанции принадлежат ЗАО «ССК». Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах. Протяженность сетей ВЛ – 10 кВ –  2км, ВЛ-0,4 кВ – 50км.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия;

- объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. Курумоч приведен в таблице 2.4.3.2.1.

Таблица 2.4.3.2.1.– Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в

с. Курумоч

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП КУР 2001/1×400, тр-р ТМ-400 кВА | с. Курумоч, пр. Ленина, д.32 |
| 2 | ТП КУР 901/1×250, тр-р ТМФ-250 кВА | с. Курумоч, ул. Жигулевская, д. 3 |
| 3 | ТП КУР 2003/1×250, 1×400,тр-ры ТМ-250 кВА, ТМ- 400 кВА | с. Курумоч, пр. Ленина, д. 26 |
| 4 | ТП КУР 2004/1×160, тр-р ТМ-160 кВА | с. Курумоч, ул. Мира, д. 10 |
| 5 | ТП КУР 2005/2×630, тр-ры ТМ-630 кВА (2 шт.) | с. Курумоч, н.п. ул. Мира |
| 6 | ТП КУР 904/400, тр-р ТМ-400 кВА | с. Курумоч, ул. Гаражная, д. 3 |
| 7 | ТП КУР 905/400, тр-р ТМ-400 кВА | с. Курумоч, ул. Победы, д. 1 А, ДК «Жигули» |
| 8 | ТП КУР 906/400, тр-р ТМ-400 кВА | с. Курумоч, пр. Ленина, д. 1, старая школа |
| 9 | ТП КУР 2009/160, 250 тр-ры ТМ-160 кВА и ТМ-250 кВА | с. Курумоч, пр. Ленина, д. 1, новая школа |
| 10 | ТП КУР 2010/2×100, тр-ры ТМ-100 кВА – 2 шт. | с. Курумоч, пр. Ленина, д. 39, больница |
| 11 | ТП КУР 2012/2×250, тр-ры ТМ-250 кВА – 2 шт. | с. Курумоч, пр. Ленина, д. 25 |
| 12 | КТП КУР 2013/400 тр-р ТМ-400 кВА | Очистные сооружения КНС-1 |
| 13 | ТП КУР 914/2×250, тр-ры ТМ-250 кВА – 2 шт. | с. Курумоч, пр. Ленина, д. 35 |
| 14 | КТП КУР 2018/250 тр-р ТМ-250 кВА | Очистные сооружения КНС-2 |

Поселок Власть Труда

Электроснабжение  в  поселке    Власть  Труда  осуществляется  от  существующх трансформаторных подстанций, запитанных от воздушных линий 6 кВ.

Потребителями электроэнергии в поселке являются: одноэтажная  усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,    общественные здания – II – III категории надежности электроснабжения, коммунальные предприятия – II категории  надежности, наружное освещение.

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Власть Труда приведен в таблице 2.4.3.2.2.

Таблица 2.4.3.2.2. – Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в

п. Власть Труда

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП КУР 1203/400, тр-р ТМ-400 кВА | п. Власть Труда, ул. Школьная, водозабор № 1 |
| 2 | КТП КУР 1211/560, тр-р ТМФ-560 кВА | п. Власть Труда, водозабор № 2 2-го подъема |
| 3 | КТП КУР 1621/160, тр-р ТМФ-160 кВА | п. Власть Труда, ул. Новая, д.1 |
| 4 | КТП КУР 1213/250, тр-р ТМФ-250 кВА | п. Власть Труда, ДЗСОЦ «Волжанин» |
| 5 | ТП КУР 1620/400, тр-р ТМ-400 кВА | п. Власть Труда, КП «Мастрюки» |

Железнодорожная станция Мастрюково

Количество трансформаторных пунктов -2 шт

Железнодорожная станция Курумоч

Количество трансформаторных пунктов 3  шт

### 2.4.3.3. Водоснабжение

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Курумоч обеспечены все населённые пункты поселения.

Источником водоснабжения являются артезианские скважины, питающиеся из  песчаных водоносных горизонтов, из двух водозаборов: водозабора № 1 с. Курумоч и водозабора № 2 с. Курумоч, которые находятся в поселке  Власть Труда.

На одной из площадок расположено 13 скважин  (4 рабочие, остальные – не функционируют). На второй площадке 6 скважин (5 рабочих, одна резервная). Оба водозабора посредством водоводов объединены в общую схему. В схему водоснабжения кроме скважин входят емкости запаса воды и насосные станции второго подъема. Водоводы подземные различных диаметров из труб разных материалов.

Утвержденные запасы месторождения пресных вод Курумоченское  – 39,4 тыс, м3/сут., из них категории А – 28,6 тыс. м3/сут., категории В – 10,8 тыс. м3/сут. Качество  воды: минерализация – до 1г/дм3, жесткость – 7,5-11,4 моль/м3. Дебит скважин – 75 м3/час. Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. Вода отвечает основным требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода» за исключением сухого остатка.

Год начала эксплуатации месторождения – 1980. Условия использования подземных вод благоприятные. Режим эксплуатации скважин круглогодичный.

Водоснабжение ж/д станции Мастрюково (ЖГИЗ) осуществляется из локальных водоисточников (колодцев) и артезианских скважин, т.к. в этом населенном пункте водопровод отсутствует.

Подземные воды месторождения используются для водоснабжения сельских населенных пунктов и сельскохозяйственного  производства (на хозяйственно-питьевые и призводственные нужды, в т.ч. для нужд горячего водоснабжения, полива и пожаротушения).

Очистка подземных вод не производится. Один раз в пять лет производится очистка накопительных емкостей ручным способом. Качество воды не отвечает полностью требованиям СаНПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая».

Наружные сети различных диаметров закольцованы, имеют большой процент износа, требуют ремонта, реконструкции или замены.

Согласно лицензии № 0468 ВЭ отбор подземных вод по поселению не должен превышать 638,81 тыс. м3/год. Действительно отбор подземных вод по поселению – 638,2 тыс. м3/год, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды …. тыс. м3/год, на производство – …. тыс. м3/год, потери при транспортировке –     41,8 тыс. м3/год.

Село Курумоч

Централизованное водоснабжение села осуществляется от водозаборов пресных подземных вод «Курумоченское», расположенных в границах проектируемой территории.

Глубинными насосами станции первого подъема вода подается в 2 резервуара объемом 400 м3 каждый, далее подается в 2 накопительные емкости объемом 750 м3 и 200 м3.  Из накопительных емкостей вода подается в распределительные сети с помощью центробежных насосов.

Сети водопровода выполнены из полиэтиленовых и стальных труб. Общая протяженность 14 км. Износ водопроводных сетей составляет 45 %. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из реки Курумка и пожарных гидрантов на сети.

Поселок Власть Труда

Централизованное водоснабжение села осуществляется от водозаборов пресных подземных вод «Курумоченское», расположенных в 500 метрах юго-восточнее поселка  Власть Труда на 2-х площадках.

Насосами станции второго подъема вода подается в 2 резервуара объемом 100 м3 каждый, далее используются напорные коллекторы и напорные трубопроводы, по которым вода подается в водоразборные уличные колонки. Вода отвечает основным требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода» за исключением сухого остатка. Водоводы подземные различных диаметров из труб разных материалов. Общая протяженность 14 км. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушения и полив.

Объекты новой застройки планируется путем строительства новых водоводов и проектирования и использования новых скважин.

Железнодорожная станция Мастрюково

Водоснабжение населенного пункта железнодорожной станции Мастрюково осуществляется из артезианской скважины. Водозабор состоит из артезианской скважины и башни Рожновского.

Коттеджный поселок Мастрюково и ЖГИЗ снабжаются водой из индивидуальных колодцев и скважин.

Сети водопровода из полиэтиленовых и стальных труб. Общая протяженность 0,05 км

Железнодорожная станция Курумоч

Централизованным  водоснабжение населенный пункт обеспечивается водозабором подземных вод из артезианской скважины  и водонапорной башни Рожновского. По водопроводной сети вода поступает в уличные водоразборные колонки.

Сети водопровода стальные и из труб ПВХ, диаметром 63-100 , общая протяженность 1,3 км.

Проблемы нехватки воды, улучшение её качества, реконструкция существующих и строительство новых водоводов по всем населенным пунктам сельского поселения Курумоч должны решаться по соответствующим программам развития.

В сельском поселении Курумоч реализуется областная целевая программа «Чистая вода»  на 2010 – 2015 годы, основной целью которой является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и необходимого количества, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

### 2.4.3.4. Водоотведение

В настоящее время на территории сельского поселения сети канализации имеются только в с. Курумоч, в остальных населенных пунктах поселения централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным транспортом и сливаются в отведенные для этих целей санитарным надзором места.

Дождевые и талые воды отводятся по рельефу местности в пониженные места.

Очистные сооружения (пруды накопители, отстойники) площадью 1 га располагаются в 2,5 км западнее с. Курумоч. Мощность очистных сооружений равна 3000 м3 /сутки. Одна канализационно-насосная станция размещена в                  населенном пункте – с. Курумоч, вторая – близ производственного объекта.

Материал канализационных труб – сталь, чугун, астбест. Общая протяженность труб – 25 км.

Тип очистных сооружений – пруд накопитель. Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из жилого сектора, от предприятий и организаций сельского поселения Курумоч осуществляется в пруды накопители.

В настоящее время очистными сооружениями с. Курумоч:

- не  обеспечивается  необходимый  уровень  очистки  сточных  вод;

- не  производится обеззараживание;

- не  производится  производственно-лабораторный  контроль над  эффективностью очистки;

- нарушаются  санитарные  правила  и  нормы  охраны  поверхностных  и  подземных  вод  от  загрязнения  сточными  водами.

Общий объем ЖБО, вывозимых из поселения за год, равен 392,7 тыс. м3.

Характеристика очистных сооружений приведена в таблице 23.

Таблица 2.4.3.4.1 – Характеристика очистных сооружений сельского поселения Курумоч

| № п/п | Местоположение очистных сооружений | Тип очистных сооружений | Мощность, тыс. м3/год | Вид сточных вод | Период ввода в эксплу-атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Механи-ческой | Биологи-ческой | проектная | фактическая |  |  |
| 1 | с.Курумоч КОС № 1 МУП ПЖРТ (птицефабрика) | Приемный колодец, песколов-ки с круговым движе-нием воды, двухъя-русные первичные отстой-ники | Биологиче-ский пруд | - | - | Хозяйственно-бытовые, произ-водствен-ные | 1965г. |
| 2 | с.Курумоч КОС № 2 МУП ПЖРТ Курумоченский | Горизон-тальные песколов-ки, двухъя-русные первич-ные отстой-ники | капельные биофильт-ры, вторичные отстой-ники | 3,0 | 1,07 | Хозяйственно-бытовые, произ-водствен-ные | 1966 |

Канасизационные очистные сооружения (КОС) и канализационные сети нуждаются в реконструкции, т.к. исчерпали свои технические возможности. Износ оборудования на них достигает практически 100 %, значительная часть сооружений имеет не только физический, но и моральный износ. Возможности данных сооружений по эффективности очистки сточных вод не соответствуют современным требованиям, КОС с. Курумоч работают в предельном режиме, поэтому требуется расширение или строительство новых очистных сооружений.

### 2.4.3.5. Теплоснабжение

В сельском поселении Курумоч централизованное теплоснабжение имеется только  в с. Курумоч.

Село Курумоч

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются общественные здания, школа, детские сады и многоквартирные жилые дома.

В качестве топлива используются природный газ. Котельная вырабатывает теплоноситель ( воду с параметрами 85(65оС.

Индивидуальная застройка имеет собственные источники теплоснабжения в виде котлов на газовом топливе.

Централизованно горячей водой обеспечиваются девятиэтажные жилые дома и здание общежития.

Таблица 2.4.3.5.1. Характеристики котельной в с. Курумоч

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов/ количес-тво | Выход тепла из котельной | Пара-метры теплоно-сителя | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабже-ние |  |  |
| 1 | Котельная | ПЖРТ | ДКВР/5 | 90 º С | 4,5 Атм |  |  |

Тепло транспортируется по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям с использованием трубопроводов различных диаметров.

Общая протяженность тепловых сетей –  16 км. Диаметр труб – 32 – 300 мм.

Проблемами источников теплоснабжения с. Курумоч являются: высокий физический износ котельной; высокий физический износ (до 70 %) наружных теплосетей, при котором потери тепла достигают 30 % от всей произведенной тепловой энергии при нормативном показателе, равном 9 %; высокая себестоимость тепловой энергии.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных сохраняемых в процессе эксплуатации материалов.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных необходимо заменить современным, высокоэффективным, автоматизированным.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, значительно снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Поселок Власть Труда

Централизованное теплоснабжение в поселке отсутствует. Здания социально-бытового назначения отапливаются от индивидуальных котлов различной модификации.

Теплоснабжение проектируемой жилой застройки осуществляется индивидуально в каждом жилом доме с установкой бытовых отопительных котлов.

Железнодорожная станция Курумоч, железнодорожная станция Мастрюково

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. Вся застройка обеспечивается теплом и горячим водоснабжением от собственных автономных тепловых источников (котлы на газовом топливе и печное отопление).

### 2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

Населению сельского поселения Курумоч предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи;

- услуги доступа в сеть Интернет.

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Сельское поселение Курумоч, как и вся Самарская область, отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Высокий уровень темпов роста отрасли связи в Самарской области связан с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения интернет-технологий, а также с развитием внутризоновых цифровых сетей телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и стационарной телефонной связи.

Наиболее интенсивно развивается сотовая связь, доля которой в общем объеме услуг связи составляет около 40 %. Услуги сотовой связи в сельском поселении Курумоч предоставляют операторы сотовой связи: ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн – GSM».

# Село Курумоч

Телефонизация села Курумоч обеспечивается существующей АТС на 1000 мест, расположенной в селе Курумоч, пр. Ленина, 31. АТС принадлежит ОАО «Ростелеком».

Распределительные сети выполнены подземными и воздушными кабелями. Распределительные кабели распаиваются в кабельных распределительных телефонных шкафах  (5 шкафов) и распределительных коробках. Распределительные сети по селу выполнены кабелями, которые прокладываются в земле и на опорах.

Поселок Власть Труда

Телефонизация села поселка Власть Труда осуществляется от АТС, расположенной в с. Курумоч.

Железнодорожная станция Мастрюково,  железнодорожная станция Курумоч

В населённых пунктах: ж.д. станция Мастрюково и ж.д. станция Курумоч установлен телефон ведомственной АТС железной дороги.

Жители поселения пользуются услугами широкополосного доступа (интернет). Телевизионным вещанием охвачено всё население муниципального образования.

### 2.4.4. Жилищный фонд

Большая часть населения сельского поселения Курумоч проживает в жилых домах частной застройки.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Курумоч составляет 152250 м2, в том числе:

- муниципальный жилой фонд насчитывает 38131 м2,

- частный жилой фонд – 114750 м2.

Частных домов в поселении ( 965, многоквартирных жилых домов – 155; количество квартир в частной собственности ( 1109.

Изношенность жилищного фонда в поселении – 55 %, по населенном пунктам:

- с. Курумоч – 55 %;

- п. Власть Труда – 55 %;

- ж/д станция Курумоч – 75 %;

- ж/д станция Мастрюково – 30 %.

В настоящее время весь ведомственный жилищный фонд передан в муниципальную собственность.

Средняя обеспеченность жителей сельского поселения Курумоч жильем составляет 21,05 м2 на человека, по населенным пунктам:

- с. Курумоч – 19,3 м2;

- п. Власть Труда – 41,4 м2;

- ж/д станция Курумоч – 21,2 м2;

- ж/д станция Мастрюково – 163,4 м2.

Анализ современного состояния градостроительной ситуации выявил ряд существенных проблем в составе жилищного комплекса сельского поселения Курумоч:

- низкий уровень инженерного обеспечения населенных пунктов;

- неспособность большого количества населения за свой счёт улучшить жилищные условия.

Недостаток финансирования муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства привел к невозможности проведения ежегодных капитальных ремонтов инженерных сетей и внутридомового оборудования, что в свою очередь сказывается на качестве услуг, оказываемых  предприятиями ЖКХ.

На населенные пункты сельского поселения имеются Генеральные планы, разработанные ранее. Несмотря на то, что они не реализованы в полной мере, утратили свою актуальность в связи с изменившейся концепцией развития поселения.

Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением за счет собственных и заемных средств, введено в действие:

( в 2007 году ( 500,0 м2;

( в 2008 году – 3309 м2;

- в 2009 году – 486,2 м2;

- в 2010 году – 2320 м2;

- в 2011 году – 1500 м2.

По данным о динамике ввода жилья за последние 5 лет, средний ввод объемов жилья составляет 1623,04 м2 в год.

Характеристика жилищного фонда по типам застройки представлена в таблице 2.4.4.1.

Таблица 2.4.4.1  – Характеристика жилищного фонда по типам застройки

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуальная застройка | 962 | 43449,8 |
| 2 | Секционная застройка: | 46 | 93241,3 |
|  | 2-х этажная | 27 | 19443,6 |
|  | 3-х этажная | 1 | 1765,0 |
|  | 4-х этажная | 1 | 1918,3 |
|  | 5-ти этажная | 15 | 61186,1 |
|  | 9-ти этажная | 2 | 8928,3 |
| 3 | Блокированная застройка | 109 | 15558,9 |
| 4 | Всего: | 1117 | 152250,0 |

Согласно проведённой статистики в 132 домах индивидуальной застройки (ж.д. станция Мастрюково - 36 домов, ж.д. станция Мастрюково (ЖГИЗ) -50 домов, в с. Курумоч -30 домов, в пос. Власть Труда  - 16 домов)  население проживает только в выходные дни. Население, проживающее в таких домах,  составляет 4% от общего населения.

Данные по жилищному фонду, отнесенному к ветхому фонду в соответствии с законодательством РФ (ст. 28 и 29 Жилищного кодекса РФ), отсутствуют.

### 2.4.5. Социальная инфраструктура

### 2.4.5.1. Здравоохранение

В сельском поселении Курумоч имеется развитая сеть медицинских учреждений. В с. Курумоч находятся: участковая больница в составе центральной районной больницы со стационаром на 234 больничных койки (в Курумоченском отделении - 52 койки); три аптеки, два аптечных пункта. В поселке Власть Труда имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Местоположение и объём медицинских учреждений приведены в таблице 2.4.5.1.1.. Сведения об аптеках и аптечных пунктах приведены в таблице 2.4.5.1.2.

Таблица 2.4.5.1.1. Объекты здравоохранения сельского поселения Курумоч

| № п/п | Объект, адрес | Мощность | Численность работающих, чел. | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | посеще-ний в смену | коек | врачей | средний мед. персонал |  |
| 1 | ММБУ ЦРБ Курумоченское отделение, с. Курумоч, пр. Ленина, д.10 | 132 | 52 | 9 | - | требует реконструкции |
| 2 | ФАП, п. Власть Труда | 15 | - | 1 | - | требует реконструкции |
| 3 | ООО «Надежда» стоматология, с.Курумоч, пр. Ленина, д. 39 | - | - | 1 | 1 | требует реконструкции |
|  | Всего | - | 52 | 11 | 1 |  |

Обеспеченность больничными койками в стационаре поселения составляет 7,1 койки на 1000 жителей. Все население сельского поселения пользуется услугами поликлиник, больниц, стационаров города Самары. Стационар поселения используется для оказания экстренной медицинской помощи, поэтому имеющегося количество коек достаточно.

Таблица 2.4.5.1.2 – Предприятия, оказывающие фармацевтические и платные медицинские услуги

| № п/п | Наименование предприятия | Фактический адрес | Вид деятельности (специализация) | Общая площадь, в том числе торговая площадь, м2 | Численность работников занятых на предприятии, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | ММУ ЦРБ Волжского района | с. Курумоч, участковая больница | аптечный пункт | 21,0 м2 | 1 |
| 2 | ЧП Шеянова | с. Курумоч, пр. Ленина, д. 20 | аптека | 20,0 м2 | 2 |
| 3 | ООО «Рона» | с. Курумоч, пр. Ленина, д. 20 | аптека (сеть «Вита») | 58,8 м2, в т.ч. торговая – 38,4 м2 | 4 |
| 4 | ООО «Велес Фарм» | с. Курумоч, ул. Мира, д. 6 | аптечный пункт | 21,0 м2 | 2 |
| 5 | ЧП Мальцева, | с. Курумоч, ул. Советская, д. 62-а | аптека | 91,4 м2, в т.ч. 30 м2 – торговая | 1 |

Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи определяется и расширением спектра врачебных специальностей в ММБУ ЦРБ Волжского района, число которых в настоящее время достигло 13 (по узкопрофильным специальностям – отоларингологии, офтальмологии, неврологии и т.д.).

Пять структурных подразделений ММБУ ЦРБ Волжского района имеют круглосуточный стационар (за исключением Петрадубравского и Чернореченского отделения).

Круглосуточный стационар всего по ЦРБ включает 87 коек в центральном отделении (с. Дубовый Умет), Смышляевском отделении – 46 коек, Рождественском – 16 коек, Воскресенском – 18 коек, Курумоченском –  27 коек (в том числе койки сестринского ухода – 25).

Средняя занятость койки остается стабильной в пределах нормативных показателей.

В структуре коечного фонда лечебно-профилактических учреждений Волжского района более половины приходится на терапевтические койки (60,0%), 10,6% – на койки сестринского ухода, 8,5% – на койки патологии беременности, 8,1% – на гинекологические, по 6,4% – на педиатрические и хирургические.

Развиваются стационар замещающие виды помощи.

В состав дневного стационара входят 83 койки.

Дневной стационар на дому рассчитан на 31 пациенто-место. Отмечается тенденция увеличения  числа пациентов, пролеченных в условиях дневного стационара поликлиники в 2010-2012 годах.

В ММБУ ЦРБ Волжского района на постоянной основе за счет средств областного и муниципального бюджетов ведется строительство новых объектов и капитальный ремонт зданий.

Реализован комплекс мероприятий в рамках национального проекта модернизации здравоохранения, целевых программ.

Поселение попадает в 30-минутный радиус доступности до медицинских учреждений г. Самара.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, доступность постов скорой медицинской помощи должна составлять 15 минут транспортом.

Отделение скорой медицинской помощи расположено в с. Курумоч участковой больнице (фельдшерских бригады).

Сельское поселение попадает в радиус 15-минутной транспортной доступности до отделения скорой медицинской помощи.

Помощь женщинам в период беременности и родов оказывает женская консультация при участковой больнице.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения Курумоч – 132 посещения в смену.

Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений поселения составляет 132 посещения в смену,  что соответствует нормативу.

# Согласно нормативам, для сельской местности обеспеченность медицинским персоналом на 1000 жителей должна составлять 4,1 врачей и 11,43 чел. среднего медперсонала.

# При общей численности постоянного населения муниципального района на 01.01.2013 г. 83597 чел. численность врачей, работающих на объектах здравоохранения муниципального района Волжский, должна составлять 343 чел., а среднего медицинского персонала – 955 чел.

# В настоящее время в муниципальном районе Волжский врачей – 102 чел, среднего медицинского персонала – 275 чел., т.е. в учреждениях здравоохранения муниципального района наблюдается нехватка кадров.

Выводы:

– в поселении действует Курумоченское отделение Центральной районной больницы и ФАП общей мощностью 132 посещения в смену, что соответствует нормативам;

– численность медицинского персонала в муниципальном районе и сельском поселении – ниже норматива;

– поселение попадает в радиус доступности отделения скорой медицинской помощи участковой больницы и ЦРБ муниципального района Волжский (15 минут транспортом) и в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

### 2.4.5.2. Социальная защита

Социальные услуги населению муниципального района Волжский и сельского поселения Курумоч оказывают учреждения, расположенные в г. Самаре:

–  Управление социальной защиты населения муниципального района Волжский;

– ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Волжский», имеющее 17 отделений социального обслуживания на дому (юридический адрес – с. Рождествено, ул. Пацаева, 67);

– МКУ «Волжский районный центр социальной помощи семье и детям».

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на территории сельского поселения Курумоч расположено  по адресу  с.Курумоч, ул.Мира, д. 6.

По данным федерального статистического наблюдения (форма №1-МО) на 31.12.2012 г. в целом по муниципальному району Волжский численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, составляет 1729 человек.

Меры социальной поддержки получают 487 многодетных семей.

В  сельском поселении Курумоч услуги социального обслуживания на дому получают 97 человек (ежемесячно), в целом за 2013 г.- 130 человек.

Выводы:

– отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на территории сельского поселения Курумоч отсутствуют;

–  услуги социального обслуживания на дому получают 97 человек.

### 2.4.5.3. Образование

На территории сельского поселения Курумоч на 01.01.2012 г. объекты образования расположены в с. Курумоч:

– детский сад – 2;

– средняя общеобразовательная школа – 1.

Основные характеристики объектов образования представлены в таблицах 2.4.5.3.1–2.4.5.3.1.

Таблица 2.4.5.3.1. Общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного образования сельского поселения Курумоч

| № п/п | Населенный пункт | Объект образования | Число мест | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБОУ Самарской области СОШ с. Курумоч |
| 1 | с. Курумоч | средняя школа | 900 | 700 учащихся |
| 2 | с. Курумоч | детский сад № 17 | 120 | 180 воспитанников |
| 3 | с. Курумоч | детский сад № 28 | 120 | 165 воспитанников |

Не имеется школ в малонаселенных пунктах: п. Власть Труда и на железнодорожных станциях Курумоч и Мастрюково. Дети из этих населенных пунктов посещают общеобразовательную школу в с. Курумоч.

Согласно областной целевой программе «Школьный автобус», принятой в Самарской области, дети доставляются в школы специальными автобусами. В муниципальном районе Волжский организованы школьные маршруты, три из которых  проходят по территории сельского поселения Курумоч:

- п. Власть Труда (ул. Школьная, д. 20) – с. Курумоч (пр. Ленина, д. 1);

- ж/д станция Курумоч (ул. Гагарина) – с. Курумоч (пр. Ленина, д. 1);

- с. Старая  Бинарадка – с. Курумоч (пр. Ленина, д. 1) с остановкой в           с. Курумоч на ул. Ново-Садовой, д. 1-А.

Транспортная доступность до общеобразовательной школы в с. Курумоч соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Количество мест в школе на территории поселения – 900, фактическая наполняемость – 700 учащихся. Имеется резерв – 200 мест.

Количество мест в детских садах – 240, фактически обучается 345 воспитанников, необходимо обеспечить ещё 105 мест.

Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в поселении отсутствуют, население удовлетворяет потребности в профессиональном образовании в учреждениях г. Самара и других городов Российской Федерации.

Выводы:

– на территории сельского поселения Курумоч действует 1 средняя общеобразовательная школа, 2 детских сада, мощность общеобразовательной школы соответствует потребностям населения, имеется резерв мест, мощности детских садов недостаточно;

– отсутствие учреждений начального, среднего профессионального и высшего образования, что обуславливает высокий уровень маятниковой миграции на учебу, и последующего оттока молодых кадров.

### 2.4.5.4. Культура

На территории сельского поселения Курумоч услуги населению в сфере культуры оказывают районный Дом культуры «Жигули» в с. Курумоч и сельский Дом культуры в с. Курумоч, а также их структурное подразделение – 1 общедоступная библиотека.

Основные характеристики объектов культуры представлены в таблице 2.4.5.4.1.

Таблица 2.4.5.4.1.

| № п/п | Объект культуры | Адрес | Мест, ед. хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культуры клубного типа |
| 1 | Районный Дом культуры | с. Курумоч | 264 | не требует капитального ремонта |
| 2 | Сельский Дом культуры | пос. Власть Труда | 20 | не требует капитального ремонта |
|  | Всего |  | 284 |  |
|  | Библиотеки |
| 1 | Библиотека | с. Курумоч | 15133 30 читат. мест | в здании ДК |
|  | Всего: |  | 15133 30 чит. мест |  |

Все здания объектов культуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Общее число мест в объектах культуры клубного типа поселения – 284, на 300 мест ниже норматива, книжный фонд библиотек – 15133 единиц хранения, не соответствует нормативу (таблица 2.4.5.4.2).

Таблица 2.4.5.4.2. Фактическая и нормативная обеспеченность сельского поселения Курумоч объектами культуры

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа | Библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | Потребность согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | Потребность согласно Нормативов5, единиц хранения |
| Сельское поселение Курумоч | 284 | 584 | 15133 | 32850 |

По установленным нормам в населенных пунктах с числом жителей 3000–10000 человек должна находиться одна школа искусств.

В с. Курумоч работает учреждение дополнительного образования детей МОУ ДОД ДШИ № 3 с.Курумоч (детская школа искусств) на 120 учащихся, в которой занимается 200 детей.

Выводы:

– на территории поселения действуют 2 объекта культуры клубного типа и 1 общедоступная библиотека, число мест в объектах культуры клубного типа ниже норматива, книжный фонд библиотек также не соответствует нормативу;

– объекты культуры нуждаются в капитальном ремонте (реконструкции), морально и физически устаревшая материально-техническая база учреждений культуры не позволяет в полной мере реализовать весь имеющий творческий потенциал населения.

### 2.4.5.5. Физическая культура и спорт

В сельском поселении Курумоч объекты физической культуры и спорта расположены в с. Курумоч:

– спортивные залы общеобразовательной школы (малый зал -320 м2, большой зал -400  м2 ) общей площадью 720 м2;

– плоскостные спортивные сооружения:

-хоккейная коробка, 0,2 га;

-футбольное поле общеобразовательной школы, 0,44 га;

-футбольное поле, 0,44 га

В остальных населенных пунктах спортивные сооружения отсутствуют.

Бассейн в поселении отсутствует, услуги населению оказывают бассейны в г. Самара.

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений на 2012 г. представлены в таблице 2.4.5.5.1.

В с. Курумоч находится детско-юношеская спортивная школа, в которой занимается 200 учащихся (при проектной наполняемости 120 учащихся).

Таблица 2.4.5.5.1.

|  | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность, необходимая на 2012 г. | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 506 | 2 | 145 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 434 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7–0,9 | 5,1 | 2 | 1,1 |

Площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений ниже норматива. Строительство новых современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни.

Выводы:

– в с. Курумоч имеются 2 спортивных зала общеобразовательной школы и 3 плоскостных спортивных сооружения.  Площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений ниже норматива;

– в сельском поселении Курумоч необходимо размещение новых спортивных сооружений.

### 2.4.5.6. Молодежная политика

В муниципальном районе Волжский молодежная политика направлена на создание условий для самореализации молодых людей, поддержки и развития молодежных инициатив и включение молодежи в решение социально-экономических проблем муниципального района.

Представители молодёжи Волжского района являются активными участниками  всероссийских мероприятий, в т.ч. всероссийского молодёжного форума «Селигер», всероссийского фестиваля «Рок над Волгой».

По состоянию на 01.01.2012 г. численность молодёжи сельского поселения Курумоч в возрасте от 14 до 30 лет составляет 756 чел.

Учреждения молодежной политики на территории сельского поселения отсутствуют. Работа с детьми и молодёжью ведётся на базе общеобразовательной школы и библиотек поселения.

### 2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

На территории сельского поселения Курумоч действуют 13 магазинов, 13 павильонов смешанной торговли (продовольственные и непродовольственные товары), площадь на 01.01.2012 г. составила 2176 м2.

Динамика развития сферы розничной торговли в поселении положительная.

Нормативная площадь объектов розничной торговли сельского поселения Курумоч составляет 2160 м2, площадь существующих объектов торговли соответствует нормативам.

На территории сельского поселения имеется 6 объектов общественного питания  на 556 посадочных мест.

Кроме того, имеется столовая при общеобразовательной школе на 150 мест.

Таблица 2.4.6.1. Фактическая и нормативная обеспеченность населения сельского поселения Курумоч предприятиями питания и бытового обслуживания

| Показатель | Нормативная обеспеченность | Фактическая обеспечен-ность | Соответствие нормативу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс. чел. | населения поселения |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 289 | 556 | соответствует |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 65 | 18 | не соответствует |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 432 | 0 | не соответствует |
| Химчистки, кг вещей в смену | 2,5 | 18 | 0 | не соответствует |
| Бани, мест | 7 | 50 | 20 | не соответствует |

Услуги населению в банковской сфере предоставляет Поволжский банк СБ РФ Красноярское отделение СБ 4254/040 филиал, с. Курумоч, пр. Ленина, д.31.

В этом же здании  расположено отделение ФГУП «Почта России» ОСП Самарский почтамт ОПС Курумоч-2

Поселение телефонизировано, имеется АТС на 1000 номеров в с. Курумоч, пр. Ленина, д.31.

Имеется  доступ в Интернет.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области, размер кладбища традиционного захоронения определяется, исходя из норматива 0,16 га на 1000 человек. При численности населения, равной 7232 человек, нормативный размер кладбища составляет 0,1 га.

В поселении находятся 2 действующих места захоронения общей площадью 2,8 га.

Таблица 2.4.6.3. Перечень мест захоронения сельского поселения Курумоч

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Действующее/ не действующее | Расположение в водоохранной зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Курумоч, юго-восточная часть села | 2,4 | действующее | не расположено |
| 2 | пос. Власть Труда, западная часть села | 0,4 | действующее | не расположено |
|  | Всего: | 2,8 |  |  |

Из культовых сооружений на территории поселения расположена Богоявленская церковь с. Курумоч, ул. Самарская, д. 1в.

Выводы:

– в поселении функционируют 13 магазинов, 13 павильонов общей торговой площадью  2176  м2, площадь существующих объектов торговли соответствует нормативам;

– число посадочных мест объектов общественного питания соответствует нормативам;

– объекты бытового обслуживания прачечные, химчистки отсутствуют;

- мощность объектов бытового обслуживания. Бани не соответствует нормативным;

– в поселении имеется 1 отделение почтовой связи и АТС;

– в поселении имеются 2 действующих кладбища общей площадью 2,8 га.

### 2.4.7. Туристический комплекс

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, развитие рекреационно-туристского сервиса является одним из приоритетных направлений устойчивого развития Самарской области.

В Самарской области действует Областная целевая программа «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы, которая ориентирована на создание благоприятного инвестиционного климата для частных инвесторов и формирование имиджа Самарской области как перспективного туристского направления центральной части Российской Федерации.

Анализ таких факторов, как географическое положение, инженерная и транспортная инфраструктура, природные ресурсы и экологические условия, наличие объектов культурного наследия, инфраструктура рынка, информационное пространство позволяет выявить потенциал развития туристского комплекса на территории поселения.

Южнее пос. Власть Труда находится Мастрюковская группа озёр. Озера расположены на участке старого русла реки Волги, общая длина озер около 7 км, площадь 132 га. Мастрюковские озера находятся под охраной Задельненского лесничества. В озерах имеется незначительное течение, пополняют водоёмы свежей водой многочисленные родники на дне и берегах озёр. Берега покрыты осокой, камышом, дербенником. На местности равнинного типа вокруг озёр произрастают сосны, дубы, лещины, смородина и тополя. Настоящие заросли образуют в озёрах водные растения. Озера густо заселены мелкими организмами, насекомыми и рыбой.

Историко-культурное наследие сельского поселения Курумоч представлено Богоявленской церковью, расположенной в центре села Курумоч.

На территории поселения расположено ____ садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан.

Развитие туристического комплекса

В Самарской области развиваются три основные категории туризма: «Культурный туризм», «Рекреационный туризм», «Деловой туризм».

Категория «Деловой туризм» использует в своей основе инновации, предпринимательскую активность, конгрессно-выставочные возможности территории.

Категория «Рекреационный туризм» (санаторно-курортный, экологический, активный, водный, сельский, охота, рыбалка, садово-дачный и другое) использует в своей основе природные ресурсы.

Категория «Культурный туризм» (культурно-познавательный, паломнический, ностальгический, военно-патриотический, событийный и др.) использует в своей основе культурно-исторические ресурсы.

Сельское поселение имеет потенциал для развития на своей территории двух категорий туризма – «рекреационный туризм» и «культурный туризм», в том числе по видам:

– событийный;

– садово-дачный.

Выводы:

Инженерная инфраструктура объектов туристического комплекса должна обеспечивать безопасное природопользование и определяется в каждом конкретном случае техническим заданием на проектирование.

Строительство современных объектов туристического комплекса требует вложения крупных средств, использования высоких технологий и новых строительных материалов, поэтому основной упор делается на привлечение инвестиций в эту сферу.

### 2.4.8. Правопорядок и безопасность

За правопорядок и безопасность на территории муниципального района Волжский отвечает отдел  МВД России по Волжскому району.

Территория муниципального района Волжский разделена на 23 административных участка, которые обслуживают 22 участковых уполномоченных полиции.

В поселении действует один ТПП (территориальный пункт полиции), расположенный по адресу: ул. Победы, д 2-б.

В административном  центре сельского поселения с. Курумоч в здании ДК сельского поселения  выделено помещение для участкового уполномоченного полиции для приема граждан.

Участковый уполномоченный полиции обеспечен служебным транспортом.

Основными задачами отдела полиции являются:

– обеспечение безопасности личности на территории муниципального района;

– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории муниципального района;

– выявление, раскрытие и расследование преступлений;

– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района;

– участие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального района;

– участие в организации на территории муниципального района охраны имущества физических и юридических лиц по договорам;

– оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

Потребности в новых помещениях для обеспечения правопорядка и безопасности в сельском поселении нет.

По данным «Плана ГО и защиты населения сельского поселения Курумоч» территория поселения подвержена риску возникновения очагов пожара. Пожары в лесных массивах могут привести к сильному задымлению следующих населенных пунктов сельского поселения Курумоч: железнодорожная ст. Курумоч, железнодорожная станция Мастрюково (ЖГИЗ).

Для тушения пожаров потребуется техника (до 4 ед.) и л/состава (до 16чел.). Может возникнуть необходимость эвакуации  до 100 чел. из зон пожаров.

Сельское поселение Курумоч обслуживается подразделением пожарной охраны № 159, расположенным в селе Курумоч (ул. Мира, д. 1-а).

Время прибытия пожарного подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. – 20 минутам в сельских поселениях.

Пожарный пирс в сельском поселении отсутствует.

Для тушения пожаров в с. Курумоч и пос. Власть Труда с питьевым водопроводом совмещен пожарный, на котором установлены пожарные гидранты.

Схема расположения пожарных гидрантов на территории сельского поселения Курумоч   муниципального района Волжский Самарской области по состоянию на 01.01.2014 года, таблица № 2.4.8.1.

Таблица № 2.4.8.1.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Курумоч | пр.Ленина-39 | 1 | исправен |
| 2 | с. Курумоч | пр.Ленина-35 | 1 | исправен |
| 3 | с. Курумоч | пр.Ленина-33 | 1 | исправен |
| 4 | с. Курумоч | пр.Ленина-36 | 1 | исправен |
| 5 | с. Курумоч | пр.Ленина-28 | 1 | исправен |
| 6 | с. Курумоч | пр.Ленина-26 | 1 | исправен |
| 7 | с. Курумоч | пр.Ленина-9 | 1 | исправен |
| 8 | с. Курумоч | пр.Ленина-7 | 1 | исправен |
| 9 | с. Курумоч | пр.Ленина-1(школа) | 4 | исправен |
| 10 | с. Курумоч | Центр. котельная | 1 | исправен |
| 11 | с. Курумоч | ул. Мира-5 | 1 | исправен |
| 12 | с. Курумоч | ул. Мира-3 | 1 | исправен |
| 13 | с. Курумоч | ул. М.Горького-12 | 1 | исправен |
| 14 | с. Курумоч | ул.М.Горького-86 | 1 | не исправен |
| 15 | с. Курумоч | ул.М.Горького-111 | 1 | исправен |
| 16 | с. Курумоч | ул.Советская-6 | 1 | исправен |
| 17 | с. Курумоч | ул.Советская-16 | 1 | исправен |
| 18 | с. Курумоч | ул.Советская-24 | 1 | исправен |
| 19 | с. Курумоч | ул.Советская-30 | 1 | исправен |
| 20 | с. Курумоч | ул.Советская-72а | 1 | исправен |
| 21 | с. Курумоч | ул.Советская-90 | 1 | исправен |
| 22 | с. Курумоч | ул.Советская-100 | 1 | исправен |
| 23 | с. Курумоч | ул.Советская-106 | 1 | не исправен |
| 24 | с. Курумоч | ул.Советская-116 | 1 | не исправен |
| 25 | с. Курумоч | ул.Советская-120 | 1 | исправен |
| 26 | с. Курумоч | ул.Победы-15 | 1 | исправен |
| 27 | с. Курумоч | ул.Юбилейная | 1 | исправен |
| 28 | с. Курумоч | ул.Лесная-20а | 1 | исправен |
| 29 | с. Курумоч | ул.Лесная-5 | 1 | исправен |
| 30 | п. Власть Труда | ул.Школьная-45 | 1 | исправен |
| 31 | п. Власть Труда | ул.Школьная-27 | 1 | исправен |
| 32 | п. Власть Труда | ул.Школьная-20а | 1 | исправен |
| 33 | п. Власть Труда | ул.Луговая-14 | 1 | исправен |
| 34 | п. Власть Труда | ул.Луговая-18 | 1 | исправен |
| 35 | п. Власть Труда | ул.Луговая-22 | 1 | исправен |
| 36 | п. Власть Труда | к.п.Мастрюки | 1 | исправен |
| 37 | п. Власть Труда | к.п.Мастрюки | 1 | исправен |
| 38 | п. Власть Труда | к.п.Мастрюки | 1 | исправен |

### 2.4.9. Объекты регионального значения

В реестре имущества Самарской области числятся объекты недвижимого имущества, расположенные на территории с.п. Курумоч муниципального района Волжский, перечень которых представлен в таблице 2.4.9.1.

Таблица 2.4.9.1. Перечень объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью Самарской области

## 2.5. Анализ бюджета поселения.

В настоящем разделе выполнен анализ бюджета муниципального района Волжский и бюджета сельского поселения Курумоч в целях  оценки перспектив социально-экономического развития поселения с учетом финансового потенциала поселения и муниципального района в целом.

Бюджет муниципального района Волжский

Доходы бюджета муниципального района Волжский в 2011 году составили 889 879,3 тыс. руб.

Расходная часть составила 885609,0 тыс. руб. Дефицит бюджета в 2011 году составил  4270,3 тыс.руб.

В таблице 2.5.1 представлена структура доходов бюджета муниципального района Волжский.

Таблица 2.5.1. Доходы бюджета муниципального района Волжский Самарской области.

| Наименование показателя | Исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Доходы бюджета – Всего | 889 879, 3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 352 763, 3 |
| Налоги на прибыль, доходы | 242 448,2 |
| Налоги на совокупный доход | 19 753,2 |
| Налоги на имущество | - |
| Государственная пошлина | 95,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам | -3,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 42 452 ,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 20 819,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 21 821,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 957,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 418,0 |
| Безвозмездные поступления | 537116,0 |

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Волжский в 2012 году являлись:

– налоги на прибыль, доходы – 242 448,2 тыс.руб.(68,7% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района);

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 42 452,8 тыс.руб. (12,0%).

Безвозмездные поступления бюджета муниципального района составляют 60,3% от общей суммы доходов, т.е. бюджет муниципального района в значительной степени является дотационным.

Структура расходов бюджета  муниципального района Волжский представлена в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2.

| Наименование показателя | Исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Расходы бюджета – ИТОГО | 885 609,0 |
| Общегосударственные вопросы | 139 041,3 |
| Национальная оборона | 156,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 727,6 |
| Национальная экономика | 129 314,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 351,9 |
| Охрана окружающей среды | 15 676,5 |
| Образование | 203 959,3 |
| Культура, кинематография | 26 211,0 |
| Здравоохранение | 126 451,3 |
| Социальная политика | 78 419,1 |
| Физическая культура и спорт | 11 433,0 |
| Средства массовой информации | 4 730,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 17 425, 2 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 53 710, 8 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | 4 270,3 |

Основную долю расходов консолидированного бюджета муниципального района Волжский в 2012 году составили (в % от общего объема расходов):

– национальная экономика – 14,6%;

– жилищно-коммунальное хозяйство – 18,5%;

– общегосударственные вопросы – 15,7%;

– социальная политика – 12,4%;

– образование – 23,0%;

– здравоохранение – 14,3%.

Бюджет сельского поселения Курумоч.

Доходы.

Бюджет сельского поселения Курумоч за 2012 год исполнен по доходам в сумме  18 750,1 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме  18 186,4 тыс. руб.

Профицит бюджета составил 563,7 тыс. рублей.

Причины возникновения профицита бюджета –  увеличение доходной части бюджета за счет заключения договоров аренды и перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

Таблица 2.5.3. Основные статьи доходов сельского поселения Курумоч в 2012 г.

| Наименование показателя | Исполнено, Тыс.руб. |
| --- | --- |
| Доходы бюджета – Всего | 18 750,1 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 803,3 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 611,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 3 611,8 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | - |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 435,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 279,8 |
| Земельный налог | 7 155,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 619,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 136,5 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 946,8 |

На долю собственных доходов бюджета сельского поселения (налоговые и неналоговые доходы) приходится 68 %  доходной части бюджета.

При этом неналоговые доходы составляют 9,4 % доходов бюджета сельского поселения.

Безвозмездные поступления составляют 31,7 %  доходов бюджета поселения.

Основные статьи собственных доходов бюджета поселения:

– налог на доходы физических лиц – 3 611,8тыс.руб.;

– налог на имущество физических лиц – 279,8тыс. руб.;

– земельный налог – 7 155,5тыс.руб.

Расходы

Структура расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.5.4.

Таблица 2.5.4. Структура расходов бюджета сельского поселения Курумоч в 2012 году (тыс.руб.).

| Расходы бюджета – всего | 2012 год |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. | % |
|  | 18 186,4 | 100 |
| Общегосударственные вопросы | 9 375,3 | 50,5 |
| Национальная оборона | - | - |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 154,5 | 1 |
| Национальная экономика | 868,4 | 5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 620,1 | 15 |
| Образование | - | - |
| Культура, кинематография | 4 913,5 | 27 |
| Социальная политика | 97,5 | 0,5 |
| Физическая культура и спорт | 157,1 | 1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  |  |

Основные статьи расходов бюджета поселения:

– общегосударственные вопросы – 9 375,3тыс. руб.;

– жилищно-коммунальное хозяйство – 2 620,1тыс. руб.;

– культура, кинематография – 4 913,5тыс. руб.;

– физическая культура и спорт – 157,1тыс. руб.

Выводы

1.  Безвозмездные поступления бюджета муниципального района Волжский составляют 60,3% от общего объема доходов, т.е. бюджет муниципального района в значительной степени является дотационным.

2. Большая часть доходов бюджета сельского поселения Курумоч формируется за счет собственных доходов поселения (96%), однако финансовый потенциал муниципального района Волжский и сельского поселения Курумоч является недостаточным для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения и муниципального района в целом.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), отображены на карте зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области М 1:25000.

### 2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории сельского поселения Курумоч расположено 1 объект культурного наследия (далее – ОКН), 2 памятника археологии (смотри раздел 2.3.2 настоящей пояснительной записки).

При планировке территории следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия определены статьей 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820 (далее – СП 42.13330.2011) при планировке территории сельских поселений запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения в условиях сложного рельефа – не менее 100 м; на плоском рельефе – не менее 50 м;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – не менее 15 м;

- до других подземных инженерных сетей – не менее 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее 5 м до водонесущих сетей; не менее 2 м –  неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Территория объектов культурного наследия, расположенных в границах сельского поселения Курумоч, обозначены на карте современного использования территории специальными условными знаками. Проекты зон охраны объектов культурного наследия в границах сельского поселения не разработаны.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Генеральный план поселения подлежит корректировке, с внесением соответствующих изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

### 2.6.2. Санитарно-защитные зоны

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для территории сельского поселения Курумоч это санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, кладбища, скотомогильника, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности, отличных от ниже перечисленных, не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие в поселении. В связи с этим ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Предприятия

Перечень производственных объектов приведен в таблицах 2.6.2.1, 2.6.2.2.

Таблица 2.6.2.1. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих сельскохозяйственных предприятий

| № п/п | Наименование предприятия | Виды экономической деятельности | Юридический адрес/место расположения | Состояние | Ориентиро-вочный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТС Курумоч – 1 Агропромышленный | растениеводство | в 2-х км северо-западнее с. Курумоч | не действующее | - |
| 2 | МТС Курумоч – 2 Агропромышленный | растениеводство | в 2-х км северо-западнее с. Курумоч | не действующее | - |
| 3 | Садовый центр «Веры Глуховой» | растениеводство (питомник по хранению и продаже садовых и домашних растений) | п. Курумоч, 51 км трассы "Самара-Тольятти" | действующее | 50(*) |

(*) – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ для свиноферм до 4 тыс. голов, ферм крупного рогатого скота  менее 1200 голов, ферм коневодческих – 300 м; для хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов, тепличных и парниковых хозяйств – 100 м; для хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов, хранилищ фруктов, овощей, картофеля, зерна, материальных складов – 50 м.

По данным паспорта территории сельского поселения Курумоч в  личных подсобных хозяйствах граждан  выращивается:

-КРС, всего-90 голов, в том числе коров 40 голов;

-свиней-90 голов;

-овец-44 головы;

-птиц -2950 голов.

Таблица 2.6.2.2. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих промышленных предприятий

| Пози- ция на карте | Наименование объекта, мощность | Местоположе-ние | Состояние | Ориентиро-вочный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предприятие по производству железобетонных изделий (плиты, сваи и т.п.) | в 2-х км. юго-западнее с. Курумоч, производствен-ная площадка 1 | действующее | 300 |
| 2. | Завод по производству товарного бетона и сборных железобетонных конструкций | в 2-х км. юго-западнее с. Курумоч | действующий | 300 |
| 3. | Производственный комплекс по выращиванию пищевой (грибной) продукции | в 1,5 км. западнее с. Курумоч, | не действующий | - |
| 4. | Предприятие по производству и реализации пластиковых окон | в 2-х км. юго-западнее с. Курумоч, производственная площадка 2 | действующее | 100-300 |
| 5. | Предприятие по производству изделий из дерева | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 1 | не действующее | - |
| 6. | Предприятие по производству и розливу минеральной воды | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 30 | действующее | 50 |
| 7. | Предприятие по закупке, расфасовке, поставке в розничную сеть мясных продуктов | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 29 | не действующее | 50 |
| 8. | Медицинские склады | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 40 | действующие | 50 |
| 9. | Производственные базы | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 1 | действующие | 50-100 |
| 10. | База по хранению мясной продукции | с. Курумоч | действующая | 50 |
| 11. | Птицефабрика | в 3-х км. юго-западнее с. Курумоч | не действующая | - |
| 12. | Производственные базы | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д. 1-б | действующие | 50-100 |
| 13. | Гаражи | с. Курумоч | действующие | 100 |
| 14. | Производственные базы, склады, столярная мастерская | с. Курумоч |  | 100 |
| 15. | Птицефабрика | пос. Власть Труда | не действующая | - |
| 16. | Производственные базы | пос. Власть Труда | действующие | 50-100 |
| 17. | Цех по производству тротуарной плитки, склады строительных материалов | ж.-д. станция Курумоч | действующий | 300 |
| 18. | Нефтебаза | ж.-д. станция Курумоч | действующая | 300 |
| 19. | Цех по деревообработке | ж.-д. станция Курумоч | действующий | 100 |
| 20. | Склады (щебня, бетона, асфальта) | ж.-д. станция Курумоч | действующие | 100-300 |

Требуется разработать проекты СЗЗ от перечисленных выше предприятий с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, подтвержденных результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

Скотомогильники

Согласно данных Департамента ветеринарии Самарской области  (вх. от 25.12.2012 ДВ 18/3501) в  сельском поселении Курумоч скотомогильники отсутствуют.

Кладбища

Таблица 2.6.2.3. Перечень мест захоронения сельского поселения

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Действующее/ не действующее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Курумоч, юго-восточная часть села | 2,4 | действующее |
| 2 | пос. Власть Труда, западная часть села | 0,4 | действующее |
|  | Всего: | 2,8 |  |

Ориентировочный размер СЗЗ от сельских кладбищ устанавливается 50 м.

Котельные

На территории поселения  имеется одна централизованная котельная (с. Курумоч), мощностью    28  Гкал/час, тип котла – ДКВР (год ввода – 1982), котлов -5, на сетевом газе. Обслуживается муниципальный жилой фонд, объекты соц-кульбыта, промышленные. Год постройки  котельной -1966 г.

Социально значимые объекты на территории поселения обеспечиваются теплом от индивидуальных котельных.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Топливо – природный газ.

Согласно СанПиН для котельных, работающих на газообразном топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Автозаправочные станции

На территории сельского поселения Курумоч расположены АЗС -6 шт., на автодороге федерального значения  М-5 «Урал» «Москва – Челябинск» - 4 шт., регионального значения Волжский - Курумоч - "Урал" размещены две автомобильные заправочные станции (АЗС), СЗЗ устанавливается 100 м.

### 2.6.3. Санитарные разрывы

Автомобильные дороги

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями  СП 42.13330.2011. Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог принимается не менее:

для дорог I, II, III категорий:

– до жилой застройки – 100 м;

– до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 50 м;

для дорог IV категории:

– до жилой застройки – 50 м;

– до садоводческих огороднических, дачных объединений – 25 м.

Санитарные разрывы от автомобильных дорого в сельском поселении соблюдены.

Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Размеры санитарных разрывов от источников физического воздействия на население устанавливаются на основании специальных расчетов с подтверждением натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Магистральные трубопроводы

По территории поселения проходят технические коридоры магистральных трубопроводов (данные паспорта территории сельского поселения Курумоч):

- магистральный газопровод «Мокроус-Самара-Тольятти», диаметр трубы 800 мм, санитарный разрыв 200 м;

- магистральный газопровод «Старая Бинарадка -Димитровград Ульяновск, диаметр трубы 500 мм, санитарный разрыв 150 м;

- магистральный газопровод «Отрадненский ГПЗ-Тольятти (АТЗ), диаметр трубы 700 мм,  санитарный разрыв 200 м;

- газопровод отвод на ГРС-54 «с.Курумоч», диаметр трубы 200 мм, санитарный разрыв 100 м;

- нефтепродуктопровод  «Нефтегорский ГПЗ-Самара», диаметр трубы 273 мм, санитарный разрыв 75 м;

- этанопровод «Нефтегорский ГПЗ-Самара», диаметр трубы 273 мм, санитарный разрыв 150 м;

- нефтепровод «Гурьев-Самара», диаметр трубы 720 мм, санитарный разрыв  150 м.

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 – 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов – от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» с учетом диаметра и класса магистральных трубопроводов.

### 2.6.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Объекты газораспределения

Газоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется от ГРС, располдоженной  в районе ООО«Русская охота», исходное давление -11,5 кг/см.кв.

В границах населенных пунктов газоснабжение осуществляется от ГРП и ШГРП (таблица 2.4.3.2.1 настоящей пояснительной записки).

В соответствии с требованиями к ГРП и ШГРП, установленными СП 62.13330.2011, отдельно стоящие ГРП в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 2.6.4.1, а ГРП (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения.

На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 2.6.4.1

| Давление газа на вводе в ГРП, ШГРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП и отдельно стоящих ШГРП по горизонтали, м |
| --- | --- |
|  | до зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | до воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается следующее:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СНиП 42-01-2002».

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 6, 35, 110, 220 кВ.

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

6 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

220 кВ – 20 м.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Согласно Федерального закона от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Автомобильные дороги

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (охранные зоны автомобильных дорог).

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

# В соответствии с Приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области» внешнюю границу придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области или их участков, вне населенных пунктов установить от оси дороги на расстоянии:

– для дорог I и II категорий с 4-полосным движением не менее 105 м;

– для дорог II категории с 2-полосным движением не менее 100 м;

– для дорог III категории с 2-полосным движением не менее 75 м;

– для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м;

– для дорог V категории с 2-полосным движением не менее 45 м.

### 2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

Общая протяженность реки Курумка составляет 21 км, ширина водоохранной зоны составляет 100 м, прибрежная полоса (25-75 м) км.

Ширина водоохранной зоны озер и прудов (с акваторией более 0,5 км2) устанавливается в размере 50 м.

Водоохранная зона от р. Волга (Куйбышевского водохранилища) составляет 200 м

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территориях населенных пунктов при наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### 2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В настоящее время хозяйственно-бытовое водоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется из артезианских водозаборных скважин.

Централизованным водоснабжением из подземного источника обеспечены с. Курумоч и пос. Власть Труда (см. раздел 2.4.3.3)

Проекты зон санитарной охраны существующих водозаборов не разработаны.

Для действующих водозаборов при использовании условно защищенных подземных вод  границы 1-го пояса ЗСО составит  50 м.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

### 2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Береговая полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, родников и озер не определяется.

Таким образом, ширина береговой полосы реки Курумка составляет 20 м.

## 2.7. Состояние окружающей среды

### 2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении Курумоч являются автомобильные дороги, которые относятся ко 2 и 3 классу по уровню экологической безопасности согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», а именно:

- второй класс – объекты, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду: дороги II и III категорий с расчетной (перспективной) интенсивностью движения более 2000 ед. в сутки и сооружения на них; отдельные участки прочих дорог в населенных пунктах и на особо охраняемых территориях, а также в сложных условиях индивидуального проектирования;

- третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду: автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них; технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения.

Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.

Провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог на территории сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в таблице 2.7.1.1.

Таблица 2.7.1.1

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |
| Автомобили, находящиеся на дороге | Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом. |
| Земляное полотно | Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей. |
| Дорожная одежда | Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Загрязнение воздуха продуктами износа дорожного покрытия, пылью и мусором с его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень транспортного шума. |
| Дорожная инфраструктура | Загрязнение воздуха выбросами на АЗС, выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания). |
| Пересечения дорог | Загрязнение воздуха дополнительными выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за снижения скорости, остановок). |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |
| Все сооружения | Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин. |

В виду того, что не все внутриквартальные улицы населенных пунктов сельского поселения Курумоч имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятным.

### 2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с дождевыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества поверхностных вод суши являются предельно допустимые концентрации вредных веществ для воды рыбохозяйственных водных объектов (сокращенно ПДК).

Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные приказом Росрыболовства №20 от 18.01.2010, едины для всего государства и представлены в документе «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Нормативы на содержание растворенного в воде кислорода и легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) регламентируются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В условиях отсутствия в сельском поселении Курумоч централизованной канализации, дождевой канализации с соответствующими очистными сооружениями смыв загрязняющих веществ с территорий жилой и производственных зон происходит по рельефу местности, попадая в водохранилище, реки, озера, пруды и овраги.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки производственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах сельского поселения.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос несанкционированные свалки, склады горюче-смазочных материалов, объекты рекреации и т.п.

С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

В силу прямой гидравлической связи на пойменных территориях грунтовых вод с водами рек поверхностных водных объектов, загрязненные подземные воды являются вторичным источником загрязнения вод реки ЧЧерновкаи её притоков, водохранилища на реке Черновка и многочисленных пойменных озер.

Причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов в процессах   строительства и эксплуатации автомобильных дорог являются также:

- прямой сброс неочищенных дождевых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на водные объекты представлены в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |
| Земляное полотно | Загрязнение воды рек и озер продуктами эрозии земляного полотна |
| Дорожная одежда | Загрязнение воды продуктами износа дорожного покрытия, автомобильных шин, выбросами ОГ автомобилей |
| Водопропускные и водоотводные сооружения | Изменение режима течения воды в водотоках (скорость течения, наносы, размывы, мутность воды) |
| Сооружения инфраструктуры | Загрязнение поверхностной воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми отходами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |
| Дорожная одежда | Загрязнение поверхностных и грунтовых вод в результате ненормативного использования противогололедных химических материалов |

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают также:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемный выпас скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

- разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

Мониторинга состояния и уровня загрязнения поверхностных водоемов в границах сельского поселения не проводится.

### 2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

Объекты размещения отходов

Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

В сельском поселении Курумоч скотомогильники отсутствуют.

Одним из основных источников загрязнения почв на территории сельского поселения Курумоч являются несанкционированные свалки.

Сельское поселение Курумоч непосредственно примыкает к г. Самара, что и определяет высокий уровень техногенной нагрузки на его территорию, включая загрязнение твердыми бытовыми отходами.

Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, что является прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Несанкционированные свалки расположены вблизи каждого населенного пункта.

Нередко стихийные свалки располагаются в водоохранных зонах, водных объектов, в границах особо охраняемых природных территорий, нанося ущерб окружающей среде и ухудшая эстетический облик территории сельского поселения Курумоч и муниципального района Волжский в целом.

Свалки не отвечают современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку организованы стихийно, а, следовательно, обустроены без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием, с нарушением технологии складирования и захоронения отходов и невыполнением природоохранных мероприятий.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Несанкционированные объекты размещения отходов в сельском поселении необходимо ликвидировать, т.к. они представляют опасность для почв, подземных и поверхностных вод.

Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения является вся территория жилой застройки, поскольку в настоящее время  централизованная система канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующие очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Сточные хозяйственно-бытовые воды неканализованной жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Поскольку данные устройства негерметичны и по большей части представляют собой необорудованные специальным образом земляные ямы, то стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Осадки из надворных уборных  и навозсодержащие стоки от содержания скота периодически утилизируются на личных приусадебных участках путем биотермического обеззараживания в компостных кучах.

Отсутствие централизованной системы канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.

Загрязнение подземных вод неизбежно может привести к снижению питьевого качества воды.

Причинами ухудшения качества воды могут также являться: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

С целью предупреждения ухудшения качества питьевой воды необходимо соблюдать установленные режимы зоны санитарной охраны водозабора, выполнять мероприятия по предупреждению загрязнения подземных вод, регулярно проводить контроль качества.

Автомобильные дороги

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, - оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на землю представлены в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1

| Элемент природной среды | Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги |
| Ландшафт местности | Все инженерные сооружения | Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, кавальеры, стройплощадки, подъездные пути. Фрагментирование территории. Изменение рельефа и флоры. Эстетическое воздействие |
| Геологические условия | Земляное полотно, сооружения мостовых переходов и путепроводов | Деформации в подстилающих грунтах, эрозионные процессы земельного полотна и на прилегающих территориях |
|  | Дорожная одежда | Передача вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории |
| Гидрологические условия | Земляное полотно | Препятствие стоку поверхностных вод, нарушение режима стока подземных вод, осушение или переувлажнение придорожных территорий, вплоть до заболачивания |
|  | Водопропускные и водоотводные сооружения | Эрозия русл водотоков, отводящих русл и процессы образования оврагов. Подтопление территории с верховой стороны |
| Почва | Земляное полотно | Загрязнение почвы продуктами эрозии земельного полотна |
|  | Дорожная одежда | Загрязнение продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании дорог |
|  | Сооружения инфраструктуры | Загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |
| Почвы и грунты | Земляное полотно | Загрязнение придорожной территории материалами для ремонта и содержания дорог. Несвоевременное скашивание травы на обочинах |
|  | Дорожная одежда | Засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических материалов |
|  | Придорожная полоса | Загрязнение мусором и техногенными предметами |
| Рельеф местности | Объекты инфраструктуры | Отсутствие или неполная рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ и работ по содержанию дороги |

Коридоры прохождения магистральных трубопроводов являются потенциальными источниками  загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения.

Прохождение газо- и нефтепроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почвогрунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Промышленные площадки производственных объектов, как правило, имеют собственные участки складирования твердых бытовых и промышленных отходов, стоянки автотранспорта и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод).

Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество.

Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными – техногенные объекты.

Это относится к загрязненным почвогрунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна для территории сельского поселения Курумоч, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов.

Сельскохозяйственные объекты

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства –  крупные животноводческие комплексы и птицефермы, в том числе хранилища и площадки для буртования навоза и помета.

В сельском поселении Курумоч функционирует предприятие по воспроизводству и откорму свиней (ООО «Юбилейный»).

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводит к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Уровень загрязнения земель сельскохозяйственного использования

Загрязнение почв при внесении органических и минеральных удобрений

Рациональное и полное использование образующихся в регионе органических удобрений остаётся актуальной экологической и производственной задачей, являясь эффективным способом противодействия развитию процессов дегумификации и, в целом, снижения почвенного плодородия, а также предотвращения загрязнения органическими веществами территории бассейнов и водных ресурсов малых рек области.

Загрязнение почв пестицидами

Одним из основных источников загрязнения почв является сельскохозяйственная деятельность, в процессе которой широко применяются различные виды химических и органических веществ.

Необоснованное использование в земледелии особо стойких препаратов приводит к накоплению их в почве. При этом важной экологической характеристикой пестицидов является их способность мигрировать по профилю почв, а также в растения, воду и воздух, загрязняя природную среду.

Токсическое действие на почву и растения могут оказывать не только сами препараты, но и продукты их трансформации, обладающие более высокой устойчивостью и токсичностью.

Пестициды, применяемые в растениеводстве, могут поступать в растения не только через корневую систему из почвы, но и через надземные части растений при обработке их препаратами, проникая вглубь растительных тканей и сохраняясь там от недели до нескольких месяцев. Нередко под влиянием пестицидов меняется состав витаминов, углеводов, минеральных веществ в плодах, ягодах, овощах, зерне.

Таким образом, нерациональное использование органических и минеральных удобрений, а также необоснованное  использование пестицидов может привести к увеличению уровня загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Уровень загрязнения подземных вод

Территория сельского поселения размещается в пределах распространения подземных вод с незащищенными водоносными подразделениями. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только подземные водозаборы.

Причинами возникновения очагов загрязнения подземных вод на водозаборах является подтягивание некондиционных природных вод при нарушении гидрохимического режима эксплуатации водозаборов, сельскохозяйственного и коммунального хозяйства и промышленности.

Основными веществами, загрязняющими подземные воды, являются:

– вещества 2 класса опасности – тяжёлые металлы;

– вещества 3 класса опасности – железо, марганец, соединения азота, сульфаты и хлориды;

– вещества без определения класса опасности, определяемые по минерализации и жёсткости.

### 2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды территорий жилой застройки относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды.

Наиболее значимыми источниками электро-магнитного излучения (ЭМИ) являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов), по методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п. 6.1 и п. 6.3. установление СЗЗ от проектируемых линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется.

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:

- внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории – 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, – 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 указанных Санитарных норм и правил.

Оценка электромагнитной обстановки в населенных пунктах Самарской области в целом и инвентаризация источников электромагнитного излучения показывает, что количество базовых станций сотовой связи в населенных пунктах возрастает.

Возрастает количество поступающих в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области обращений о возможном вредном воздействии ЭМИ на здоровье населения.

В 2011 году проведено 7785 лабораторно-инструментальных измерений уровней ЭМИ в зоне возможного влияния базовых станций сотовой связи. Превышений предельно-допустимых уровней ЭМИ в жилых помещениях и на территории жилой застройки выявлено не было.

Контроль за соблюдением санитарного законодательства при размещении и эксплуатации базовых станций сотовой связи продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным и железным дорогам.

Установленные требования к санитарному разрыву от транспортных сооружений предусматривают запрещение размещения в пределах его границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

В работе «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях», разработанного ООО НПО «Институт акустических экранов» (Санкт-Петербург, 2007 г.) установлено, что зона акустического дискомфорта достигает 600 м в обе стороны от железнодорожного полотна в ночной период и 200 м в дневной период суток; зона влияния по фактору вибрации составляет порядка 25 м.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55дБА.

Уровень транспортного шума за пределами населенных пунктов не нормируется.

В населенных пунктах уровень шума не должен превышать норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на  рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и  на территории жилой застройки», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 36 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 40.

Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые – 83-86, грузовые – 86-92, автобусы – 82-90.

Жилая застройка, непосредственно прилегающая к автомагистралям, может подвергаться  вибрационному воздействию от движущегося автомобильного транспорта.

Территория поселения подвержена воздействию инфразвука, источником которого является международный аэропорт «Курумоч»

Зона взлета-посадки аэродрома.

7 км северо-восточнее  с. Курумоч располагается территория международного аэропорта «Курумоч».

При проведении застройки близлежащей от аэропорта территории жилыми домами следует учитывать требования федерального законодательства «Воздушный кодекс РФ» (ст. 46, 47) и «Федеральные правила использования воздушного пространства» (ст. 128–131).

Аэродромы и вертодромы размещаются в соответствии с требованиями СНиП 32-03-96 на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районе действующего аэропорта.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на расстоянии менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – менее 15 км от контрольной точки аэродрома, места размещения пищевых отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Радиационное излучение

Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13-0,20 мкЗв/ч.

Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в  почвенном воздухе и воде указаны в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40, согласно которым  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.

Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30.11.1992 г., удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч.

Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки

Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» ведущим фактором облучения населения Самарской области являются природные источники  – 83,35% и медицинские рентгенодиагностические процедуры – 16,46 %, дающие в сумме более 99% коллективной дозы облучения населения.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Радиационные аварии и происшествия в 2011 году не фиксировались.

Результаты радиационной съемки в целом по области согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Самарской области за 2011 год показали соответствие нормам радиационной безопасности.

Предприятия и организации, имеющие источники ионизирующих излучений и радиоактивные вещества на территории сельского поселения Курумоч отсутствуют.

### 2.7.5. Санитарная очистка территории

Объем, состав и система обращения с отходами производства и потребления являются своего рода синтетическими конечными показателями, характеризующими уровень и характер развития производительных сил, а также социальной сферы (численность, благосостояние, поведенческие традиции населения). Показатели образования, переработки, утилизации, использования в качестве вторичных ресурсов, конечного захоронения отходов и характер взаимосвязи этих процессов отражают уровень организации, системность обращения с отходами на конкретной территории, степень их соответствия современным требованиям.

В муниципальном районе Волжский разработана и утверждена «Генеральная схема очистки территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Генеральная схема), выполненная в 2009 г. ГОУ ВПО Самарский государственный технический университет.

Твердые бытовые отходы

Санкционированных объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в границах сельского поселения нет.

Обследование мест складирования отходов, проведенное в рамках выполнения отчета «Инвентаризация мест складирования твердых бытовых отходов в Волжском райне» (Самара: НПФ «ЭКОС», 1997-1997 г.г.), показало, что в индивидуальном секторе домовладений населенных пунктов на территории муниципального района Волжский отсутствует или недостаточно организован централизованный сбор и вывоз ТБО.

Отходы систематически не организовано выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территорий поселений.

Крупные несанкционированные свалки ТБО имеются вблизи с. Курумоч.

Краткая характеристика основных объектов размещения отходов (ОРО), находящихся в границах  сельского поселения Курумоч представлена в таблице 2.7.5.1.

Таблица 2.7.5.1. Характеристика основных объектов размещения отходов, находящихся в границах  сельского поселения Курумоч.

| № п/п | Населенный пункт | Расположение несанкционированного ОРО | Площадь ОРО по данным визуальной оценки, га | Средняя толщина слоя ТБО по данным визуальной оценки, м | Оценка объёма размещённых отходов, тыс. куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Курумоч | с западной стороны села | 0,80 | 0,30 | 2 |

Несанкционированная свалка подлежит ликвидации.

В проектной работе «Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального  района Волжский Самарской области»   на основании нормативов выполнен расчет объемов накопления ТБО от жилого фонда и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений по сельскому поселению в целом. Основой послужили данные, представленные Администрацией муниципального района Волжский и входящих в его состав сельских (городских) поселений. Результаты расчетов представлены в таблице 2.7.5.2

Таблица–№ 2.7.5.2  Расчет общего объема накопления ТБО по с.п. Курумоч

| Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Расчетная норма накопления м3/год | Количество, ед.изм. | Объем накопления твердых бытовых отходов м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | кол-во детей | 0,4 | 340 | 136 |
| Общеобразовательные школы | кол-во уч-ся | 0,12 | 650 | 78 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | кол-во уч-ся | 0,12 | 0 | 0 |
| Больницы | 1 койка | 2,01 | 45 | 90,45 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, посещений в смену | 1 посещение | 0,07 | 0 | 0 |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 0,44 | 150 | 66 |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 1,5 | 1290 | 1935 |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл. | 1,3 | 1291 | 1678,3 |
| Предприятия общественного питания | 1 посад. место | 1,13 | 884 | 998,92 |
| Рынки | 1 м2 торг. пл. | 1 | 1 000 | 1000 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | 1 посад. место | 0,2 | 300 | 60 |
| Учреждения бытового обслуживания | 1 чел. | 1,1 | 32 | 35,2 |
| Научно-исследовательские и проектные организации | 1 чел. | 1,1 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации | 1 чел. | 0,22 | 17 | 3,74 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха | кол-во человек | 2 | 0 | 0 |
| Гостиницы | 1 место | 0,7 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | м2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий | м2 | 0,008 | 300320 | 2402,56 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде | 1 чел. | 0,9 | 6000 | 5400 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде | 1 чел. | 1,1 | 1145 | 1259,5 |
| ИТОГО по сельскому (городскому) поселению |  |  |  | 15 143,67 |

В «Генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального района Волжский» выполнен расчёт ориентировочных объемов ТБО, образуемых в местах массового отдыха населения на территориях: ДОСЦ "Волжанин", площадь массового отдыха 1000 м2 - годовой объём образования ТБО - 250 м3/ год;  у озера Мастрюково площадь массового отдыха 500 м2 - годовой объём образования ТБО - 125 м3/ год.

Бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности из населенных пунктов сельского поселения Курумоч вывозится на усовершенствованный полигон ТБО, расположенный в с. Ново-Семейкино.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Адреса контейнерных площадок на территории сельского поселения Курумоч представлены в таблице №2.7.5.3.

Таблица№2.7.5.3.

| № п/п | Адрес (месторасположение контейнерной площадки) | Кол-во контейнеров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Курумоч пр.Ленина д.18 | 2 | В жилом массиве |
| 2. | с.Курумоч пр.Ленина(во дворе) д.25 | 6 | В жилом массиве |
| 3. | с.Курумоч пр.Ленина д.29 | 4 | В жилом массиве |
| 4. | с.Курумоч пр.Ленина(во дворе) д.35 | 5 | В жилом массиве |
| 5. | с.Курумоч пр.Ленина(во дворе) д.26 | 4 | В жилом массиве |
| 6. | с.Курумоч ул.Мира д.6 | 4 | В жилом массиве |
| 7. | с.Курумоч ул.Мира(во дворе) д.7 | 3 | В жилом массиве |
| 8. | с.Курумоч ул.Жигулевская(во дворе) д.2 | 5 | В жилом массиве |
| 9. | с.Курумоч ул.Жигулевская(во дворе) д.5 | 5 | В жилом массиве |
| 10. | с.Курумоч ул.Гаражная б/н | 3 | В жилом массиве |
| 11. | п.Власть Труда кот.пос Мастрюки | 4 | В жилом массиве |
| 12. | п.Власть Труда ул.Луговая б/н | 3 | В жилом массиве |
| 13. | п.Власть Труда ул.Школьная б/н | 4 | В жилом массиве |
| 14. | п.Власть Труда ул.Дачная б/н | 3 | В жилом массиве |
| 15. | п.Власть Труда ул.Новая б/н | 4 | В жилом массиве |
| 16. | п.Власть Труда ул.Новая б/н | 4 | В жилом массиве |
| 17. | ст.Мастрюково ЖГИЗ ул.Центральная б/н | 2 | В жилом массиве |
| 18. | ст.Курумоч ул.Ново-вокзальная б/н | 2 | В жилом массиве |
| 19. | ст.Курумоч ул.Ново-вокзальная б/н | 2 | В жилом массиве |
| 20. | ст.Курумоч ул.Ново-вокзальная б/н | 2 | В жилом массиве |
| 21. | ст.Курумоч ул.Гагарина б/н | 1 | В жилом массиве |
| 22. | ООО «Еврожелезобетон» Сам.обл. Волжский р-он, в 2-х км.юго-западнее с.Курумоч | 4 | Предприятие |
| 23. | ООО «Русская охота» Сам.обл. Волжский р-он с.Курумоч, комплекс дорожного сервиса | 5 | Предприятие |
| 24. | ООО «Роскатсырье» Сам.обл. Волжский р-он, в 2,5-ой км.юго-западнее с.Курумоч | 4 | Предприятие |
| 25. | ГБОУ СОШ с.Курумоч пр.Ленина д.1 | 2 | Предприятие |
| 26. | ГБОУ СОШ с.Курумоч детский сад(Белочка 2) ул.Жигулевская д.1а | 2 | Предприятие |
| 27. | ГБОУ СОШ с.Курумоч детский сад(Белочка 1) пр.Ленина д.10 | 2 | Предприятие |
| 28. | ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Курумоченское отделение пр.Ленина д.39 | 3 | Предприятие |
| 29. | МУП Курумоченский ПЖРТ производственная база | 3 | Предприятие |
| 30. | ООО «Татнефть-Самара» трасса Челябинск – Москва 1012 км. | 1 | Предприятие |
| 31. | ООО «Бриз» трасса Москва-Тольятти 51 км. | 1 | Предприятие |
| 32. | ООО «Левитекс» производственная база в районе ж/д ст.Курумоч. | 2 | Предприятие |

В сельском поселении 32 контейнерные площадки, на которых установлено 104 контейнера для сбора ТБО.

Согласно расчётов, выполненных в «Генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального района Волжский» необходимое количество контейнеров на территории поселения - 19 шт.

На втором этапе реализации «Генеральной схемы очистки территории м.р. Волжский», предполагалось проектирование и строительство Сортировочно-перегрузочных комплексов ТБО, в том числе, с.п. Курумоч (ориентировочная стоимость 17903,7тыс. рублей). Ориентировочный расчёт мощности перегрузочно-сортировочной станции, согласно «Схемы санитарной очистки территории муниципального района Волжский» , выполнен с учётом нагрузок от аэропорта «Курумоч». Проектная мощность станции - 30 тыс.м3.

Организацией, осуществляющей сбор и транспортировку ТБО в поселении, является МУП ПО ЖКХ Волжского района (Курумоченский участок).

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства по договору.

Агропромышленные отходы

Негативная ситуация сложилась с агропромышленными отходами.

Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий стал причиной прекращения вывоза сельскохозяйственных отходов на отведенные для этих целей угодья.

В результате размещение агропромышленных отходов осуществляется стихийно и приводит к еще более негативным последствиям, чем складирование твердых бытовых отходов.

Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3.

В состав КГО на свалках муниципального района Волжский входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.) и др.

Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют  компоненты, требующие специального извлечения из состава изделий.

Расчетный годовой объём накопления КГО в поселении составляет 757,18 м3/ год

Смет с территории

Дополнительно к рассчитанным объемам отходов следует добавить фактические объемы ТБО, образующиеся при проведении работ по благоустройству территории.

Согласно предоставленной информации, общая площадь подметаемых покрытий в сельском поселении Курумоч составляет 30,3 тыс.м2.

Объем образуемого смета в целом по поселению составляет 2 403 м3/год.

Промышленные отходы и вторсырье

Предприятия промышленности имеют, как правило, собственные участки складирования промышленных отходов.

В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда, также образуются промышленные отходы I-V классов опасности.

Транспортировку подобных отходов на полигон предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

В случае, если на предприятии нет транспорта для перевозки отходов, то для перевозки  арендуется автотранспорт в специализированных организациях.

В муниципальном районе Волжский нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий.

Жидкие бытовые отходы

Населенные пункты сельского поселения Курумоч, кроме села Курумоч не имеют централизованной системы канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующих очистных сооружений.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, большая часть которых не оборудована гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Сливные станции в поселении отсутствуют.

Откачка стоков из выгребных ям производится при помощи ассенизационных машин с вывозом и сливом на ближайшие очистные сооружения или несанкционированные свалки.

Методы и технология сброса стоков не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Расчетный объем стоков из выгребов, исходя из норм образования жидких бытовых отходов (ЖБО) на одного человека, представлен в Таблице 3.7.5.4. – Объем образования ЖБО на территории поселения.

Таблица № 3.7.5.4. – Объем образования ЖБО на территории поселения

| № п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Количество населения в неблагоустроенном жилом фонде, чел | Годовое накопление ЖБО по населенному пункту, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Курумоч | Курумоч | 604 | 1963 |
|  |  | Власть Труда | 372 | 1209 |
|  |  | Ж/д станция Курумоч | 129 | 419,25 |
|  |  | Мастрюково | 40 | 130 |
|  |  | Итого | 1145 | 3721,25 |

Существующие КОС с. Курумоч построены в 1966 году и рассчитаны на прием хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, численность которого на тот момент составляла 3,5 тыс. чел.  КОС морально и физически устарели, и, в связи с увеличением численности населения (более 6,6 тыс.чел. на 01.01.08г.) не справляются с фактическими объемами стоков.

Биологические отходы

# Объекты размещения биологических отходов  (скотомогильники)  в сельском поселении Курумоч отсутствуют.

### 2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются в осногвном производственные объекты и  автотранспорт.

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (подземные водозаборы) не утверждены, следовательно, границы ЗСО не установлены.

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично.

Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Радиоактивное загрязнение отсутствует.

По показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.

Уровень техногенного загрязнения, степень загрязнение подземных вод, уровень негативного влияния лесоэксплуатации, измененность ландшафтов по всему муниципальному району Волжский – на среднем уровне. Отмечена высокая степень загрязненности поверхностных вод.

Одной из актуальных проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является поддержание соответствия качественных параметров состояния среды обитания (в том числе окружающей природной среды) нормативным показателям.

Санитарно-гигиеническую оценку среды обитания человека и её влияние на здоровье населения на территории региона осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).

Согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2012 год в течение 2012 года на территории населенных пунктов муниципального района Волжский специалистами Приволжского УГМС проводилось дополнительное исследование загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, а также велись радиационные замеры.

По результатам обследования в с. Курумоч сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский определялось содержание так называемых основных примесей – диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота; кроме того, в различных населенных пунктах определялись специфические для данной местности загрязняющие вещества – взвешенные вещества (пыль), сероводород, сажа, аммиак, углеводороды (суммарно С1–С10), ароматические углеводороды (бензол, ксилол, толуол), метилмеркаптан. Концентрации всех определяемых ингредиентов находились в пределах ПДК.

Исключение составили углеводороды, среднее содержание которых превысило норму в 1,3 раза.

В целом существующая экологическая обстановка в границах сельского поселения может оцениваться как благополучная.

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах сельского поселения не может оцениваться как благополучная.

# 3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Курумоч.

В целях определения перспектив стратегического социально-экономического и территориального развития сельского поселения Курумоч выполнена интегральная (комплексная) оценка исходной социально-экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении Курумоч.

Таблица 3.1. Оценка исходной ситуации для определения перспектив социально-экономического и территориального развития сельского поселения Курумоч.

| Факторы | Влияние фактора на социально-экономическое и территориальное развитие сельского поселения Курумоч |
| --- | --- |
|  | Позитивное | Негативное |
| Природно-ресурсный потенциал |  |  |
| Климат | Достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающие возделывание требовательных к теплу культур. | Континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, частыми суховеями. Малое количество дождей, суровая зима, жаркое лето. |
| Рельеф, опасные геологические процессы и явления | Преимущественно равнинный рельеф с незначительным количеством не растущих оврагов и балок. Особенности рельефа и геологического строения территории обусловили отсутствие таких опасных геологических процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели и др. | Развитие процессов ветровой эрозии, эрозионный размыв и смыв верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами. |
| Земельные ресурсы | Общая площадь земель в административных границах поселения – 6718 га, из них площадь земель сельскохозяйственного назначения – 4345 га, что создает благоприятные условия для развития сельского хозяйства и дачного строительства. Наличие свободных территорий для размещения объектов промышленного комплекса и комплексного освоения территории поселения. | Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения |
| Водные ресурсы | Основными объектами гидрографической сети поселения являются река Курумка (бассейн реки Волга) и её притоки, Саратовское водохранилище многочисленные пойменные озера. Высокая обеспеченность поверхностными и подземными водами. |  |
| Полезные ископаемые | В границах поселения находится месторождение пресных подземных вод «Курумочское», запасы воды которого составляет 39,4 тыс. м3/сут. Выявлены также месторождения карбонатных пород и песков строительных. |  |
| Лесные ресурсы | Растительный покров представлен участками широколиственных лесов, которые чередуются с луговыми степями. Сосняки произрастают по берегу водохранилища, в долине реки Курумоч, в окрестностях села Курумоч. Общая площадь лесного фонда составляет 1168 га, леса относятся к Большецаревщинскому лесничеству. |  |
| Почвы | На территории поселения распространены почвы чернозёмного типа (выщелоченные типичные, в том числе остаточно-карбонатные). Отдельными массивами встречаются серые лесные почвы, в поймах рек – пойменные. | Наблюдается падение содержания гумуса на сельскохозяйственных угодьях поселения. По механическому (гранулометрическому) составу большинство почв поселения имеет глинистый и тяжелосуглинистый механический состав. |
| Ресурсы животного мира | На территории поселения пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляет Муниципальное унитарное охотничье предприятие «Волжское». Основной вид охотфауны охотугодий– водоплавающая дичь. Ихтиофауну прудов и озёр составляют плотва, елец, щука, серебренный карась, карп, сазан. Хозяйство имеет охотничью базу. Основные виды охотфауны охотничьих угодий «Курумоченское», занимающих около 6 тысяч гектаров территории к северо-западу от поселка Курумоч вдоль автомагистрали Самара — Тольятти, – заяц-русак и косуля. Здесь также можно встретить лисицу, куницу, корсака, бобра и водоплавающую дичь. |  |
| Особо охраняемые природные территории | Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах сельского поселения ООПТ (особо охраняемых природных территорий) нет. |  |
| Природные рекреационные ресурсы | В границах сельского поселения протекает река Курумка и ее притоки, в пойме реки Волга находится много озер (Мастрюково, Песчаное, Куньков Садок, Большой и Малый Ильмень). В реках и озерах водятся плотва, елец, щука, серебренный карась, карп, сазан.. На территории поселения Курумоч находятся охотничье хозяйство «Курумоченское» (площадь угодий – 6 тыс. га). На территории сельского поселения Курумоч расположено 1 объект культурного наследия, 2 памятника археологии, 2 садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан. | Недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала |
| Демографическое развитие | По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах сельского поселения Курумоч на 2012 год численность населения по сравнению с 2002 годом увеличилась на 280 чел. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно стабильным, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Курумоч удалось избежать существенного сокращения численности населения. | В 2011 г. миграционный прирост составил 3,3 чел. на 1 тыс. населения. |
| Трудовые ресурсы | Население в трудоспособном возрасте – 4372 чел. – 60,5% от общей численности населения. | Значительная часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы. |
| Историко-культурный потенциал | На территории сельского поселения Курумоч расположено 1 объект культурного наследия, 2 памятника археологии, | Границы объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разработаны. |
| Производственный потенциал | Наличие условий и ресурсов для развития сельского хозяйства и производственных предприятий малого бизнеса в качестве приоритетных отраслей экономики поселения. Имеется потенциал развития предприятий малого бизнеса при государственной и муниципальной поддержке. Развитие личных подсобных хозяйств. | Отсутствие крупных промышленных предприятий. Низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и использования земель сельскохозяйственного назначения. Непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства. Опережающий рост цен на материальные ресурсы по отношению к ценам на продукцию сельского хозяйства. Снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях |
| Транспортная инфраструктура | Наличие маршрутов общественного транспорта и дорог с твердым покрытием, обеспечивающим подъезд к административному центру поселения. Из общей протяженности улиц и дорог в границах населенного пункта дороги с твердым покрытием составляют 48% . | Из общей протяженности улиц и дорог в границах населенного пункта дороги без твердого покрытия составляют 52% |
| Инженерная инфраструктура | Наличие электроснабжения во всех населенных пунктах поселения, газоснабжения – в трех населенных пунктах, возможности использования природного газа для теплоснабжения (мини-котельные и индивидуальные газовые котлы). Развитая телекоммуникационная инфраструктура и связь (почтовая и телефонная связь общего пользования, мобильная телефонная связь и доступ в сеть Интернет, проводное и эфирное радиовещание, телевизионное вещание). | Отсутствие централизованного водоснабжения и газоснабжения в населённых пунктах: ж.д. станции Мастрюково и ж.д станции Курумоч Отсутствует централизованная система водоотведения и дождевой канализации во всех населенных пунктах поселения, кроме села Курумоч. |
| Жилищный фонд | Площадь жилищного фонда поселения 152, 25 тыс.м2, средняя обеспеченность жильем составляет 21,05 м2 на человека. Частных домов в поселении ( 962, многоквартирных жилых домов – 46, блокированных жилых домов - 109. Аварийного и ветхого жилья в сельском поселении не имеется. |  |
| Социальная инфраструктура |  |  |
| Здравоохранение | В поселении функционирует участковая больница в составе центральной районной больницы со стационаром на 52 больничных койки, 150 посещений в смену; три аптеки, два аптечных пункта. В поселке Власть Труда имеется фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещений в смену. Численность врачей – 11 чел., среднего медицинского персонала – 1 чел. | Все объекты здравоохранения требуют капитального ремонта и реконструкции. Численность медицинского персонала в муниципальном районе ниже норматива. |
| Социальная защита | В сельском поселении Курумоч услуги социального обслуживания на дому получают 97 человек (ежемесячно), в целом за 2013 г.- 130 человек. | Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на территории сельского поселения Курумоч отсутствуют. |
| Образование | В поселении имеются: два детских сада, средняя общеобразовательная школа Мощность школы соответствует потребностям населения, имеется резерв мест. | Резерв мест в детских садах недостаточен. Не имеется школы в малонаселенных пунктах: в пос. Власть Труда, ж.д станции Курумоч. |
| Культура | На территории поселения действуют 2 объекта культуры клубного типа на 284 места и 2 общедоступные библиотеки. | Здания объектов культуры требуют капитального ремонта (реконструкции). число мест в объектах культуры клубного типа ниже норматива, книжный фонд библиотек не соответствует нормативу. |
| Физическая культура и спорт | В поселении имеется спортивные залы общеобразовательной школы общей площадью 720 м2 и плоскостные спортивные сооружения общей площадью – 1,08 га. | Площадь спортивных залов общего пользования и плоскостных спортивных сооружений ниже норматива |
| Молодежная политика | Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 756 чел. – 10,5% от общей численности населения. | Учреждения молодежной политики в поселении отсутствуют. |
| Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения | В поселении имеются 13 магазинов, 13 павильонов смешанной торговли общей площадью 2176 м2, отделение банка, 2 отделения почтовой связи и АТС, 2 действующих кладбища общей площадью 2,8 га. Площадь существующих объектов торговли соответствует нормативам. | Объекты бытового обслуживания, в.т.ч. прачечные, химчистки отсутствуют. |
| Правопорядок и безопасность | Наличие необходимых сил и средств для обеспечения правопорядка и безопасности |  |
| Состояние окружающей среды | Состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оценивается как благоприятное, а степень загрязнения атмосферы – низкая (отсутствие крупных промышленных предприятий, низкая интенсивность движения автомобильного транспорта). Радиоактивное загрязнение отсутствует. Качественно санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная, уровень техногенного загрязнения, степень загрязнения подземных вод и измененность ландшафтов – на среднем уровне. | Системный мониторинг состояния окружающей среды на территории поселения не ведется, количественные показатели уровней загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, физического воздействия на окружающую среду отсутствуют. Потенциальную опасность ухудшения состояния окружающей среды и качества жизни населения создают: – имеющиеся на территории поселения источники загрязнения (неочищенные хозяйственно-бытовые и производственные стоки, ливневые и талые воды, несанкционированные свалки); – отсутствие канализационных очистных сооружений – частичный вывоз ТБО на несанкционированные свалки. |

Выводы

Качество жизни населения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский характеризуется значительными негативными явлениями.

Основными причинами неудовлетворительного положения являются:

– низкий уровень доходов основной части населения;

– неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;

– недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала;

–  проблемы развития транспортной и инженерной инфраструктуры (неполная обеспеченность населенных пунктов поселения объектами инженерной инфраструктуры, изношенность систем централизованного водоснабжения, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия);

– недостаточно развитая социальная инфраструктура (необходимость капитального ремонта объектов культуры, недостаточная мощность объектов дошкольного образования, недостаточное количество плоскостных спортивных сооружений, отсутствие объектов бытового обслуживания и др.);

– старение населения и сокращение его численности,  несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала;

– отсутствие крупных и средних промышленных предприятий и низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства;

– недостаточный для обеспечения устойчивого развития уровень финансового потенциала поселения и муниципального района;

К положительным факторам, определяющим состояние и возможности реализации социально-экономического потенциала поселения относятся:

– в целом благоприятные климатические условия, преимущественно равнинный рельеф и отсутствие особо опасных геологических процессов;

–  наличие почв с относительно высоким естественным плодородием;

– стабильное состояние санитарно-экологической ситуации и потенциальные возможности снижения уровней антропогенного воздействия на окружающую среду;

– достаточная обеспеченность земельными ресурсами;

– наличие условий и ресурсов для развития сельского хозяйства в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (развитие действующих объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий);

– снижение темпов естественной убыли населения и положительный миграционный прирост;

– транспортная доступность поселения;

– наличие государственных программ поддержки развития сельских территорий, сельскохозяйственного производства и малого бизнеса, включая  мероприятия по  закреплению молодых кадров на селе, социальное обустройство сельских территорий).

В целом сельское поселение Курумоч обладает достаточным социально-экономическим потенциалом, который при его эффективной реализации позволяет осуществлять экономический рост и на этой основе повышать качество жизни населения путем реализации конкретных мероприятий по направлениям социально-экономического развития сельского поселения Курумоч.

Эффективная реализация социально-экономического потенциала поселения возможна только при условии совместного участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения и бизнеса в реализации программ и проектов развития территории поселения с использованием современных рыночных механизмов государственно-частного партнерства.

# 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области

# В соответствии с федеральными целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области  на территории сельского поселения Курумоч не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения в соответствии с областными целевыми программами  представлены в таблице 4.1.

# Таблица 4.1. Мероприятия областных целевых программ,  Схемы территориального планирования Самарской области на территории сельского поселения Курумоч.

| № п/п | Наименование стратегии, программы | Планируемое мероприятие | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2009 г. N 674 | Установка блочного газорегуляторного пункта и участков трассы газопроводов высокого и среднего давления по территории с. Курумоч Перекладка газопровода низкого давления Д=100 мм (п/э, сталь) - переход через дорогу ул. Победы в с. Курумоч Перекладка газопровода среднего давления Д=100 мм от подземного газопровода среднего давления Д=200 мм, проложенного от газорегуляторного пункта № 19 в с. Курумоч до ввода в котельную | 2010-2014 |

# 5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Волжский в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Волжский, муниципальными целевыми программами муниципального района Волжский.

В муниципальном районе Волжский стратегия (концепция) социально-экономического развития муниципального района не разработана.

Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области (далее – Схема) утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Волжский Самарской области от 25 февраля 2010 № 295.

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов местного значения муниципального района Волжский в соответствии со Схемой,  представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов местного значения муниципального района Волжский в соответствии со Схемой.

| № п/п | Сферы деятельности ОМСУ | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие инфраструктуры транспорта | Реконструкция и расширение проезжей части до 7 м автодороги Курумоч-Мастрюково - 2,5 км |
| 2 | Развитие системы водоотведения | Реконструкция канализационных очистных сооружений в срок до 2030 г. в с. Курумоч(*) |
| 3 | Развитие образования | Строительство нового дошкольного учреждения в с. Курумоч на 115 мест. |

(*) – в соответствии с действующим законодательством не являются объектами местного значения муниципального района

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов местного значения муниципального района Волжский в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Волжский представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов местного значения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Волжский.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы" | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО | 2015 |

Выполнен также анализ следующих муниципальных целевых программ муниципального района Волжский Самарской области:

1. Целевая программа муниципального района Волжский «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области», утверждена постановлением администрации муниципального района Волжский от 19.12.2011 г. № 3198

2. Целевая программа муниципального района Волжский «Развитие культуры Волжского района» на 2011-2013 г.г., утверждена постановлением администрации муниципального района Волжский от 22.12.2010 г. № 3335 с изменениями от 19.07.2013 г. № 2885

3. Целевая Программа муниципального района Волжский «Молодежь Волжского района» на 2009-2011 годы, утверждена решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 666 от 18.12.2008г.

4. Целевая Программа муниципального района Волжский «Забота и поддержка» на 2009-2011 годы, утверждена решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области №668от 18.12.2008г., с изменениями от 22.12.2009 №789

5. Комплексная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2009-2011 годы», утверждена решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 678от 30.12.2008г., с изменениями № 688 от 12.02.2009г., от 22.12.2009 №784

6. Комплексная программа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав на 2010-2012гг., утверждена решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 22.12.2009 №787

7. Программа «Жизнь без барьеров», утверждена решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 22.12.2009 №788

8. Целевая программа «Профилактика туберкулеза в Волжском районе», утверждена решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 22.12.2009 №794

9. Целевая программа «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в  Волжском районе», утверждена решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 22.12.2009 №793

10 Целевая комплексная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в  муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2010-2012 годы, утверждена Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области  от 24.12.2009 №797, с изменениями  от 23.06.2011 г.  № 65/7.

11. Целевая Программа Волжского района Самарской области «Молодой семье – доступное жилье» на 2012-2015 г.г., утверждена постановлением администрации муниципального района Волжский от 14.03.2012 г. № 575, с изменениями от 20.07.2012 г. № 1922.

12. Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Волжский Самарской области  на 2011-2012 годы», утверждена решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 27.04.2011 г. № 51/6.

13. «Комплексная программа природоохранных мероприятий на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2009-2014г.г.», утверждена Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 759 от 15.10.2009 г., с изменениями от 27 апреля  2011 г. № 60/6.

14. Целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2012 - 2014 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 3231 от 27.12.2011 г.

15. Целевая программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения муниципального района Волжский в 2010-2013 г.г.», утверждена Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 858 от 31.2010 г., с изменениями от 17.08.2011 г.	 №  72/9.

16. Целевая Программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2011-2013 годы, утверждена Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 24 декабря  2010 г.  № 29/3.

17. Программа мероприятий по оборудованию мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2012-2013 гг., утверждена постановлением администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1957 от 27.07.2012 года.

18. Целевая программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 г.г., утверждена постановлением администрации муниципального района Волжский Самарской области № 3334 от 22.12.2010 г., с изменениями № 2872 от 19.07.2013 г.

19. «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области на 2012-2014 годы».

20. Целевая программа «Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2012-2014 годы».

21. Долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы, утверждена постановлением администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1648 от 30.04.2013 г.

22. Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2014 годы», утверждена постановлением администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1648 от 30.04.2013 г.

В перечисленных выше программах мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения муниципального района Волжский отсутствуют.

| № п/п | Наименование стратегии, программы | Планируемое мероприятие | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная целевая программа «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы», от 02.09.2013 г. | Ликвидация несанкционирован-ной свалки, расположенной в 1,5 км западнее с.Курумоч . Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО. Приобретение и установка контейнеров, объемом 0,75 м3 | 2013-2015 |

# 6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

В сельском поселении Курумоч стратегия (концепция) социально-экономического развития поселения не разработана.

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов местного значения поселения в соответствии с муниципальными целевыми программами сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов местного значения поселения в соответствии с муниципальными целевыми программами сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная целевая программа «Ликвидация несанкционированного размещения бытовых отходов, организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Курумоч на 2013-2015 годы», от 02.09.2013 г. | Ликвидация несанкционирован-ной свалки, расположенной в 1,5 км западнее с.Курумоч . Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО. Приобретение и установка контейнеров, объемом 0,75 м3 | 2013-2015 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2016 годы», от 23.12.2013 г. № 289 | Замена старых участков труб dмм на новые трубы ПЭ (2700) Бурение и ввод в эксплуатацию 1-й и 2-й скважин 1-го водозабора Замена старых участков труб d300 мм. На новые трубы ПЭ (360м) Бурение и ввод в эксплуатацию 3-й и 4-й скважин 1-го водозабора Замена старых участков труб d259 на новые трубы ПЭ (500м) Замена старых участков труб d89 на новые трубы ПЭ (965м) Замена старых участков труб d76 на новые трубы ПЭ (1500м) | 2014-2016 |
| 3 | Муниципальная программа «Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково, расположенного на территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский на 2014-2016 годы», от 04 апреля 2014 года № 72/1 | Создание противопожарного разрыва и минерализованной полосы на лесных участках, примыкающих к границам ж/д ст.Мастрюково. Приведение в готовность источников наружного противопожарного водоснабжения (установка пожарных гидрантов 2 шт., ) | 2014-2023 |
| 4 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения Курумоч на 2014-2016 годы», от 17.02.2014 года № 32 | Ремонт контейнерных площадок, ремонт детских площадок, ремонт памятника участником ВОВ | 2014-2016 |
| 5 | Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного фонда сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в 2014 -2016 годах», от 17.02 .2014 года №31 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения. Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним. | 2014-2016 |

# Все мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  на 2014-2023 гг., от 12.03.2014 года представлены в сводной таблице 6.2, с разбивкой по годам проведения.

Таблица 6.2

Перечень мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Курумоч

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |
| 1.1 | Замена изношенный участков трубопровода d57 мм (210 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2014 г. |
| 1.2 | Замена изношенный участков трубопровода d89 мм (413 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2015 г. |
| 1.3 | Замена изношенный участков трубопровода d259 мм (414 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2015 г. |
| 1.4 | Замена изношенный участков трубопровода d89 мм (413 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2016 г. |
| 1.5 | Замена изношенный участков трубопровода d325 мм (238 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2016 г. |
| 1.6 | Замена изношенный участков трубопровода d89 мм (414 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2017 г. |
| 1.7 | Замена изношенный участков трубопровода d159 мм (449 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2017 г. |
| 1.8 | Замена изношенный участков трубопровода d108 мм (489 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2018 г. |
| 1.9 | Замена изношенный участков трубопровода d219 мм (149 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2018 г. |
| 1.10 | Замена изношенный участков трубопровода d108 мм (489 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2019 г. |
| 1.11 | Замена изношенный участков трубопровода d159 мм (449 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2019 г. |
| 1.12 | Замена изношенный участков трубопровода d76 мм (555 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2020 г. |

Продолжение таблицы 4.15

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.13 | Замена изношенный участков трубопровода d325 мм (239 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2021 г. |
| 1.14 | Замена изношенный участков трубопровода d259 мм (414 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2021 г. |
| 1.15 | Замена изношенный участков трубопровода d133 мм (138 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2022 г. |
| 1.16 | Замена изношенный участков трубопровода d219 мм (150 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2022 г. |
| 1.17 | Замена изношенный участков трубопровода d159 мм (449 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2023 г. |
| 1.18 | Замена изношенный участков трубопровода d259 мм (414 м) системы отопления на новые, замена изоляции. | 2023 г. |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1 | Замена старых участков труб d 57 мм на новые трубы ПЭ (2700м) | 2014 г. |
| 2.2 | Бурение и ввод в эксплуатацию 1-й и 2-й скважин 1-го водозабора | 2014 г. |
| 2.3 | Замена старых участков труб d 300 мм на новые трубы ПЭ (360м) | 2015 г. |
| 2.4 | Бурение и ввод в эксплуатацию 3-й и 4-й скважин 1-го водозабора | 2015 г. |
| 2.5 | Замена старых участков труб d 259 мм на новые трубы ПЭ (500м) | 2016 г. |
| 2.6 | Замена старых участков труб d 89 мм на новые трубы ПЭ (965м) | 2017 г. |
| 2.7 | Замена насосного оборудования насосной II-го подъема, водозабор №1, на новые насосные агрегаты | 2017 г. |
| 2.8 | Замена старых участков труб d 89 мм на новые трубы ПЭ (970 м) | 2018 г. |
| 2.9 | Замена насосного оборудования насосной II-го подъема, водозабор №2, на новые насосные агрегаты | 2018 г. |
| 2.10 | Прокладка участка водопровода (1000 м) от вновь вводимого водозабора | 2018 г. |
| 2.11 | Замена старых участков труб d 76 мм на новые трубы ПЭ (1638 м) | 2019 г. |
| 2.12 | Прокладка участка водопровода (1000 м) от вновь вводимого водозабора | 2019 г. |
| 2.13 | Замена старых участков труб d 76 мм на новые трубы ПЭ (1500 м) | 2020 г. |
| 2.14 | Прокладка участка водопровода (1000 м) от вновь вводимого водозабора | 2020 г. |
| 2.15 | Замена старых участков труб d 76 мм на новые трубы ПЭ (1580 м) | 2021 г. |
| 2.16 | Замена старых участков труб d 57 мм на новые трубы ПЭ (2650 м) | 2022 г. |
| 2.17 | Замена старых участков труб d 57 мм на новые трубы ПЭ (2800 м) | 2023 г. |
| 2.18 | Замена изношенный участков трубопровода d32 мм (42 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. | 2014 г. |
| 2.19 | Замена изношенный участков трубопровода d47 мм (200 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. | 2014 г. |
| 2.20 | Для экономичной работы системы ГВС, произвести в котельной монтаж водогрейного котла мощностью 400 кВт с комплексом вспомогательного оборудования | 2014 г. |

# 7. Прогноз демографического развития поселения

Для оценки перспективной численности и структуры населения сельского поселения Курумоч рассмотрены два сценария прогноза.

Первый сценарий (инерционный) отражает сохранение сложившейся динамики воспроизводства населения с учетом показателей естественного и миграционного прироста, характерных для сельского поселения Курумоч.

- Прогноз численности населения сформирован по годовой численности с учетом естественного движения населения и миграционного прироста (убыли) при сохранении ситуации, сложившейся в 2002–2011 годах.

По данному сценарию при среднем показателе прироста населения – 40 человек в год, к 2015 году численность населения сельского поселения Курумоч увеличится на 120 человек (1,7 %) и составит 7350 человек. К расчетному сроку (2030 г.) численность населения увеличится на 680 (9,4 %)

Миграционный прирост населения носит неустойчивый характер.

Значение коэффициента миграционного прироста (убыли) населения за период с 2005 по 2011 год составило в среднем 10,4 человека в год на одну тысячу населения.

При сохранении демографических показателей на уровне 2005–2011 гг. численность населения увеличится на 678 человек и составит к 2030 году 7910 чел.

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1.

Данный вариант прогноза является инерционным, так как предполагается, что ситуация с рождаемостью, смертностью и миграцией в течение всего периода прогнозирования останется на уровне среднего за период 2005–2011 гг., то есть демографическое развитие продолжается стихийно, без учета мер, призванных улучшить демографическую ситуацию в поселении и муниципальном районе в целом.

С учетом демографической структуры населения (население старше трудоспособного возраста на 10,6%  превышает население моложе трудоспособного возраста) данный сценарий не может обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие поселения и не может быть принят в качестве целевого.

Второй сценарий  отражает демографическое развитие поселения с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.

Сельское поселение Курумоч  расположено в непосредственной близости от города Самара (на востоке и северо-востоке поселение граничит с Красноярским районом городского округа Самара), что непосредственно влияет на его экономическое развитие и  привлекательность для индивидуального жилищного строительства, малоэтажного строительства, создания новых садоводческих и дачных  хозяйств.

В поселении имеются территориальные резервы, которые могут быть освоены под новое жилищное строительство, что позволит значительно увеличить численность постоянного населения, повысить обеспеченность общей площадью жилищного фонда в расчете на 1 чел. и повысить качество жизни населения.

Большая часть из предлагаемых к освоению территорий из  земель сельскохозяйственного назначения уже переведены Приказами Министерства строительства Самарской области в земли населенных пунктов.

Это позволяет прогнозировать рост численности населения пропорционально площади осваиваемых земель под жилищное строительство.

Прогноз численности населения по второму сценарию выполнен с учетом  размера планируемых под развитие жилищного строительства территорий, Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, определяющих плотность населения в малоэтажной жилой застройке, размеры земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, площади квартир в домах индивидуальной жилой застройки принятого уровня комфорта, площади квартиры в расчете на  одного человека в малоэтажной жилой застройке.

По данному сценарию численность населения сельского поселения Курумоч составит к 2030 г. 12302 чел. (таблица 8.1.4 настоящего тома).

Возрастная структура населения сельского поселения Курумоч на срок до 2030 года принята на уровне 2011 г., значения коэффициентов рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста (убыли) населения приняты средними за период  2005 –  2011 г.г.

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Показатели сценариев прогноза демографического развития сельского поселения Курумоч

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 сценарий (инерционный) | 2 сценарий (оптимистичный) |
| 1 | Численность постоянного населения, всего, в том числе: | чел. | 7232 | 7910 | 12302 |
| 1.1 | моложе трудоспособного возраста, в том числе: | чел./% | 1325/18,3 | 1448/18,3 | 2251/18,3 |
| 1.1.1 | – дети до 6 лет | чел./%. | 569/7,9 | 625/7,9 | 972/7,9 |
| 1.1.2 | – дети от 7 до 15 лет | чел./%. | 682/9,4 | 744/9,4 | 1156/9,4 |
| 1.1.3 | – дети от 16 до 17 | чел./%. | 74/1,0 | 79/1,0 | 123/1,0 |
| 1.2 | трудоспособного возраста | чел./% | 4295/59,4 | 4699/59,4 | 7307/59,4 |
| 1.3 | старше трудоспособного | чел./% | 1612/22,3 | 1763/22,3 | 2743/22,3 |
| 2 | Коэффициент рождаемости | чел./тыс. насел. | 10,4(*) | 10,4(*) | - |
| 3 | Коэффициент смертности | чел./тыс. насел. | 14,1(*) | 14,1(*) | - |
| 4 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | чел./тыс. насел. | -3,7(*) | -3,7(*) | - |
| 5 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | чел./тыс. насел. | 7,2(*) | 7,2(*) | 885(**) |

(*) – средние значения за период 2005-2011 г.г.;

(**) – среднее значение за период 20011-2030 г.г.;

В качестве целевого сценария демографического развития сельского поселения Курумоч принят 2 сценарий (оптимистичный).

# 8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Размещение объектов местного значения должно учитываться и уточняться при разработке проектов планировки на соответствующие территории.

## 8.1.	Функциональное зонирование территории

Зонирование сельского поселения Курумоч включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного  использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Баланс функциональных зон  в границах населенных пунктов сельского поселения Курумоч (на расчетный срок) с отображением  параметров функциональных зон представлен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Параметры функциональных зон сельского поселения Курумоч

| Код зоны на карте | Функциональные зоны | Площадь зоны (га) | Максим. этажность застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест. | Планир. | Всего на расч. срок |  |
|  | Село Курумоч |
| Ж | Жилые зоны |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 173,9 | 75,1 | 249,0 | 3 |
| Ж(2) | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1,2 | - | 1,2 | 4 |
| Ж(3) | Зона застройки средне этажными жилыми домами | 19,3 | - | 19,3 | 5 |
| Ж(4) | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2,3 | - | 2,3 | 9 |
| Ж(5) | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 3,8 | 1,8 | 5,6 | 3 |
| Ж(7) | Зона садоводства и дачного хозяйства | 74,1 | - | 74,1 | 2 |
| О | Общественно-деловая зона |
| О | Общественно-деловая зона | 16,3 | 144,0 | 160,3 | 4 |
| П | Зона производственного использования |
| П(1) | Производственная зона | 14,5 | - | 14,5 | 2 |
| П(2) | Коммунально-складская зона | 21,3 | - | 21,3 | 2 |
| П(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 2,8 | 2,8 | - |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 2,5 | 3,7 | 6,2 | - |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 28,6 | - | 28,6 | 2 |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 60,4 | - | 60,4 | - |
| Сх(3) | Зона садоводства и огородничества | 5,3 | - | 5,3 | 1 |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Р(1) | Зона скверов, парков, бульваров | 2,5 | 4,5 | 7,0 | - |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 57,7 | - | 57,7 | - |
| Р(3) | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | 5,8 | 2,8 | 8,6 | - |
| Сп | Зона специального назначения |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 3,1 | 4,5 | 7,6 | - |
| Сп(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 1,9 | 1,9 | - |
|  | Итого: |  |  | 733,7 |  |
|  | Посёлок Власть Труда |
| Ж | Жилые зоны |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 175,4 | 167,3 | 342,7 | 3 |
| Ж(7) | Зона садоводства и дачного хозяйства | 165,4 | 73,9 | 239,3 | 2 |
| Ж(5) | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | - | 0,7 | 0,7 | 3 |
| О | Общественно-деловая зона |
| О | Общественно-деловая зона | 2,0 | 6,8 | 8,8 | 4 |
| П | Зона производственного использования |
| П(1) | Производственная зона | 10,4 | - | 10,4 | 2 |
| П (СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 1,0 | 1,0 | - |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 6,5 | - | 6,5 | - |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 112,4 | - | 112,4 |  |
| Сх(3) | Зона садоводства и огородничества | - | 26,8 | 26,8 | 1 |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Р(1) | Зона скверов, парков, бульваров | - | 3,4 | 3,4 | - |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 91,2 | - | 91,2 | - |
| Р(3) | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | - | 3,1 | 3,1 | - |
| Р(4) | Зона отдыха и туризма | 14,3 | - | 14,3 | - |
| Сп | Зона специального назначения |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 0,8 | - | 0,8 | - |
| Сп(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 0,3 | 0,3 | - |
|  | Итого: |  |  | 861,7 |  |
|  | Ж.д. станция Мастрюково |
| Ж | Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29,9 | - | 29,9 | - |
| О | Общественно-деловая зона |
| О | Общественно-деловая зона | 0,4 | - | 0,4 | - |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 3,0 | - | 3,0 | - |
| Р(4) | Зона отдыха и туризма | 6,5 | - | 6,5 | - |
|  | Итого: |  |  | 39,8 |  |
|  | Ж.д. станция Курумоч |
| Ж | Жилые зоны |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,5 | - | 15,5 | 3 |
| Ж(2) | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,7 | - | 0,7 | 4 |
| П | Зона производственного использования |
| П(1) | Производственная зона | 0,2 | - | 0,2 | 2 |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И-Т | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,7 | - | 6,7 | 2 |
| Р | Зона рекреационного назначения |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 0,2 | - | 0,2 | - |
|  | Итого: |  |  | 23,3 |  |

Площади населенных пунктов сельского поселения Курумоч в планируемых границах представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2

| Населенный пункт | Площадь функциональ-ных зон на расчетный срок, га | Площадь поверхностных водных объектов, га | Площадь улично-дорожной сети, га | Итого площадь территории населенного пункта в планируемых границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Курумоч | 733,7 | 0,8 | 152,0 | 834,7 |
| пос. Власть Труда | 861,7 | 20,9 | 160,7 | 974,8 |
| ж.-д. станция. Курумоч | 23,3 | - | 1,9 | 25,2 |
| ж.-д. станция. Мастрюково | 39,8 | - | 5,7 | 45,5 |

Развитие жилищного строительства

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 152,25 тыс.м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 21,1 м2 на человека.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Волжский, стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Волжский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Проектом генерального плана под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий общей площадью 242,1 га, в том числе в населенных пунктах:

с. Курумоч – 75,1 га, в том числе:

под индивидуальную застройку – 75,1 га;

пос. Власть Труда – 167,0 га, в том числе:

под индивидуальную застройку  – 167,0 га;

Кроме того, в пос. Власть Труда под развитие садоводства и дачного хозяйства планируется – 73,9 га.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, в сельских населенных пунктах  в зонах размещения застройки индивидуальными жилыми домами площадь приусадебных участков  принята в настоящем проекте 1200 м2, включая площадь застройки.

Исходя из указанных нормативов, площади жилых зон (Ж1), количество участков и численность населения на планируемых площадках под  индивидуальную жилую застройку  составят:

с. Курумоч

– площадка № 1 – площадь жилой зоны – 4,5 га общее количество участков – 38, численность планируемого населения – 114 чел.

– площадка № 2  – площадь жилой зоны – 12,7 га, общее количество участков –105, численность планируемого населения – 315 чел.

– площадка № 3 – площадь жилой зоны – 33,9 га, общее количество участков – 282, численность планируемого населения – 846 чел.

– площадка № 4 – площадь планируемой жилой зоны (без учёта существующей) – 5,3 га, общее количество участков – 44, численность планируемого населения – 132 чел.

Кроме того, за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах с. Курумоч планируется к освоению под ИЖС 18,7 га, общее  количество участков – 155, численность планируемого населения – 465 чел.

Всего в границах с. Курумоч: площадь планируемой жилой зоны – 75,1 га общее количество участков – 624, численность планируемого населения – 1872 чел.

пос. Власть Труда

– площадка № 1 – площадь жилой зоны – 20,9 га, общее количество участков – 174, численность планируемого населения – 522 чел. В настоящее время данная территория уже застраивается.

– площадка № 2 – площадь жилой зоны – 38,2 га, общее количество участков – 318, численность планируемого населения – 954 чел.

– площадка № 3 – площадь жилой зоны – 33,4 га общее количество участков – 125, численность планируемого населения – 375 чел. В настоящее время данная территория уже застраивается.

– площадка № 4 – площадь жилой зоны – 18,2 га общее количество участков – 152, численность планируемого населения – 456 чел.

– площадка № 5 – площадь жилой зоны – 23,6 га,  общее количество участков – 25, численность планируемого населения –75 чел.

– площадка № 6 – площадь жилой зоны – 16,6 га общее количество участков – 138, численность планируемого населения – 414 чел.

Кроме того,  за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах пос. Власть Труда планируется к освоению под ИЖС 16,1 га, общее  количество участков – 134, численность планируемого населения – 402 чел.

Всего в границах пос. Власть Труда: площадь планируемой жилой зоны – 167,0 га общее количество участков – 1066, численность планируемого населения – 3198 чел.

Кроме того, в границах  пос. Власть Труда планируется освоение трех площадок под садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан, общей площадью 73,9 га, количество участков – 591, численность сезонного населения – 1773, в том числе:

– площадка № 7,7.1 – площадь зоны – 19,2, га общее количество участков – 160, численность сезонного населения – 480 чел.

– площадка № 8 – площадь зоны – 14,8 га общее количество участков – 123, численность сезонного населения – 369 чел.

– площадка № 9 – площадь жилой зоны – 39,9 га общее количество участков – 333, численность сезонного населения – 999 чел.

Территории площадок № 4-9 расположены в зоне затопления 1% паводком. Освоение данных территорий возможно при выполнении комплекса мероприятий по инженерной защите территории от затопления и подтопления.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском поселении Курумоч к 2030 г. приведены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3. Ориентировочный расчет  жилищного строительства на расчётный срок.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки под индивидуальное жилищное строительство комфортного типа жилья |
| 1 | Площадь планируемой жилой зоны | га | 218,5 |
| 2 | Площадь приусадебного участка | м2 | 1200 |
| 3 | Количество участков | шт. | 1665 |
| 4 | Рекомендуемая площадь квартир | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства на расчетный срок | м2 | 199800 |
| 6 | Ориентировочная численность населения | чел. | 4995 |
| Площадки под малоэтажную жилую застройку планируемого высоко комфортного типа жилья (на площадке №5) |
| 1 | Площадь новой жилой застройки | га | 23,6 |
| 2 | Площадь приусадебного участка | м2 | 10000 |
| 3 | Количество участков | шт. | 25 |
| 4 | Рекомендуемая площадь квартир | м2 | 280 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства на конец периода | м2 | 7000 |
| 6 | Ориентировочная численность населения | чел. | 75 |
| Всего | Площадь планируемой жилой зоны | га | 242,1 |
|  | Количество участков | шт. | 1690 |
|  | Ориентировочная численность населения | чел. | 5070 |
|  | Объем нового жилищного строительства на расчетный срок | м2 | 206800 |

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2030 года) составит 206,8 тыс. м2.

С учетом сохраняемого жилищного фонда 152,25 тыс.м2 объем жилищного фонда в поселении составит к 2030 г. 359,05 тыс.м2, общая численность проживающего в нем населения составит – 12302 чел.

Таблица 8.1.4. Ориентировочный расчет строительства в зоне садоводства и дачного хозяйства на расчетный срок

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки под индивидуальное жилищное строительство комфортного типа жилья |
| 1 | Площадь планируемой зоны садоводства и дачного хозяйства | га | 73,9 |
| 2 | Принятая проектом площадь участка в зоне садоводства и дачного хозяйства | м2 | 1200 |
| 3 | Количество участков | шт. | 616 |
| 4 | Принятая площадь жилого строения | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового строительства на расчетный срок | м2 | 73920 |
| 6 | Ориентировочная численность сезонного населения | чел. | 1848 |

Учитывая статистические данные по существующему положению,  в проекте принято, что 90% населения на проектируемых территориях будет относиться к постоянно проживающему, а 10%  -к приезжающим  в выходные дни.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Волжский, стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Волжский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью использования имеющихся для развития территорий.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания.

Таблица 8.1.4. Расчет общей площади жилого фонда сельского поселения Курумоч и численность проживающего в нем населения к 2030 г.

|  | На 2012 г. | Сохраня-емый жилой фонд, тыс. м2 | Площадь новой жилой застройки, (ИЖС), га | Коли-чество участков под ИЖС, шт. | Числен-ность населе- ния в новой жилой застройке (ИЖС), чел. | Новое жилищное строительство, (ИЖС) тыс.м2 | На 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд, тыс.м2 | насе-ление, чел. | обеспе-ченность общей площадью, м2/чел. |  |  |  |  | всего | в т.ч. для постоянного населения | общий объем жилого фонда, тыс.м2 | обеспечен-ность общей площадью, м2/чел. | население, общее/постоянно проживающее, чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. для постоян-ного населения |  |  |
| Сельское поселение Курумоч всего | 152,25 | 7232 | 21,1 | 152,25 | 242,1 | 1690 | 5070 | 280,7 | 206,8 | 432,97 | 359,05 | 29,2 | 14150/ 12302 |

Развитие объектов розничной торговли, питания и бытового обслуживания

Потребность населения сельского поселения Курумоч на 2030 г. в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области и Постановлением правительства Самарской области от 3 марта 2011 г. № 88 представлена в таблицах 8.1.5, 8.1.6.

Таблица 8.1.5. Потребность в объектах розничной торговли сельского поселения на 2030 г. (численность постоянно проживающего населения на расчетный срок 12302 чел.)

| № п/п | Сельское поселение | Фактическая площадь, м2 | Потребность в соответствии с нормативами, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курумоч | 2176 | 3306 |

Таблица 8.1.7. Потребность в объектах общественного питания и бытового обслуживания сельского поселения на 2030 г.

| Показатель | Нормативная обеспеченность на 2030 г. | Фактическая обеспеченность | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 492 | 556 | - |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 111 | 18 | 93 |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 738 | 0 | 738 |
| Химчистки, кг вещей в смену | 2,5 | 30,6 | 0 | 30,6 |
| Бани, мест | 7 | 86 | 6 | 86 |

В сельском поселении Курумоч к 2030 г. необходимо:

– размещение объектов бытового обслуживания на  81 рабочее место;

– строительство бань на 71 место  с прачечными на  661 кг белья в смену;

– размещение объектов розничной торговли торговой площадью 1130 м2;

– размещение химчисток на 27,6 кг вещей в смену.

## Развитие сельского хозяйства и производственной сферы поселения

Обеспечение устойчивого  развития  сельских  территорий  является    приоритетным направлением реализации  Государственной  программы  развития   сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   на   2013 - 2020 годы,   утвержденной     постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  2012 г.  N 717 и основной целью федеральной  целевой   программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", концепция которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 2071-р.

Сельское хозяйство является одним из основных направлений развития экономики муниципального района Волжский.

На расчетный срок агропромышленный комплекс муниципального района Волжский   ориентирован на увеличение валовой продукции как за счет вовлечения в оборот новых посевных площадей и увеличения поголовья, так и за счет повышения эффективности производства.

В сфере растениеводства  планируется совершенствование структуры посевных площадей путём увеличения доли озимых культур, освоение научно – обоснованных севооборотов и совершенствование посевных площадей, интенсификация возделывания зерновых культур.

В сфере развития животноводства муниципального района планируется стабилизация и рост поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий.

Основными составляющими увеличения производства продукции животноводства является обеспечение потребности отрасли в качественных кормах, проведение запланированной реконструкции животноводческих помещений, приобретение нового технологического оборудования, внедрение новых технологий, совершенствование селекционно-племенной работы.

В соответствии с основными направлениями и тенденциями развития производственной сферы и сельского хозяйства муниципального района Волжский на территории  сельского поселения Курумоч целесообразно проведение мероприятий, обеспечивающих:

–  развитие действующих объектов производственной сферы;

– создание новых производственных предприятий малого бизнеса на территории поселения в рамках развития промышленных кластеров Самарской области;

–  развитие объектов сельскохозяйственного назначения на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий.

В качестве мероприятий, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, целесообразно:

– закрепление молодых кадров на селе – субсидирование (строительство) жилья через сельскохозяйственные предприятия;

– упрощение процедуры изъятия земли у неэффективных землепользователей;

– дальнейшее социальное обустройство территории сельского поселения.

Проектом генерального плана предлагается развитие на территории сельского поселения Курумоч функциональных зон производственного и сельскохозяйственного использования в соответствии с таблицей 8.1.1.

## 8.2. Размещение объектов  местного значения поселения

### 8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные решения выполнены на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В соответствии с региональными нормативами Самарской области для населенных пунктов сельского поселения принята классификация категорий улиц и дорог, представленная в таблице  8.2.1.1.

Таблица  8.2.1.1. Категории сельских  улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная, второстепенная, проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Генеральным планом на территории сельского поселения Курумоч планируется до 2030 г.:

с. Курумоч

- капитальный ремонт 17,5км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 12 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

– строительство улично-дорожной сети в том числе:

главных улиц в жилой застройке – 1,3 км;

основных улиц в жилой застройке – 3,3 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 8,5км;

пос. Власть Труда

- капитальный ремонт 8 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 6,4 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

поселковых дорог  - 1,3 км;

главных улиц в жилой застройке – 1,8 км;

основных улиц в жилой застройке – 10,3 км;

второстепенных улиц в жилой застройке –  15,9 км;

железнодорожная станция Курумоч

- реконструкция 1 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

железнодорожная станция Мастрюково

- реконструкция 3,2 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

Для развития общественного транспорта предлагается:

- развитие маршрутов  общественного транспорта;

- размещение площадок для временного хранения автотранспорта у объектов социального и культурно-бытового назначения.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2012 - 2015 годы и период до 2020 г»:

– строительство дорог  местного значения с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием – 11,5 км, 2013-2015 г.г.;

– реконструкция и ремонт дорог местного значения – 17,0 км, 2013-2015 г.г.

Хранение личного автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

### 8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

Генеральным планов поселения предусматривается развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения Курумоч (электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) с учетом комплексного освоения свободных территорий на 10-ти площадках и за счет уплотнения существующей застройки общей площадью планируемой жилой зоны 218,5 тыс. га и планируемого объема нового жилищного строительства на расчетный срок в объеме 206,8 тыс. м2.

Водоснабжение

Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

На площадках планируемого жилищного строительства в сельском поселении Курумоч генеральным планом предусматривается строительство совмещенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Для решения задач, связанных с обеспечением населения питьевой водой, необходимо:

применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций;

замена  вышедших из строя водоразборных колонок  и пожарных гидрантов;

установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;

реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории населенных пунктов по мере их амортизации;

организация зон санитарной охраны водозаборов;

оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

С учетом новых площадок жилищного строительства генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

.

с. Курумоч:

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 14 км;

- (строительство водопроводных сетей протяженностью 15,2 км;

- реконструкция системы противопожарного водоснабжения, включая замену пожарных гидрантов;

пос.  Власть Труда:

- реконструкция 1-го и 2-го водозабора в пос. Власть Труда, в том числе бурение новых артезианских скважин (при сроке службы артезианской скважины 25 лет она вырабатывает свой ресурс, что влияет на качество добываемых подземных вод и вызывает необходимость бурения новых скажин), суммарная мощность 1-го и 2-го водозабора на расчетный срок -  845,7 тыс. м3/год

- строительство водоочистных сооружений (ВОС) для существующих источников водоснабжения (водозабор 1, водозабор 2);

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 13,8 км;

- строительство водопроводной сети общей протяженностью 19,7 км;

- реконструкция системы противопожарного водоснабжения, включая замену пожарных гидрантов;

- строительство нового водозабора (артезианских скважин) производительностью 30 тыс. м3/год, расположенного восточнее площадки № 6, со  строительством водоочистных сооружений (ВОС) мощностью 82 м3/сут. Новый водозабор будет осуществлять водоснабжение площадки № 6

- строительство нового водозабора (артезианских скважин) производительностью __- 6 тыс. м3/год на площадки № 5, со  строительством водоочистных сооружений (ВОС) мощностью 20 м3/сут. Новый водозабор будет осуществлять водоснабжение площадки № 5

ж.д. станция Мастрюково

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 0,05 км;

ж.д. станция Курумоч

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1,3 км;

- реконструкция системы противопожарного водоснабжения, включая замену пожарных гидрантов.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов водоснабжения в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  на 2014-2023 годы» и муниципальной программы «Защита от лесных пожаров населенного пункта ж/д станция Мастрюково,   расположенного  на территории сельского поселения Курумоч муниципального района  Волжский на 2014-2016 годы».

Согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека в сельских населенных пунктах  составляет 200 л/сут. с уменьшением этой нормы к 2025 году до 180 л/сут. на человека. Поскольку генеральный план поселения планируется до 2030 года, примем удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека 195 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, на производственные нужды предприятий пищевой промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Сезонное население в расчет по объемам водоснабжения поселения не включено, поскольку проектом предлагается автономная система водоснабжения садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан.

Водопотребление промышленными предприятиями проектируемых промышленных территорий предлагается из собственных источников артезианских скважин. Возможность использования системы централизованного водопотребления промышленными предприятиями должна быть определена на следующих стадиях проектирования и размещения конкретных предприятий.

Расчеты водопотребления в сельском поселении Курумоч представлены в таблице 8.2.2.1.

Таблица 8.2.2.1. Расчетное водопотребление в с. Курумоч на расчетный срок.

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Расчетное удельное водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | л/сут. | тыс. м3/год |
| с. Курумоч, в том числе: | 8551 | 1667445 | 608,6 |
| площадка №1 | 114 | 22230 | 8,1 |
| площадка №2 | 315 | 61425 | 22,4 |
| площадка №3 | 846 | 164970 | 60,2 |
| площадка №4 | 132 | 25740 | 9,4 |
| за счет уплотнения существующей застройки | 465 | 90675 | 33,1 |
| территория с. Курумоч в существующих границах | 6679 | 1302405 | 475,4 |
| пос. Власть Труда, в том числе: | 3598 | 701610 | 256,2 |
| площадка №1 | 522 | 101790 | 37,2 |
| площадка №2 | 954 | 186030 | 67,9 |
| площадка №3 | 375 | 73125 | 26,7 |
| площадка №4 | 456 | 88920 | 32,5 |
| площадка №5 | 75 | 14625 | 5,3 |
| площадка №6 | 414 | 80730 | 29,5 |
| за счет уплотнения существующей застройки | 402 | 78390 | 28,6 |
| территория пос. Власть Труда в существующих границах | 400 | 78000 | 28,5 |
| ж.-д. станция Мастрюково | 24 | 4680 | 1,7 |
| ж.-д. станция Курумоч | 129 | 25155 | 9,2 |
| Всего | 12302 | 2398890 | 875,7 |

Водоотведение

Центральное водоотведение сельского поселения Курумоч организовано посредством самотечной и напорной канализационной сети, канализационных насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. На территории с. Курумоч расположено две  канализационных насосных станции и  очистные сооружения, в западной части села.

Для улучшения экологической обстановки в сельском поселении Курумоч необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Генеральным планом поселения планируется реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в с. Курумоч, проектирование и строительство новых систем централизованного водоотведения в с. Курумоч и в пос. Власть Труда с учётом строительства новых жилых массивов.

Генеральным планом поселения планируется:

с. Курумоч

– реконструкция канализационных очистных сооружений глубокой биологической	очистки и ультрафиолетового обеззараживания мощностью 4000 м3/сутки;

- строительство сливной станции на канализационном коллекторе, предназначенное для приема жидких бытовых отходов, доставляемых из неканализованных жилых районов

– строительство канализационных сетей общей протяженностью 1,9 км;

– строительство КОС дождевой канализации в районе существующих КОС хозяйственно-бытовых стоков.

Пос. Власть Труда

В не канализованной застройке сброс хозяйственно-бытовых стоков планируется осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом на первую очередь - в места, отведенные службой Роспотребнадзора в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки муниципального района Волжский; на расчетный срок -  на планируемую сливную станцию в с. Курумоч.

Возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям.

При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 569.

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления на расчетный срок  и составляют для сельского поселения Курумоч  1268,4 тыс. м3/год.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия Схемы территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области по реконструкции в с. Курумоч канализационных очистных сооружений в срок до 2030 г.

Теплоснабжение

Согласно генеральному плану поселения теплоснабжение  проектируемой застройки в населенных пунктах сельского поселения Курумоч обеспечивается следующим образом:

- для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные;

-  вся проектируемая индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различных модификаций, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Вариант теплоснабжения выбирается застройщиком на стадии рабочего проектирования.

Генеральным планом поселения на период до 2030 года планируется реконструкция существующей системы централизованного теплоснабжения в с. Курумоч, включая:

– замену изношенных участков трубопровода системы отопления на новые, замену изоляции, замену трубопроводов общей протяженностью 16 км.

Генеральным планом поселения в  сельском поселении Курумоч планируется строительство автономных миникотельных для теплоснабжения объектов соцкультбыта, в том числе:

– ФОКа с ледовой ареной в с. Курумоч;

– Дома культуры на 260 мест на площадке № 2 в с. Курумоч;

– 5 детских садов, в том числе:

в с. Курумоч на площадке № 2 – 1 детского сада на 90 мест, на площадке № 3 – 1 детского сада на 100 мест, в квартале между улицами Ленина и Молодёжная – 1 детского сада на 240 мест;

в пос. Власть Труда на площадке № 2 – 1 детского сада на 100 мест и в южной части села – 1 детского сада на 100 мест;

– ФАПа  на 40 посещений в смену в пос. Власть Труда;

– Дома культуры на 550 мест на площадке № 2 в пос. Власть Труда.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В каждом тепловом пункте необходимо устанавливать приборы учета расхода тепла.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов теплоснабжения согласно муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  на 2014-2016 годы»:

замена изношенный участков трубопровода d 89 мм (413 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2015 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 259 мм (414 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2015 г.;

замена изношенный участков трубопровода d89 мм (413 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2016 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 325 мм (238 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2016 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 89 мм (414 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2017 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 159 мм (449 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2017 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 108 мм (489 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2018 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 219 мм (149 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2018 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 108 мм (489 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2019 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 159 мм (449 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2019 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 76 мм (555 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2020 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 325 мм (239 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2021 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 259 мм (414 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2021 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 133 мм (138 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2022 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 219 мм (150 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2022 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 159 мм (449 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2023 г.;

замена изношенный участков трубопровода d 259 мм (414 м) системы отопления на новые, замена изоляции, 2023 г.

Газоснабжение

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления.

#### Таблица 8.2.2.2. Классификация газопроводов по давлению газа

| Классификация газопроводов по давлению | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

Все новое строительство в с. Курумоч и пос. Власть Труда, обеспечивается централизованным газоснабжением сетевым природным газом от существующей системы газоснабжения.

Расчетное потребление сетевого природного газа выполнено в соответствии с Региональными нормативами Самарской области (в действующей редакции).

Таблица 8.2.2.3

| Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, м3/сутки | приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 |
| --- | --- | --- |

Проектом приняты следующие среднесуточные показатели потребления газа:

на один планируемый коттедж:  0,5+0,5+12=13 м3/сут.;

на одну существующую квартиру:  0,5+0,5+7=8 м3/сут;

на один индивидуальный дом: 0,5+0,5+10=11 м3/сут.

Таблица 8.2.2.4

| Наименование территории | Количество коттеджей на расчетный срок, ед. | Расчетное потребление сетевого природного газа, м3/сут. | Расчетное потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Курумоч, в том числе: |  |  |  |
| площадка №1 | 38 | 494 | 180,3 |
| площадка №2 | 105 | 1365 | 498,2 |
| площадка №3 | 282 | 3666 | 1338,1 |
| площадка №4 | 44 | 572 | 208,8 |
| за счет уплотнения застройки | 155 | 2015 | 735,5 |
| пос. Власть Труда, в том числе: |  |  |  |
| площадка №1 | 174 | 2262 | 825,6 |
| площадка №2 | 318 | 4134 | 1508,9 |
| площадка №3 | 125 | 1625 | 593,1 |
| площадка №4 | 152 | 1976 | 721,2 |
| площадка №5 | 25 | 325 | 118,6 |
| площадка №6 | 138 | 1794 | 654,8 |
| Итого | 1556 | 20228 | 7383,1 |

Общая площадь существующего жилищного фонда в сельском поселении Курумоч составляет 152250,0  м2, в том числе, многоквартирная застройка – 108800,2.

Для расчетов примем площадь одной квартиры 50 м2, тогда количество квартир составит 2176 ед.

| Наименование территории | Количество газифицированных индививуальных жилых домов, ед. | Количество газифицированных квартир | Расчетное потребление сетевого природного газа, м3/сут | Расчетное потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Курумоч | 920 | 2176 | 10120+17408= 27528 | 10047,7 |

Всего, на расчетный срок, расчетное потребление сетевого природного газа на жилую застройку в сельском поселении Курумоч составит (с учетом существующего жилого фонда) 17430,8 тыс. м3/год.

Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома, что составит 871,5 тыс. м3/год .

Общее расчетное потребление сетевого природного газа в сельском поселении Курумоч составит 18302,34 тыс. м3/год.

Генеральным планом поселения планируется:

– строительство распределительных сетей газоснабжения:

-в с. Курумоч – общей протяженностью 20,9 км;

-в пос. Власть Труда – общей протяженностью 29,9 км.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-3 этажная индивидуальная застройка – III категория надежности электроснабжения;

- общественные здания – II-III категория;

- предприятия торговли - III категория;

- коммунальные предприятия – II категория;

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г. (в действующей редакции)

Таблица 8.2.2.4. Укрупненные нормативные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электро- потребление, кВт. ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления  в сельском поселении Курумоч (таблица  8.2.2.5)

Таблица 8.2.2.5

| Наименование территории | Численность населения на расчетный срок, чел. | Электро- потребление, тыс. кВт.ч /год |
| --- | --- | --- |
| с. Курумоч | 8551 | 8123,45 |
| пос. Власть Труда | 3598 | 3418,1 |
| ж.-д. станция Мастрюково | 24 | 22,8 |
| ж.-д. станция Курумоч | 129 | 122,5 |
| Всего | 12302 | 11686,85 |

Кроме того, с учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления  для сезонного населения на площадках №7, № 8, № 9 в пос. Власть Труда (таблица  8.2.2.6)

Таблица 8.2.2.6.

| Наименование территории | Численность сезонного населения на расчетный срок, чел. | Электро- потребление, тыс. кВт.ч /год |
| --- | --- | --- |
| пос. Власть Труда | 1848 | 1755,6 |

Общее электропотребление в границах сельского поселения Курумоч составит к расчетному сроку 13442,45 тыс. кВт.ч /год.

Расчет электрических нагрузок для площадок нового жилищного строительства в сельском поселении Курумоч (индивидуального жилищного строительства) выполнен в соответствии с нормативами, приведенными в таблицах 8.2.2.7.

### Таблица 8.2.2.7 Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

| N п/п | Потребители электроэнергии | Количество коттеджей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |

Таблица 8.2.2.8. Расчетные нагрузки для площадок индивидуального жилищного строительства и дачного строительства в сельском поселении Курумоч.

| Наименование территории | Количество планируемых коттеджей, шт. | Электрическая нагрузка активная, кВт | Электрическая нагрузка полная, кВА(*) | Мощность и количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Курумоч |
| площадка №1 | 38 | 99 | 110 | 1х160 кВА – 1 шт. |
| площадка №2 | 105 | 210 | 233 | 1х250 кВА – 1 шт |
| площадка №3 | 282 | 564 | 627 | 1х400 кВА – 1 шт. 1х250 кВА – 1 шт. |
| площадка №4 | 44 | 114 | 127 | 1х160 кВА-1 шт. |
| за счет уплотнения застройки | 155 | 310 | 344 | 1х160 кВА–1 шт. 1х250 кВА –1 шт. |
| пос. Власть Труда |
| площадка №1 | 174 | 348 | 387 | 1х400 кВА – 1 шт. |
| площадка №2 | 318 | 636 | 707 | 1х250 кВА – 3 шт. |
| площадка №3 | 125 | 250 | 278 | 1х160 кВА – 2 шт. |
| площадка №4 | 152 | 304 | 338 | 1х400 кВА – 1 шт. |
| площадка №5 | 25 | 90 | 100 | 1х160 кВА – 1 шт. |
| площадка №6 | 138 | 276 | 307 | 1х160 кВА – 2 шт. |
| за счет уплотнения застройки | 134 | 268 | 298 | 1х160 кВА – 2 шт. |
| площадка №7 (зона Ж7) | 160 | 320 | 356 | 1х400 кВА – 1 шт. |
| площадка №8 (зона Ж7) | 123 | 246 | 273 | 1х160 кВА – 2 шт |
| площадка №9 (зона Ж7) | 333 | 666 | 740 | 1х400 кВА – 2 шт. |

(*) Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9

Электроснабжение проектируемых объектов осуществить от проектируемых подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Распределительные подстанции сосредоточены в центре нагрузок.

Всего на территории сельского поселения Куромоч для электроснабжения жилищного строительства планируется размещение  24-х трансформаторных подстанций 10/04 кВ:

с. Курумоч

на площадке № 1 –1 шт.;

на  площадке  № 2 – 1 шт.;

на площадке  № 3 – 2 шт.;

на площадке № 4 – 1 шт.;

за счет уплотнения застройки – 2 шт.

пос. Власть Труда

на площадке № 1 – 1 шт.;

на площадке № 2 – 3 шт.;

на площадке № 3 – 2 шт.;

на площадке №4 – 1 шт.;

на площадке №5 – 1 шт.;

на площадке №6 – 2 шт.;

за счет уплотнения застройки – 2 шт.

на площадке №7 (Ж7) – 1 шт.;

на площадке №8 (Ж7) – 2 шт.;

на площадке №9 (Ж7) – 2 шт.

### 8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

Потребность населения в объектах физической культуры и спорта к 2030 г. в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в спортивных сооружениях населения сельского поселения Курумоч на 2030 г.

|  | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Физкультурно-спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 350 | 4300 | - | - |
|  | общего пользования, м2 |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7 – 0,9 | 5,5 | 2 | 0,25 |

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:

1. Строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 6,0 га на земельных участках общей площадью 6,1 га, в том числе:

с. Курумоч – на земельных участках общей площадью 3,0 га размещение плоскостных спортивных сооружений общей площадью 3,0 га, включая:

– спортивное ядро и хоккейный корт общей площадью 1,0 га в существующей застройке в квартале между улицами Ленина и Молодёжная;

– 2 спортивные площадки общей площадью 1,0 га на площадке №2;

– 2 спортивные площадки общей площадью 1,0 га на площадке №3;

пос. Власть Труда – на земельном участке площадью 3,1 га размещение плоскостных спортивных сооружений общей площадью 3,0 га, включая:

– 1 футбольное поле общей площадью 2 га на площадке №2;

– 2 спортивные площадки общей площадью 1,0 га на площадке №2.

3. Строительство ФОК с ледовой ареной в с. Курумоч, с размещением в нём спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 3000 м2 (мероприятия муниципального района).

4. Строительство спортивных тренажерных залов общей площадью 1300 кв.м (за счет средств инвесторов – частных клубов) в планируемой застройке.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Курумоч объектов физической культуры и спорта в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования муниципального района Волжский самарской области:

– строительство спортивных сооружений в административных центрах  поселений: с. Курумоч.

### 8.2.4. Размещение объектов культуры

Потребность населения сельского поселения в объектах культуры к 2030 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в объектах культуры сельского поселения Курумоч на 2030 г.

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа | Библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2011 г. | Потребность к 2030 г. согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2011 г. | Потребность к 2030 г. согласно Нормативов, единиц хранения |
| Сельское поселение Курумоч, в том числе: | 284 | 1106 | 15133 | 35595 |
| с. Курумоч | 264 | 550 | 15133 | 17797 |
| пос. Власть Труда | 20 | 550 | - | 17798 |
| пос. Мастрюково | - | 6 | - | - |

Число единиц хранения в библиотеках поселения не соответствует нормативам.

Вместимость объектов культуры клубного типа ниже норматива. Целесообразно строительство новых объектов культуры клубного типа.

Мероприятия в сфере культуры

с. Курумоч:

– строительство Дома культуры на площадке №2 на 260 мест с размещением подросткового клуба;

пос. Власть Труда

– строительство Дома культуры на площадке №2 на 550 мест с размещением подросткового клуба, библиотеки на 5,328 тыс. ед хранения и 6 читательских места;

### 8.2.5. Размещение объектов молодежной политики

В соответствии с принятым сценарием демографического развития численность населения сельского поселения Курумоч к 2030 г. составит 7910 чел., в том числе численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит ориентировочно …….чел.

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты молодежной политики. Для реализации молодежной политики на территории поселения целесообразно размещение подростковых клубов на базе существующих и планируемых объектов культуры.

Мероприятия в сфере молодежной политики:

– размещение подростковых клубов на базе планируемых Домов культуры в с. Курумоч, и пос. Власть Труда.

### 8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом поселения в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Источниками воды для пожаротушения могут служить реки и водоёмы, к которым необходимо предусмотреть возможность подъезда пожарной техники для забора воды с пожарного пирса в любое время года.

Подъезд к пирсу должен иметь твёрдое покрытие, выдерживающее тяжёлую пожарную технику. Подъезд должен иметь разворотную площадку размерами не менее 12×12 м.

Размеры пирса должны обеспечить размещение на нём не менее 2 пожарных автомобилей.

Пожарный пирс должен быть расположен не выше 5 м от уровня горизонта низких вод (ГНВ) и выше горизонта высоких вод (ГВВ) не менее чем на 0,7 м и оборудован отводным лотком для всасывающих рукавов.

Пирс должен иметь уклон в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 м.

На расстоянии не более 1,5 м от продольного края пирса укладывается и укрепляется упорный брус сечением не менее 25×25 см.

Глубина воды с учетом промерзания в зимнее время должна быть не менее 1 м, в противном случае в месте забора устраивают котлован (приямок).

Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

У места расположения пожарного водоема, должен быть установлен световой или флюоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом ПВ или схематичным знаком и цифровыми значениями запаса воды в кубических метрах.

Кроме того, на расчетный срок необходимо выполнение следующих мероприятий:

- оборудование пожарных пирсов для заправки пожарных машин в любое время года;

- оборудование систем водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки (объединенный противопожарный водопровод-водопровод, обеспечивающий питьевые, хозяйственные и (или) производственные нужды с учетом нужд пожаротушения);

- строительство пожарных резервуаров (емкостное сооружение с ограждающими строительными конструкциями или обвалованное грунтом, предназначенное для хранения расчетного запаса воды на нужды наружного пожаротушения) в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

- организация добровольных пожарных дружин – подразделений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность без использования пожарных машин;

- организация добровольных пожарных команд – подразделений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность с использованием пожарных машин;

- организация пожарных проездов к садоводческим товариществам и объектам отдыха и туризма;

- планирование застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Генеральным планом поселения планируется:

– строительство пожарного пирса площадью 150 м2 в пос. Власть Труда.

### 8.2.7. Размещение объектов специального назначения

Общая площадь существующих кладбищ в поселении (2,8 га) что не соответствует потребности к 2030 г. согласно Региональным нормативам (0,24 га на 1 тыс. человек). Проектом предусмотрено строительство нового кладбища, так как существующие исчерпали свои ресурсы.

Таблица 8.2.7.1.

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Потребность к 2030 г. согласно Региональных нормативов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Курумоч, юго-восточная часть села | 2,4 | 1,4 |
| 2 | пос. Власть Труда, западная часть села | 0,4 | 1,6 |
|  | Всего: | 2,8 | 3,0 |

Генеральным планом поселения предусмотрено:

- строительство нового кладбища в западной части с. Курумоч – на 4,5 га;

- расширение существующего кладбища в пос. Власть Труда - на 0,2 га

### 8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения

Генеральным планом поселения предусмотрено размещение зон отдыха населения (скверов, парков, бульваров) общей площадью 8,4 га, в том числе:

– в с. Курумоч – 4,5 га;

– в пос. Власть Труда – 3,9 га.

# 9. Размещение объектов местного значения муниципального района

## 9.1. Размещение объектов образования

Потребность населения сельского поселения Курумоч в объектах дошкольного и общего образования к 2030 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 9.1.1.

При расчёте планируемых объектов образования был принят 2 (оптимистичный) сценарий демографического развития поселения.

Таблица 9.1.1. Потребность в объектах образования к 2030 г.

| Муниципальное образование | Дошкольные образовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | мощ-ность | напол-няемость | резерв мест | потреб-ность | мощ-ность | напол-няемость | резерв мест | потреб-ность |
| Сельское поселение Курумоч | 240 | 345 | - | 871 | 900 | 700 | 200 | 1103 |
| с. Курумоч | 240 | 345 | - | 653 | 900 | 700 | 200 | 827 |
| пос. Власть Труда | - | - | - | 218 | - | - | - | 276 |

На период до 2030 года для обеспечения населения сельского поселения Курумоч объектами образования необходимо:

с. Курумоч:

– реконструкция существующей средней общеобразовательной школы на 900 мест с увеличением мест  на 203, с учётом мест для детей, проживающих в пос. Власть Труда;

– строительство 5 детских садов общей мощностью 630 мест:

с. Курумоч:

-  на площадке №2– 1 детский сад мощностью 90 мест;

-  на площадке №3 – 1 детский сад мощностью 100 мест;

- в квартале между улицами: Ленина и Молодёжная - 1 детский сад мощностью  240 мест;

пос. Власть Труда:

- на площадке №2 – 1 детский сад мощностью 100 мест;

- в южной части села - 1 детский сад мощностью 100 мест.

## 9.2. Размещение объектов здравоохранения

Потребность населения сельского поселения Курумоч в объектах здравоохранения на 2030 год в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р) представлена в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1

| Муниципальное образование | Обеспеченность больничными учреждениями, коек | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену | Обеспеченность аптеками, количество организаций |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существ. мощн., | потреб-ность | существ. мощность | потребность | существ. | потребность |
| Сельское поселение Курумоч, в т.ч. | 35(17*) | 106 | 165 | 143 |  | 2 |
| с. Курумоч | 35(17*) | 53 | 150 | 72 | 4 | 1 |
| пос. Власть Труда | - | 53 | 15 | 71 | - | 1 |

(*) – полустационарные (дневного пребывания)

На период до 2030 года для обеспечения населения сельского поселения Курумоч объектами здравоохранения необходимо строительство отделений ЦРБ со стационарами на 85 коек, ФАП до 40 посещений в смену:

– в селе Курумоч – реконструкция существующего отделения ЦРБ и поликлиники с увеличением количества коек стационара на 54;

– в пос. Власть Труда – строительство ФАП  на 37- 40 посещений в смену и с последующим закрытием существующего ФАП на 15 пос/смену;

## 9.3. Размещение объектов физкультуры и спорта

Согласно мероприятий Схемы территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области планируется строительство спортивных сооружений в административных центрах  поселений: с. Курумоч.

Генеральным планом поселения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в с. Курумоч.

Кроме того, в рамках государственного частного партнёрства между Правительством Самарской области т ОАО «Росипподромы» реализуются два инвестиционных проекта по созданию объектов Самара-ринг» и «Ипподром», размещение которых предусмотрено северо-западнее с. Курумоч в зоне Р(3)

Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать доступности для маломобильных групп граждан (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению.

# 10. Охрана окружающей среды

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района Волжский в целом на природоохранную деятельность.

В комплекс мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия.

Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды.

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта генерального плана не должно противоречить действующему природоохранному законодательству.

К основным принципам экологической безопасности относятся:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития сельского поселения.

## 10.1. Охрана воздушного бассейна

Для снижения степени воздействия технологических процессов, не соответствующих природоохранным требованиям, до допустимых уровней следует применять как отдельные организационные и технические мероприятия, так и их комбинации, например: защитные ограждения из пылегазоустойчивых древесных и кустарниковых пород, шумоотражающие и шумопоглощающие экраны, изолированные перехватывающие системы сточных вод с очистными сооружениями, замена одних материалов другими, менее токсичными, организационные мероприятия, уменьшающие выброс вредных веществ, и др.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- оснащение источников загрязнения окружающей среды современным очистным оборудованием, переход на безотходные технологии и соответственно уменьшение общего количества загрязняющих веществ от источников предприятия, а значит, и снижение их концентраций в приземном слое атмосферы, поверхностных водных объектах, подземных водах и почве;

- строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу, что позволит сократить СЗЗ предприятий;

- установка дымовых труб увеличенной высоты в тех случаях, когда с помощью доступных технологических и организационно-технических мероприятий не удается обеспечить допустимый уровень загрязнения;

- введение модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- перевод транспортных средств на использование в качестве  моторного топлива природного газа;

- совершенствование   улично-дорожную   сети на территории поселения.

Как для проектируемых, так и для действующих, предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обязательным документом должен стать проект организации санитарно-защитной зоны в объеме, позволяющем дать оценку проектных решений о соответствии намечаемой деятельности санитарным нормам и правилам.

Следовательно, каждому предприятию, в том числе сельскохозяйственному, допускающему выбросы в атмосферу, необходимо:

- Разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с соответствующими расчетами. На основании согласованного тома ПДВ предприятию получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

- Расчетами подтвердить соблюдение санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ. При расчетном превышении концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ необходимо разработать комплекс мер по снижению выбросов. В составе проекта ПДВ  отразить планируемые мероприятия по сокращению выбросов.

- Реализовать проекты организации СЗЗ с обязательным проведением озеленения СЗЗ согласно установленным требованиям, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## 10.2. Охрана поверхностных вод

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, следует выполнить мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство дождевой канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов.

При проведении вертикальной планировки необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах сельского поселения включают в себя:

- ежегодное проведение работ по расчистке русел малых рек;

- установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- разработку проектов реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

- разработку бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

- инженерную подготовку и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые и берегоукрепительные работы;

- внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Курумоч;

- канализование существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- строительство локальных очистных сооружений.

Первоочередным мероприятием связанными с охраной поверхностных вод в границах сельского поселения является снижение до минимума попадания неочищенных сточных и дождевых вод в поверхностные водные объекты.

Жидкие отходы из герметичных выгребных ям должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного  раза в полгода.

Вывоз жидких отходов производить на места, определенные в Генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального района Волжский и согласованные Роспотребнадзором.

Предприятиям необходимо разработать проект НДС (нормативы допустимого сброса) и выполнять все природоохранные мероприятия предписанные согласованным проектом.

## 10.3. Охрана почв и подземных вод

При новом строительстве необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы с последующим  использованием  его для озеленения территории сельского поселения.

Для борьбы с линейной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосборных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозионным мерам относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота и поверхностное улучшение травостоя. Кроме того необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния, а при уклонах более 3º – щелевание.

На слабо смытых почвах основным агротехническим приемом является вспашка поперек склона, а также периодическая глубокая обработка почвы, лункование, бороздование, снегозадержание, регулирование снеготаяния, предзимнее щелевание.

На среднесмытых почвах, расположенных на склонах крутизной 3–5 º, дополнительно к названным мероприятиям рекомендуется гребнистая вспашка зяби.

На переувлажненных почвах, вызывающих задержку обработки, необходимо предусмотреть отвод избыточных  вод и регулирование водного режима.

Для полей, находящихся в зоне техногенного загрязнения, необходимо проводить систематические наблюдения по загрязнению почв тяжелыми металлами с постоянным контролем над качеством производимой продукции, особенно овощных культур.

На территориях ликвидированных несанкционированных свалок бытового мусора необходимо провести рекультивацию.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Охрана почв и подземных вод обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:

- развитие системы водоснабжения и водоотведения;

- организация и очистка поверхностного стока;

- восстановление почв и предотвращение их загрязнения на территории населенного пункта, включая производство строительных работ;

- запрет складирования на газоны снега и убираемых с дороги песчано-солевых остатков и дорожного смета;

- экологически безопасное размещение,  захоронения, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления и внедрение их раздельного сбора и сортировки;

- развитие системы использования вторичных ресурсов.

## 10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии с Генеральной схемой очистки территории муниципального района Волжский Самарской области, а также предусматривать выполнение мероприятий областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года.

Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.

Расчёт необходимого количества контейнеров в сельском поселении Курумоч на 2030 год выполнен с учетом результатов расчета объемов накопления бытовых отходов в сельском поселении Курумоч, выполненных в Генеральной схемы очистки территории Волжского района Самарской области, и прогнозируемой численности населения с учетом нового жилищного строительства (таблица 10.4.1).

Таблица 10.4.1. Результаты расчёта необходимого количества контейнеров в сельском поселении Курумоч при ежедневном вывозе.

| Наименование населенного пункта | Численность населения на расчетный срок, чел. | Количество ТБО, тыс. м3/год | Рекомендуемый объём контейнеров, м3 | Необходимое количество контейнеров, шт. | Рекомендуемое количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Курумоч | 8086 | 18,27 | 8 | 24 | 19 |
| пос. Власть Труда | 3146 | 7,11 | 0,75 | 9 | 9 |
| ж.д. станция Курумоч | 129 | 0,29 | 0,75 | 1 | 1 |
| ж.д. станция Мастрюково | 74 | 0,16 | 0,75 | 1 | 1 |
| ИТОГО: |  | 25,83 |  |  |  |

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Согласно Генеральной схеме снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- закупка и установка контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;

- обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;

- размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);

- компостирование пищевых и растительных отходов в специально отведенном месте;

- организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;

- оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети;

- оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда;

- сбор твердых бытовых отходов по мере накопления в контейнеры в специально отведенных местах и централизованный вывоз на полигон ТБО;

- временное хранение промышленных отходов на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на полигон ТБО по строго регламентированному графику;

- откачивание жидких отходов из выгребных ям ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- согласование участков размещения и устройства снежных свалок.

Регулярно образующиеся несанкционированные свалки твердых бытовых отходов являются опасным источником загрязнения окружающей среды, следовательно, необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

В границах сельского поселения после проведения обязательного мероприятия – ликвидации свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий,  наименее затратным и наиболее реальным в экономическом плане вариантом обращения с отходами будет строительство сортировочно-перегрузочного комплекса ТБО, с учётом нагрузок от аэропорта «Курумоч», проектная мощность станции - 30 тыс.м3.

Строительство пунктов сбора и временного накопления отходов, представляющих собой асфальтированную площадку с установленным на ней контейнером емкости (0,7 м3) в с. Курумоч, пос. Власть Труда, ж.д. станции Мастрюково, ж.д. станции Курумоч, оснащенными системой «мультилифт», а также контейнерных площадок для контейнеров предполагается строить по типовому проекту.  СЗЗ от площадок временного хранения ТБО – 100 м.

На первом этапе реализации Генеральной Схемы для населенных пунктов сельского поселения Курумоч предлагаются следующие маршруты транспортировки ТБО:

– маршрут №14 Курумоч (гараж) - 2 км - Курумоч (погрузка контейнера с ТБО 5 км) - Курумоч (установка опорожненного контейнера)  - 31 км - полигон Водино (выгрузка контейнера с ТБО) - 32 км - Курумоч (гараж);

– маршрут №21 Курумоч (гараж) - 3,9 км - Мастрюково (погрузка  ТБО из контейнера) - 3 км - Власть Труда (погрузка  ТБО из контейнера) - 7,5 км - Ж/д станция Курумоч (погрузка  ТБО из контейнера) - 28 км - полигон Водино (выгрузка ТБО) - 32 км - Курумоч (гараж).

Утилизация биологических отходов

Поскольку проектом генерального плана не предусмотрено развитие предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства, предусматривающего рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим размещение скотомогильника на территории поселения не целесообразно.

Медицинские отходы

Условия временного хранения и удаления медицинских отходов установлены Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

В сельском поселении отсутствует организованная система сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

По согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и видах емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов.

Целесообразно рассмотреть вопрос разработки плана по сбору и удалению медицинских отходов в сельских поселениях на уровне муниципального района Волжский.

В настоящее время рекомендуется производить сбор медицинских отходов разных классов в различные контейнеры в соответствии с требованиями Правил сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;

## 10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

В соответствии с проектом по внесению изменений в  Схему территориального планирования Самарской области (2012 г), в границах сельского поселения планируется создание особо охраняемых природных территорий: «Задельнинские сосняки» и «Бинарадские сосняки», большая часть которых расположена в Ставропольском районе Самарской области.

## 10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду

Планируемое функциональное зонирование территории  выполнено с учетом санитарно-гигиенических норм и правил.

В сельском поселении планируется строительство объектов производственной сферы, рекреации, жилищного строительства, учреждений и предприятий обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, объекты специального назначения иные объекты.

При размещении объектов производственной сферы в целях обеспечения безопасности населения, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Размещение планируемых объектов культурно-бытового назначения при условии соблюдения требований по инженерной подготовке территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды не нанесет негативного влияния состоянию окружающей среды и здоровью населения.

Развитие транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения предполагается за счет совершенствования системы автомобильного транспорта.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Дорожная одежда должна иметь асфальтобетонное покрытие, соответствующее категории дороги.

Снижение вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет использования природного газа в качестве моторного топлива.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории поселения обеспечивает:

– повышение надежности эксплуатации коммунальной инфраструктуры;

–  повышение экологической безопасности;

– соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным  нормативам;

– обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки;

– устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни человека, экологического состояния окружающей среды района.

– сокращение сброса не очищенных сточных вод, ликвидации загрязнений почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы газоснабжения позволит улучшить качество жизни населения, не создавая при этом повышенной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды.

Развитие системы озеленения (рекреационных зон) и благоустройства территории будет способствовать улучшению, оздоровлению окружающей среды.

Реализация мероприятий по организации системы санитарной очистки территории поселения позволит предотвратить организацию несанкционированных свалок, тем самым исключит негативное воздействие на компоненты окружающей среды, образующиеся от неусовершенствованных объектов размещения отходов - свалок.

Планируемое функциональное зонирование территории  выполнено с учетом санитарно-гигиенических норм и правил.

Таким образом, реализация мероприятий генерального плана в части планируемых объектов местного значения сельского поселения при условии выполнения мероприятий и рекомендаций по охране окружающей среды не окажут существенного влияния на окружающую среду. Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий генерального плана является обеспечение прав жителей сельского поселения на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.

# 11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасность уязвимости населения от опасных природных и техногенных воздействий может появиться при возникновении чрезвычайных ситуаций в следующих случаях:

– аварии или чрезвычайные ситуации на транспорте;

– аварии на потенциально опасных объектах;

– природные или техногенные пожары;

– землетрясения, геологические опасные явления, лавины и сели, подтопления и затопления;

– инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения содержат информацию, отнесённую к категории сведений ограниченного доступа  и в полном объёме отражены в специальном разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выполненном в составе генерального плана сельского поселения.

# 12. Предложения по изменению границ земель различных категорий

Площади территорий, включаемых и исключаемых в границы населенных пунктов сельского поселения Курумоч представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Населенный пункт | Площадь террит. населен-ного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта (в планируемых границах), га | Площадь территории, включаемой в границы населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь включ. в границы населен- ного пункта территории | в т.ч. площадь земель, занятых поверхн. водными объектами, га | в т.ч. площадь сельхоз. угодий, га | в т.ч. площадь под регион. дорогами, га |
| с. Курумоч | 607,8 | 834,7 | 227,9 | - | 227,9 | - |
| пос. Власть Труда | 216,5 | 974,8 | 715,2 | 13,1 | 702,1 | - |
| ж.д. станция Курумоч | 26,3 | 25,2 | -1,1 | - | - | - |
| ж.д. станция Мастрюково | 26,1 | 45,5 | 19,4 | - | 19,4 | - |

Перечень земельных участков, которые в ГП были включены в границы населённого пункта и в результате изменений в ГП исключаются из границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Категория земель (до включения в границы населенного пункта) | Вид разрешенного использования (до включения в границы населенного пункта) | Площадь, кв.м | Наименование населенного пункта, из границ которого исключается земельный участок | Функциональное зонирование до исключения из границы населенного пункта | Функциональное зонирование после исключения из границы населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63:17:2402001:223 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 254174 | С Курумоч | О1 | Р3 |
| 2 | 63:17:2402001:227 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 128144 | С Курумоч | О1 | Р3 |
| 3 | 63:17:2402001:224 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 22022 | С Курумоч | О1 | Р3 |
| 4 | 63:17:2402001:222 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 214826 | С Курумоч | О1 | Р3 |
| 5 | 63:17:2402001:215 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 41759 | С Курумоч | П2 | Р3 |
| 6 | 63:17:2402001:216 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 41695 | С Курумоч | П2 | Р3 |
| 7 | 63:17:2402001:208 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 5790 | С Курумоч | П2 | Р3 |
| 8 | 63:17:2402001:209 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 38144 | С Курумоч | П2 | Р3 |
| 9 | 63:17:2402001:211 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 610367 | С Курумоч | П2 | Р3 |

Перечень земельных участков, которые в результате изменений в ГП включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Категория земель (до включения в границы населенного пункта) | Вид разрешенного использования (до включения в границы населенного пункта) | Площадь, кв.м | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок | Функциональное зонирование после включения в границы населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63:17:2402001:206 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 29457 | С Курумоч | О |
| 2 | 63:17:2402001:207 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 16583 | С Курумоч | О |
| 3 | 63:17:0000000:3341 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 639999 | С Курумоч | О |
| 4 | 63:17:2402001:181 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 254866 | С Курумоч | О |
| 5 | 63:17:2402001:182 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 254866 | С Курумоч | О, Сп(СЗ), Сп(1) |
| 6 | 63:17:2402001:237 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 509141 | С Курумоч | О, И, Р(3),Сп(СЗ), Сп(1) |
| 7 | 63:17:2402001:210 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 2599,97 | С Курумоч | Сх(1) |
| 8 | 63:17:2402001:204 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 36450 | С Курумоч | Сх(1) |
| 9 | 63:17:2402001:202 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 45029 | С Курумоч | Сх(1) |
| 10 | 63:17:2402001:205 | С западной стороны с. Курумоч | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 23930 | С Курумоч | Р2 |
| 11 | 63:17:0000000:741 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 526588 | Пос. Власть Труда | Ж1 |
| 12 | 63:17:2405001:174 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 13 | 63:17:2405001:175 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 14 | 63:17:2405001:178 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 4999,8 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 15 | 63:17:2405001:225 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 4999,68 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 16 | 63:17:2405001:106 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 1577 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 17 | 63:17:2405001:105 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 95331,99 | Пос. Власть Труда | Ж7, Р2 |
| 18 | 63:17:2405001:130 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 50001 | Пос. Власть Труда | Ж7, Р2 |
| 19 | 63:17:2405001:170 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 50001,91 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 20 | 63:17:2405001:128 | С юго-западной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 50000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 21 | 63:17:2405001:100 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 35350 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 22 | 63:17:2405001:98 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для производства сельскохозяйственной продукции | 15242 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 23 | 63:17:2405001:232 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 3500,85 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 24 | 63:17:2405001:229 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 25 | 63:17:2405001:228 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000,5 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 26 | 63:17:2405001:230 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 4999,8 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 27 | 63:17:2405001:234 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5002 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 28 | 63:17:2405001:233 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 4999,6 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 30 | 63:17:2405001:231 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 31 | 63:17:2405001:237 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000,66 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 32 | 63:17:2405001:262 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 4999,3 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 34 | 63:17:2405001:167 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 3000,8 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 35 | 63:17:2405001:176 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000,8 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 36 | 63:17:2405001:168 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 4997,89 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 37 | 63:17:2405001:222 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 2994 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 38 | 63:17:2405001:257 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для строительства ЛЭП | 4480 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 39 | 63:17:2405001:164 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 4999,3 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 40 | 63:17:2405001:169 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 41 | 63:17:2405001:172 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 50001,46 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 42 | 63:17:2405001:161 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 43 | 63:17:2405001:181 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 3000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 44 | 63:17:2405001:251 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 45 | 63:17:2405001:162 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 4998,987 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 46 | 63:17:2405001:166 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для дачного строительства | 4999 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 47 | 63:17:2405001:180 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 3000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 48 | 63:17:2405001:251 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 49 | 63:17:2405003:326 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 3000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 50 | 63:17:2405003:251 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 5000 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 51 | 63:17:2405003:398 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 2602,98 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 52 | 63:17:2405003:357 | С южной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения ЛПХ | 4789 | Пос. Власть Труда | Ж7 |
| 53 | 63:17:2405003:333 | С юго-восточной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 49999,5 | Пос. Власть Труда | Сх(3) |
| 54 | 63:17:2405003:332 | С юго-восточной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 50002 | Пос. Власть Труда | Сх(3) |
| 55 | 63:17:2405003:343 | С юго-восточной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 49999,68 | Пос. Власть Труда | Сх(3) |
| 56 | 63:17:2405003:334 | С юго-восточной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 49998 | Пос. Власть Труда | Сх(3) |
| 57 | 63:17:2405003:335 | С юго-восточной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 50001 | Пос. Власть Труда | Сх(3) |
| 58 | 63:17:2405003:159 | С юго-восточной стороны пос. Власть Труда | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 399989 | Пос. Власть Труда | Сх(3) |

Граница населённого пункта с. Курумоч с восточной стороны совпадает с границей муниципального района Волжский и сельского поселения Курумоч и  пересекает границ земельных участков с кадастровыми номерами: 63:17:2403037:102; 63:17:2403037:216, 63:17:2403037:217, которые согласно данным кадастрового учета пересекают границы муниципальных образований. Рекомендуется  осуществить уточнение границ земельных участков, чтобы исключить кадастровую ошибку, или произвести межевание участков по границе сельского поселения Курумоч в целях соблюдения требований, установленных пунктом 3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

# 13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения

В сфере демографического развития

Рост численности населения к 2030 году до 12302 человек за счет строительства нового жилья в объеме 206,8 тыс.м2.

В сфере жилищного строительства

Рост общей площади жилищного фонда с 64,94 тыс.м2 до 206,8 тыс. м2 за счет освоения свободных территорий поселения.

Увеличение обеспеченности населения общей площадью квартир к 2030 году с 152,25 до 359,05 тыс. м².

В сфере социальной инфраструктуры

Образование:

Вместимость общеобразовательных учреждений увеличится с 900 до 1103 мест, вместимость учреждений дошкольного образования увеличится с 240 до 870 мест, будет произведена реконструкция объектов образования.

Здравоохранение:

Обеспеченность больничными учреждениями вырастет с 35 до 106 коек стационара ЦРБ, амбулаторно-поликлиническими учреждениями с 165 до 185 посещения в смену за счет строительства в пос. Власть Труда ФАП.

Физическая культура и спорт:

За счёт строительства плоскостных спортивных сооружений общей площадью участков – 6,1 га: строительство ФОК с ледовой ареной в с. Курумоч, с размещением в нём спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 3000 м2, строительства 6-ти спортивных площадок общей площадью 3 га в планируемой застройке, спортивных спортивного ядра и хоккейного корта общей площадью 1,0 га в существующей застройке в квартале между улицами Ленина и Молодёжная в с. Курумоч, строительства в планируемой застройке спортивных тренажерных залов общей площадью 881 кв.м за счет средств инвесторов (частных клубов) и реконструкции существующих плоскостных спортивных сооружений, обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями населения и спортивными залами достигнет норматива.

Будут созданы условия для развития физкультуры и спорта в поселении, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения.

Культура и молодежная политика:

Увеличение вместимости объектов культуры в сельском поселении Курумоч с 284 до 1094 мест за счет строительства в с. Курумоч и пос. Власть Труда 2 -х Домов культуры общей вместимостью 810 мест  с размещением подростковых клубов, библиотек на 5,328 тыс. ед хранения и 6 читательских места, реконструкции существующих Домов культуры на 284 места.

В сфере землепользования

Сохранение общей площади земельного фонда поселения.

В сфере транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения. Вся улично-дорожная сеть к 2030 году планируется с твердым покрытием.

В сфере системы электроснабжения

Обеспечение потребности в электроэнергии планируемых объектов производственной сферы, социальной сферы и жилищного строительства.

Повышение надежности и бесперебойности энергообеспечения потребителей сельского поселения. Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями к 2030 году составит 13,442 млн. кВт•час/год.

В сфере системы газоснабжения

Общий годовой объём потребления газа достигнет 3,645 млн.м3/год, увеличится протяженность внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения.

В сфере системы теплоснабжения

В газифицируемых населённых пунктах увеличится потребность в тепле в производственной сфере и для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд (жилищное строительство); улучшится состояние оборудования в теплоснабжении.

В сфере системы водоснабжения

Улучшится состояние водовода и водопроводных сетей Водопроводная сети будет оборудована пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

В сфере системы канализации

Уменьшится объем сбросов неочищенных сточных вод, уменьшится загрязнение поверхностных и подземных вод, почв.

В сфере информатизации и связи

В результате строительства новых объектов связи, применения новейших технологий улучшится качество телевизионной и спутниковой связи, вырастет обеспеченность населения телефонной связью общего пользования.

В сфере культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия для настоящего и будущих поколений.

В сфере охраны окружающей среды

Снижение негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности на окружающую среду и оздоровление компонентов окружающей среды, в том числе: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв.

Улучшение санитарной очистки территории, утилизации и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение объектов по утилизации биологических отходов, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям.

# 14. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | На 1.01.2012 | На расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь в границах поселения, в том числе: | га | 6718 | 6718 |
| 1.1 | Зона градостроительного использования в том числе: (*) | га | 867,7 | 1880,2 |
|  | с. Курумоч | га | 607,8 | 834,7 |
|  | пос. Власть Труда | га | 216,5 | 974,8 |
|  | ж.д. станция Курумоч | га | 26,3 | 25,2 |
|  | ж.д. станция Мастрюково | га | 26,1 | 45,5 |
| 1.2 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2828,9 | 2335,7 |
| 1.3 | Территория лесов | га | 1168 | 1168 |
| 1.4 | Территория занятая поверхностными водными объектами | га | 512,7 | 512,7 |
| 1.5 | Особо охраняемая природная территория | га | - | - |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения | га | 9,6 | 285,4 |
| 1.7 | Зона производственного использования | га | 16,0 | 221,7 |
| 1.8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 245,9 | 314,3 |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 3,9 | 8,4 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения – всего в сельском поселении: в том числе: | чел. | 7232 | 12302 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 21,1 | 29,2 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда – всего: в том числе: | тыс. м2 | 152,25 | 359,05 |
| 2.1 | – жилищный фонд постоянного населения | тыс. м2 |  | 307,85 |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 |  | 206,8 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | - |
|  |  | количество домов | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 152,25 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Объекты образования: |  |  |  |
|  | – дошкольного образования | мест | 240 | 870 |
|  | – общего образования | мест | 900 | 1103 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | – число круглосуточных коек/ коек дневного пребывания | коек | 52 | 106 |
|  | – мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 165 | 205 |
| 3 | Объекты социальной защиты | мест | 1 | 3 |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.1 | - физкультурно-спортивные залы: |  | - | 4300 |
| 4.2 | - плоскостные спортивные сооружения, всего | га | 5,8 | 11,8 |
| 5 | Объекты культуры клубного типа | мест | 284 | 1094 |
| 6 | Учреждения молодежной политики – подростковые клубы | единиц | - | 2 |
| 7 | Объекты розничной торговли | м2 торговой площади | 2176 | 3306 |
| 8 | Объекты общественного питания | мест | 556 | 556 |
| 9 | Учреждения бытового обслуживания | рабочих мест | 18 | 93 |
|  | – бани | мест | 6 | 86 |
|  | - прачечные | кг белья/смену | - | 738 |
|  | - химчистки | кг вещей/смену | - | 30,6 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог в поселении, всего в том числе: | км | 30,7 | 31,5 |
| 1.1 | федерального значения |  | 9,6 | 9,6 |
| 1.2 | регионального значения | км | 17,3 | 17,3 |
| 1.3 | местного значения муниципального района | км | 3,8 | 4,6 |
| 2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах: | км | 76,7 | 119,4 |
|  | с. Курумоч | км | 37,0 | 50,1 |
|  | пос. Власть Труда | км | 36,1 | 65,4 |
|  | ж.д. станция Мастрюково | км | 2,5 | 2,5 |
|  | ж.д. станция Курумоч | км | 1,1 | 1,1 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление - всего | м3 в сут. | нет данных | 2398890 |
| 1.2 | Объемы водопотребления по населенным пунктам, обеспеченным централизованным водоснабжением: | тыс. м3/год | нет данных | 875,7 |
|  | с. Курумоч | тыс. м3/год | нет данных | 608,6 |
|  | пос. Власть Труда | тыс. м3/год | нет данных | 256,2 |
|  | ж.д. станция Мастрюково | тыс. м3/год | нет данных | 1,7 |
|  | ж.д. станция Курумоч | тыс. м3/год | нет данных | 9,2 |
| 1.3 | Протяженность водопроводных сетей | км | 34,8 | 69,7 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | тыс. м3 в год | 392,7 | 1268,4 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений | м3 в год | 3000 | 4000 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 9,4 | 11,3 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт·ч в год | нет данных | 13,44 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | нет данных | 1,09 |
|  | Количество ТП | единиц | 24 | 48 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 7,9 | 7,9 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление природного сетевого газа – всего | тыс. м3/год | нет данных | 18302,34 |
| 5.2 | Протяженность внутри поселковых газопроводов | км | 51,0 | 100,9 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1000 | 1000 |
| VII | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| 1 | Количество образующихся ТБО по поселению | т/год |  | 25,83 |
| 2 | Площадка для временного хранения ТБО | единиц | - | 1 |
| VIII | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |
| 1 | Пожарный пирс | единиц | 1 | 2 |

(*) Примечание. Площади функциональных зон в границах населенных пунктов отражены в разделе 8.1 настоящей пояснительной записки

# Footnotes

По данным Самарастат – статистический бюллетень «Численность населения муниципальных образований Самарской области» (по состоянию на 1 января 2012 года) и «Численность и размещение населения Самарской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года».

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. чел.:

– 230–190 посетительских мест в клубах на 1 тыс. человек;

– 4,5–5 тыс. единиц хранения в библиотеках

Постановлением Правительства Самарской области от 3 марта 2011 года № 88 установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в том числе для муниципального района Волжский:

– суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей – 212 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров на 1000 жителей – 65 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей – 147 м2.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета на 1 тыс. человек устанавливаются для сельского поселения с численностью населения свыше  5 тыс. чел.:

–140 посетительских мест в клубах;

– 4,5–5 тыс. единиц хранения в библиотеках

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются:

– для дошкольных учреждений – в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 70 %;

– для общеобразовательных учреждений – с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей средним образованием (III ступень). Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.