Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский

Самарской области

«____» ___________2022 г.  №______

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2022 год и период до 2033 года

9

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	1

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

2.1 Положение с.п. Курумоч в структуре пространственной организации Самарской области	8

2.2 Социально-экономическая характеристика с.п. Курумоч	15

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	18

2.4 Характеристика сети дорог с.п. Курумоч	22

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации с.п. Курумоч	32

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	33

2.7 Характеристика условий немоторизированного (пешеходного и велосипедного) передвижения	34

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	35

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения	37

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	47

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения	51

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры с.п. Курумоч	53

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	55

3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ с.п. КУРУМОЧ	57

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития с.п. Курумоч	57

3.2 Прогноз транспортного спроса с.п. Курумоч	64

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	65

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения	66

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	73

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	74

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека	75

4 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С.П. КУРУМОЧ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	77

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ	78

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	79

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	79

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	79

5.4 Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного передвижения	80

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	80

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения	80

5.7 Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	86

5.8 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	87

5.9	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	88

6 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ	89

7 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	92

8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	99

9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ	102

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	103

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ	104

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский  Самарской области (далее с.п. Курумоч) разработана в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и «Градостроительным кодексом Российской Федерации».

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития с.п. Курумоч  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, транспортному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.

Комплексная программа транспортного  развития с.п. Курумоч на  2022 год и на период до 2033 года  (далее - Программа)  описывает действия органов местного самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни и безопасности населения.

Программа представляет собой систему целевых ориентиров транспортного развития с.п. Курумоч, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры с.п. Курумоч, развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности  услуг транспортного комплекса для населения поселения, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня жизни.

Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное  с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

-   обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

-  условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкция и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета с.п. Курумоч, то в пределах срока действия Программы этапы реализации мероприятий Программы  могут ежегодно корректироваться и дополняться, в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

# 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и период до 2033 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации; Генеральный план с.п. Курумоч; Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  | Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| Местонахождение Заказчика Программы: | 443545, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул.Гаражная, д.1 |
| Разработчик Программы: | Общество с ограниченной ответственностью "Самарская энергосервисная компания" (ООО "СамараЭСКО") |
| Местонахождение Разработчика Программы: | 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24 |
| Цели и задачи Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Курумоч, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи Программы: | Создание правовых, организационных и институциональных условий для перехода к устойчивому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; |
|  | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения на территории с.п. Курумоч; |
|  | Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения с.п. Курумоч; |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями населения в передвижении (транспортный спрос); |
|  | Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; |
| Задачи Программы: | Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам |
|  | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели Программы* | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Протяженность пешеходных дорожек; Протяженность велосипедных дорожек; Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; Обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Мероприятия Программы | Приложение 1 к Программе |
| Срок и этапы реализации Программы: | Программа реализуется в период с 2022 по 2033 годы. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | Внебюджетные источники; Бюджетные средства всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие сельского поселения Курумоч; Своевременная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Курумоч |

* Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

** Объемы средств областного бюджета и бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и  с решением Собрания представителей сельского поселения Курумоч о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

# 2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 2.1 Положение с.п. Курумоч в структуре пространственной организации Самарской области

Муниципальный  район  Волжский расположен  в  центральной  части  Самарской  области,  в  бассейне  реки  Волга  и  ее  левых  притоков – Сока, Самары  и  Чапаевки.

Административно-территориальное деление района представлено 3 городскими и 12 сельскими поселениями.

Административно-территориальное деление муниципального района Волжский Самарской области представлено на рисунке 1.

Рис.1 Административно-территориальное деление муниципального района Волжский Самарской области.

Административная территория Волжского района составляет 248115 га. Район состоит из 62 населенных пунктов (в том числе 3 поселка городского типа), объединенных в 15 поселений, одним из которых является сельское поселение Курумоч,  в составе которого 4 населённых пункта:

- село Курумоч – административный центр;

- поселок Власть труда;

- ж/д станция Курумоч;

- ж/д станция Мастрюкова (ЖГИЗ).

Сельское поселение Курумоч расположено в северной части муниципального района Волжский.

Площадь территории сельского поселения Курумоч – 8040 га. Административный центр – село  Курумоч. Расстояние от административного центра до города 40 км.

Сельское поселение Курумоч граничит:

— на западе граничит с муниципальным районом Красноярский и городским округом Самара;

-на северо-востоке  с сельскими поселениями муниципального района Красноярский;

—  на юго-западе- с землями муниципального района Ставропольский;

— на юге- с   сельским поселением Рождествено муниципального района Волжский (по воде).

Через сельское поселение Курумоч с севера проходит скоростная автомагистраль общего пользования  федерального значения М5 «Урал». С юга села Курумоч проходит трасса Самара-Тольятти общего пользования федерального значения, автодороги общего пользования с покрытием «Курумоч-Новый Буян» (4,15 км), «Курумоч – Новый буян» — Старая Бинарадка (3км).

Согласно закону Самарской области от 25.02.2005 № 41-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области» наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  установлены границы сельского поселения Курумоч.

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав с.п. Курумоч   представлена на Рис.2

Рис. 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав с.п. Курумоч

Климат сельского поселения Курумоч континентальный, с резкими температурными контрастами, короткими переходными сезонами (короткой весной и непродолжительной осенью), холодной зимой, жарким летом, дефицитом влаги,  богатым солнечным освещением и большой  вероятностью  весенних  и  осенних  заморозков. В вегетационный период преобладают ясные и малооблачные дни. Время от времени возникают засухи.

Весенние заморозки заканчиваются в среднем во второй декаде мая, но в отдельные годы могут продолжаться до конца мая и даже до начала июня. Первые осенние заморозки начинаются в конце октября, а в отдельные годы вполне возможны и более ранние − в начале октября.

По количеству выпадающих осадков территория сельского поселения Курумоч  относится к зоне с недостаточным увлажнением. Река  Волга  делит  муниципальный район Волжский  на  две  неравные  по площади и сильно отличающиеся по рельефу части: правобережную  возвышенную  и  левобережную, преимущественно низменную.

В географическом отношении территория сельского поселения Курумоч расположена в северной левобережной части Самарского Низменного Заволжья.

В геоморфологическом отношении сельское поселение Курумоч входит в Высокое  Заволжье и занимает низкие участки территории Волжского района.

Рельеф  на  территории  поселения  в  основном  спокойный,  с  общим  уклоном  в южном направлении, идущим к пойме р. Волга и представляет собой слабоволнистую, пересеченную неглубокими оврагами и балками равнину.

Территория сельского поселения располагается на территории Восточно-Европейской платформы.

Территория сельского поселения Курумоч находится в лесостепной зоне, для которой характерно чередование лесов и луговых степей.

Гидрографическая сеть сельского поселения Курумоч представлена рекой Курумка и  её притоками; многочисленными пойменными озерами (в т.ч. Мастрюковскими); прудом, расположенным в с. Курумоч.

Река Курумка протекает в юго-западном направлении и пересекает северную часть территории сельского поселения Курумоч, а далее направление меняется к югу и юго-востоку. На последнем отрезке р. Курумка протекает по  долине, разработанной р. Волга и впадает в р.Сок близ устья.

Протяженность реки – 21 км, площадь водосбора – 325 км2. Река Курумка относится к водотокам преимущественно снегового питания.

Побережье реки Волги, представленное Саратовским водохранилищем, является жемчужиной муниципального образования. Берег водохранилища в районе поселения пологий, невысокий, различной крутизны, песчаный.

Кроме р. Волга на территории поселения судоходных рек не имеется.

На территории сельского поселения Курумоч есть свой озерный край. Многочисленные пойменные озера, расположены вдоль южной границы п. Власть Труда, недалеко от ж/д станций Мастрюково. Озера расположены на участке старого русла реки Волги.

Многочисленные родники на дне и берегах озер пополняют водоемы свежей водой. В озерах наблюдается слабое течение, которое возрастает при усилении ветра. Берега покрыты прибрежно-водной, а участки озер в заводях густой водной растительностью.

В границах поселения находится месторождение пресных подземных вод «Курумочское», запасы воды которого составляет 39,4 тыс. м3/сут.

Из других полезных ископаемых на территории сельского поселения Курумоч имеются также месторождения карбонатных пород и песков строительных.

Территория сельского поселения Курумоч находится в лесостепной зоне. Почвенный покров представлен в основном черноземами, которые занимают более 90 % площади поселения. Черноземы  выщелоченные  типичные,  в  том  числе  остаточно-карбонатные, часто  смытые,  сочетаются  с  серыми лесными почвами и черноземами выщелоченными остаточно-луговыми.

Почвы в поселении имеют нейтральную или слабощелочную реакцию почвенного раствора, что является благоприятным для роста и развития большинства сельскохозяйственных растений.

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах сельского поселения ООПТ (особо охраняемых природных территорий) нет.

Карта функциональных зон с.п. Курумоч  представлена на рис.3. и рис.4.

Рис.3 Карта функциональных зон с.п. Курумоч

Рис.4 Карта функциональных зон с.п. Курумоч

## 2.2 Социально-экономическая характеристика с.п. Курумоч

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Волжский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Курумоч  за последние 5 лет наблюдается рост населения.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения, (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения.

По данным, предоставленным администрацией с.п. Курумоч, численность населения с 2017 года  уменьшилась на 54 человека.

Данные по численности населения с.п. Курумоч  за последние годы представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Динамика численности населения населенных пунктов с.п. Курумоч

| Населенные пункты | Данные на | Данные на | Данные на | Данные на | Данные на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
| с.Курумоч | 6830 | 6827 | 7032 | 7074 | 6600 |
| пос.Власть труда | 480 | 539 | 572 | 667 | 680 |
| ж/д ст.Курумоч | 138 | 138 | 131 | 137 | 110 |
| ж/д ст. Мастрюково | 26 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| ВСЕГО | 7474 | 7529 | 7763 | 7905 | 7420 |

Численность трудоспособного населения 58,91%, моложе трудоспособного возраста 19,45%, старше трудоспособного возраста –21,64%.

Трудовые ресурсы характеризуются средним уровнем квалификации и невысоким уровнем занятости. Проблема безработицы по-прежнему остается одной из самых острых проблем района. Возрастная структура населения с.п. Курумоч относительно стабильны. Данные о возрастной структуре приведены в таблице 2.2.2

Таблица 2.2.2 - Данные о возрастной структуре населения с.п. Курумоч

| № п/п | Показатели | Количество, чел. 01.01.2020 | % от общей численности населения | Количество, чел. 01.01.2021 | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 1854 | 23,5 | 1443 | 19,45 |
|  | до 6 лет | 715 |  | 421 |  |
|  | от 7 до 15 | 857 |  | 704 |  |
|  | от 16 до 17 лет | 282 |  | 318 |  |
| II. | Из общей численности населения: | 7905 |  | 7420 |  |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 1854 | 23,5 | 1443 | 19,45 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 3983 | 50,4 | 4371 | 58,91 |
|  | женщины от 16 до 55 лет |  |  |  |  |
|  | мужчины от 16 до 60 лет |  |  |  |  |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: старше 65 лет | 2068 | 26,1 | 1606 | 21,64 |
|  | женщины старше 55 лет |  |  |  |  |
|  | мужчины старше 60 лет |  |  |  |  |

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

Сведения по занятости населения с.п. Курумоч  представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Занятость населения с.п. Курумоч

| Показатель | 2020 г. |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 7905 |
| Кол-во работающих всего | 3200 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 40,4 |
| Количество безработных, в т.ч.: неработающие | 783 |
| стоящих в службе занятости | 40 |
| Количество дворов | 3500 |
| Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ | 900 |
| Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся ЛПХ |  |
| Кол-во пенсионеров | 2068 |

Численность экономически активного населения с.п. Курумоч  в 2021 году составила 4371 человек. Доля численности экономически активного населения в трудоспособном возрасте от общей численности составляет  58,91 %. В поселении существует проблема занятости трудоспособного населения, количество безработных в поселении 10% от общего количества населения.

Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи.

## 2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Самарской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Самарской области и улучшения качества жизни населения.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги привести к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Самарской области.

Развитие транспортной системы с.п. Курумоч является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении. Транспортная инфраструктура с.п. Курумоч является составляющей инфраструктуры Волжского района Самарской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортная инфраструктура с.п. Курумоч представлена автомобильными дорогами общего пользования местного значения, к которым относятся: муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Протяженность территориальных автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и регионального значения  составляет 13,9 км

Автодороги общего пользования с твёрдым покрытием местного значения соединяют населённые пункты сельского поселения между собой, административным и районным (областным) центрами.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Подвоз продуктов питания, хозяйственных и прочих товаров осуществляется грузовым и личным транспортом.

Расстояние до областного центра (г. Самара) - 42 км.

Железнодорожный транспорт - Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения Курумоч представлен Южно-Уральской железной дорогой в направлении «Москва ( Челябинск», пересекающей территорию сельского поселения с запада на восток. Протяженность участка железной дороги по территории поселения – 15 километров. По ней осуществляется связь Дальневосточных и Сибирских территорий, Урала и Поволжья с центральными регионами России. На территории поселения расположены  железнодорожные станции – Курумоч и Мастрюково.

Преобладающим является направление грузопотоков «Челябинск – Москва».

Водный транспорт – на территории с.п. Курумоч водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Сельское поселение Курумоч на юге граничит с Саратовским водохранилищем и имеет выход к реке Волга. На территории сельского поселения нет грузовых и пассажирских причалов. Ближайший речной вокзал расположен в г. Тольятти.

Воздушные перевозки. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители с.п. Курумоч осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолётов. Авиационные связи из аэропорта «Курумоч» осуществляются по 63 маршрутам внутрироссийских линий, и более 20  маршрутам в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Расстояние  от  с.п. Курумоч до международного аэропорта  «Курумоч» - 7 км.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

Территорию сельского поселения Курумоч пересекают трассы магистральных трубопроводов:

- магистральный газопровод «Мокроус-Самара-Тольятти», диаметр трубы 800 мм, санитарный разрыв 200 м;

- магистральный газопровод «Старая Бинарадка -Димитровград Ульяновск, диаметр трубы 500 мм, санитарный разрыв 150 м;

- магистральный газопровод «Отрадненский ГПЗ-Тольятти (АТЗ), диаметр трубы 700 мм,  санитарный разрыв 200 м;

- газопровод отвод на ГРС-54 «с.Курумоч», диаметр трубы 200 мм, санитарный разрыв 100 м;

- нефтепродуктопровод  «Нефтегорский ГПЗ-Самара», диаметр трубы 273 мм, санитарный разрыв 75 м;

- этанопровод «Нефтегорский ГПЗ-Самара», диаметр трубы 273 мм, санитарный разрыв 150 м;

нефтепровод «Гурьев-Самара», диаметр трубы 720 мм, санитарный разрыв  150 м

## 2.4 Характеристика сети дорог с.п. Курумоч

Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура представлена на территории с.п. Курумоч автомобильным транспортом. Основная часть дорог имеет грунтовое покрытие.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры с.п. Курумоч. Они связывают территорию сельского поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста сельского поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития с.п. Курумоч, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков, нуждающихся в ремонте. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Курумоч позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете с.п. Курумоч, эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 «Урал» «Москва – Челябинск»».

Протяженность автомобильных  дорог  общего пользования регионального и межмуниципального значения по территории с.п. Курумоч составляет 13,9 км. Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-5 (протяженностью 6,7 километра) «Самара – Тольятти» пересекает южную часть с. Курумоч. Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим населенным пунктам. Основная часть дорог имеет грунтовое покрытие.

Таблица 2.4.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории с.п. Курумоч

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность на территории района, км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП РЗ 36К-381 | Волжский - Курумоч - "Урал" | 6,750 | 6,750 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-853 | Курумоч - Новый Буян | 4,150 | 4,150 |
| 3 | 36 ОП МЗ 36Н-854 | "Курумоч - Новый Буян" - Старая Бинарадка | 3,000 | 3,000 |

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов с.п. Курумоч. В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией I и II. Для I и II категории предусматривается количество полос – 2, 4, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения пересекающие территорию с.п. Курумоч относятся к IV категории. Согласно Приказу министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15 июня 2010 г. № 37, внешняя граница придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов устанавливается от оси дорог на расстоянии:

-  для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м.

Улично-дорожная сеть населенного пункта с. Курумоч характеризуется низкой степенью благоустройства. Большая часть улиц имеет грунтовое покрытие, средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 4,5 м. Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 2.4.2.

Для населенных пунктов сельского поселения Курумоч принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

  - поселковая дорога;

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд;

  - хозяйственный проезд, скотопрогон.

Общая протяженность улиц сельского поселения составляет 206,8 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 23,450 км, грунтощебень – 3,0 км, грунтовые дороги – 180,350 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

Таблица 2.4.2 – Характеристика улично-дорожной сети с.п. Курумоч

| ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Курумоч муниципального района ВолжскийСамарской области |
| --- |
| №№ п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | В том числе |
|  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунтощебеночные | грунтовые, км |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Ново-Садовой | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Лесной | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 1,400 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Садовой | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 2,300 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул.Советской | 2,100 | 1,600 | 0,000 | 0,500 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Набережной | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул.Рабочей | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул.М.Горького | 2,300 | 1,550 | 0,000 | 0,750 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул.Полевой | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 1,800 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул.Школьной | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул.Пионерской | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Победы | 1,600 | 1,600 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Автомобильная дорога по ул.Гаражной | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Автомобильная дорога по ул.Мира | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул.Спортивной | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Автомобильная дорога по ул.Юбилейной | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Автомобильная дорога по ул.Горной | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 17 | Автомобильная дорога по ул.Степной | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 18 | Автомобильная дорога по ул.Жигулевской | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Автомобильная дорога по ул.Самарской | 0,600 | 0,000 | 0,600 | 0,000 |
| 20 | Автомобильная дорога по ул.Волжской | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 21 | Автомобильная дорога по ул.Крайней | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 22 | Автомобильная дорога по ул.Вишневой | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 23 | Автомобильная дорога по ул.Ягодной | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 24 | Автомобильная дорога по ул.Фабричной | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 25 | Автомобильная дорога по ул.Шоссейной | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 26 | Автомобильная дорога по ул.Молодежной | 1,400 | 0,800 | 0,600 | 0,000 |
| 27 | Автомобильная дорога по пр.Ленина | 1,400 | 1,400 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Автомобильная дорога по ул.Мало-Московской | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Автомобильная дорога по ул.Школьной | 2,200 | 1,100 | 0,000 | 1,100 |
| 30 | Автомобильная дорога по ул.Дачной | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 2,400 |
| 31 | Автомобильная дорога по ул.Новой | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Автомобильная дорога по ул.Луговой | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0,000 |
| 33 | Автомобильная дорога по ул.Озерной | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 34 | Автомобильная дорога по ул.Зеленой | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 35 | Автомобильная дорога по ул.Мастрюки | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 36 | Автомобильная дорога от пос.Власть труда до 141 км КБШ ж/д | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 37 | проулки пос. Власть труда | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 2,600 |
| 38 | Автомобильная дорога по ул. Гагарина | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 39 | Автомобильная дорога по ул. Сосновой | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 40 | Автомобильная дорога по ул. Ново-Вокзальной | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 |
| 41 | Автомобильная дорога по ул. Мастрюковской | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Автомобильная дорога по ул. Береговой | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Автомобильная дорога по ул. Центральной | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Автомобильная дорога по ул. Подгорной | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Автомобильная дорога по ул. Лесной | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| 46 | Автомобильная дорога от поселка Власть труда - пос.ЖГИЗ -ДЗСОЦ "Волжанин" | 7,300 | 7,300 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | Автомобильная дорога по ул. Солнечная | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 48 | Автомобильная дорога по ул. Малая Садовая | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 49 | Автомобильная дорога по ул. Тополиная | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 50 | Автомобильная дорога по ул. Московская | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 51 | Автомобильная дорога по ул. Абрикосовая | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 52 | Автомобильная дорога по ул. Цветочная | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 53 | Автомобильная дорога по ул. Новоселовская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 54 | Автомобильная дорога по ул. Майская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 55 | Автомобильная дорога по ул. Воскресенская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 56 | Автомобильная дорога по ул. Никольская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 57 | Автомобильная дорога по ул. Центральная | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 58 | Автомобильная дорога по ул. Покровская | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 59 | Автомобильная дорога переулок Валдайский | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 60 | Автомобильная дорога по ул. СТ "Барское" | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 61 | Автомобильная дорога по ул. Дворянская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 62 | Автомобильная дорога по ул. Южная | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 63 | Автомобильная дорога по ул. Слободская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 64 | Автомобильная дорога по ул. Чистая | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 65 | Автомобильная дорога по ул. Посадская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 66 | Автомобильная дорога по ул. Спасская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 67 | Автомобильная дорога по ул. Ильинская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 68 | Автомобильная дорога по ул. Садовая | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 69 | Автомобильная дорога по ул. Солнечная | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 70 | Автомобильная дорога по ул. Хорошая | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 71 | Автомобильная дорога по ул. Парусная | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 72 | Автомобильная дорога по ул. Заречная | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 73 | Автомобильная дорога по ул. Заволжская | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 74 | Автомобильная дорога по ул. Прохладная | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 75 | Автомобильная дорога по ул. Тихая | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 76 | Автомобильная дорога по ул. Малая | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 77 | Автомобильная дорога по ул. Березовая | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
| 78 | Автомобильная дорога по ул. Сосновая | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
| 79 | Автомобильная дорога по ул. Подлесная | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
| 80 | Автомобильная дорога по ул. Приозерная | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
| 81 | Автомобильная дорога по ул. Торговая | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 82 | Автомобильная дорога по ул. Охотская | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 83 | Автомобильная дорога по ул. Гончарная | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 84 | Автомобильная дорога по ул.Железнодорожная | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 1,400 |
| 85 | Автомобильная дорога по ул.Долинная | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 1,400 |
| 86 | Автомобильная дорога по ул.Малая Садовая | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| 87 | Автомобильная дорога по ул. Звездная | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 88 | Автомобильная дорога по ул.Цветочная | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 89 | Автомобильная дорога по ул.Южная | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 90 | Автомобильная дорога по ул.Березовая | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 91 | Автомобильная дорога по ул.Еловая | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 92 | Автомобильная дорога по ул.Дальняя | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 93 | Автомобильная дорога по ул.Тихая | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 94 | Автомобильная дорога по ул.Верхняя | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 95 | Автомобильная дорога по ул.Песчанная | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| 96 | Автомобильная дорога по ул. Летняя | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 97 | Автомобильная дорога по ул. Лунная | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 98 | Автомобильная дорога по ул. Урожайная | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 99 | Автомобильная дорога по ул. Виноградная | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 100 | Автомобильная дорога по ул. Яблоневая | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 101 | Автомобильная дорога по ул. Сиреневая | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 102 | Автомобильная дорога по ул. Кленовая | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 103 | Автомобильная дорога по ул. Липовая | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 104 | Автомобильная дорога по ул. Весенняя | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 105 | Автомобильная дорога по ул. Малая Московская | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 106 | Автомобильная дорога по ул. Клубничная | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 107 | Автомобильная дорога по ул. Вишневая | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 108 | Автомобильная дорога по ул. Гранатовая | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 109 | Автомобильная дорога по ул. Ванильная | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 110 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Волжский" | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 111 | Автомобильная дорога по Жилой массив "Волжский"-2 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 112 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Волжский"-3 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 113 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Волжский"-4 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 114 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Волжский"-5 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 115 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Парус" | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 116 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Сказка" | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 117 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Авиатор" | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 118 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Авиатор-1" | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 119 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Волжский"-8 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 120 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Фрегат" | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 121 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "Стройлеспром" | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 122 | Автомобильная дорога по ул. Жилой массив "База отдыха" | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 123 | Автомобильная дорога по ул. Дубравная | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 124 | Автомобильная дорога по ул. Абрикосовая | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 125 | дорога в ж/д ст.Мастрюково | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
| 126 | Автомобильная дорога по ул. Зеленый Гай | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 127 | Автомобильная дорога по ул. Миргородская | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 128 | Автомобильная дорога по ул.Дружбы | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| 129 | Автомобильная дорога по ул.Зеленодольская | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 130 | Автомобильная дорога по ул.Крутогорская | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 131 | Автомобильная дорога по ул.Мирная | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 132 | Автомобильная дорога по ул.Охотничья | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 133 | Автомобильная дорога по ул.Широкая | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 134 | Автомобильная дорога по ул.Сокольская | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 135 | Автомобильная дорога по ул.Булгари парк | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 136 | Автомобильная дорога по ул.Полесье | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 137 | Автомобильная дорога по ул.Раздолье | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 138 | Автомобильная дорога по ул.Ромашка (оздоровительный лагерь) | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 139 | Автомобильная дорога по ул.Озерный | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 140 | Автомобильная дорога по ул.Строитель | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 141 | Автомобильная дорога по ул.Энергетик 1 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 142 | Автомобильная дорога по ул.Энергетик 2 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 143 | Автомобильная дорога по ул.Березовая Грива 1 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 144 | Автомобильная дорога по ул.Березовая Грива 2 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 145 | Автомобильная дорога по ул.Солнечный берег | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 146 | Автомобильная дорога по ул.Раздольная | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |
|  | Всего | 206,800 | 23,450 | 3,000 | 180,350 |

Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

## 2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации с.п. Курумоч

По состоянию на 01.01.2021 г. в сельском поселении Курумоч специально оборудованного транспорта для перевозки маломобильных групп населения отсутствует.

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам.

Для решения социальной задачи жизнеобеспечения с.п. Курумоч, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ и  предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории поселения находятся подведомственные организации. Перечень данных организаций представлен в таблице 2.5.1.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Таблица 2.5.1 Перечень подведомственных организаций с.п. Курумоч

| № п/п | Наименование организации | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «Сельское поселение Курумоч» | Самарская обл., с. Курумоч, ул. Гаражная, 27 |

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах с.п. Курумоч отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

В с. Курумоч имеется сеть платных автомобильных стоянок, где осуществляется хранение личного транспорта:

- ООО «Губернская», с. Курумоч, пр. Ленина, д. 41;

- ООО «Губернская», с. Курумоч, ул. Мира, д. 1-а;

- ООО «Губернская», с. Курумоч, в районе очистных сооружений.

Возле общественных зданий и магазинов специальные парковочные места для автомобилей маломобильных групп населения с установкой дорожных знаков ПДД 8.17 «Инвалиды»  не определены.

## 2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является личный автотранспорт и автобус.

Транспортное сообщение сельского поселения Курумоч с другими муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного, регионального и федерального значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

Автотранспортным обслуживанием населения с. Курумоч и сельского поселения Курумоч занимаются индивидуальные предприниматели. Пассажирскими перевозками также занимаются индивидуальные предприниматели.

По территории поселения для перевозки пассажиров с интервалом 20 минут проходит местный автобусный маршрут «Курумоч – Самара», проходящий через ж/д станцию Курумоч. По расписанию маршрут проходит и через п. Власть труда.

Кроме того, по территории поселения проходят школьные маршруты:

- п. Власть труда – с. Курумоч;

- ж/д станция Курумоч – с. Курумоч;

- с. Старая Бинарадка – с. Курумоч.

Автостанция в поселении отсутствует. Для посадки и высадки пассажиров имеются остановочные площадки и отстойно-разворотные площадка общественного транспорта, расположенные в с. Курумоч на торговой площади и в п. Власть труда по ул. Школьная у дома № 20.

Автотранспортные предприятия на территории с.п. Курумоч отсутствуют.

## 2.7 Характеристика условий немоторизированного (пешеходного и велосипедного) передвижения

На территории с.п. Курумоч велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов требует формирования пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладки асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

На территории поселения расположены пешеходные переходы, сведения о местонахождении пешеходных переходов представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 Перечень пешеходных переходов с.п. на 01.01.2021 г

| № п/п | Местонахождение | Кол-во переходов, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Максима Горького, с. Курумоч | 1 |
| 2 | пересечение ул. Максима Горького и трассы 36К-381, с. Курумоч | 1 |
| 3 | пересечение ул. Советская и трассы 36К-381, с. Курумоч | 1 |
| 4 | ул. пр. Ленина, с. Курумоч (школа) | 1 |
| 5 | пересечение ул. Максима Горького и трассы М-5, с. Курумоч | 1 |
| 6 | ул. Победы/пр. Ленина, с. Курумоч | 2 |
| 7 | ул. пр. Ленина, с. Курумоч (детский сад) | 1 |
| 8 | ул. пр. Ленина 20, с. Курумоч | 1 |
| 9 | ул. пр. Ленина 41, с. Курумоч | 1 |
| 10 | ул. Мира 1Б, с. Курумоч | 1 |

## 2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

В настоящее время в связи с общим увеличением объема грузов, перевозимых автомобильным транспортом на значительные расстояния, доля крупнотоннажного транзитного транспорта на межрегиональных маршрутах имеет тенденцию к росту. В связи с этим снижается пропускная способность автомобильных дорог общего пользования местного значения, что ограничивает интенсивность движения и отрицательно влияет на экономическое развитие региона.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы с.п. Курумоч оснащены спецтехникой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимается филиал «Волжское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО», основные функции которого –  выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и регионального значения, строительство на них сооружений в рамках государственного заказа.

Очистка сельского поселения от коммунальных и неутилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на  усовершенствованный полигон ТБО, расположенный в с. Ново-Семейкино.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Механизированная уборка дорог является одной из сложных и важных задач жилищно-коммунальных организаций.

Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоёв воздуха. Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта –  собственная производственно-техническая база, оборудование и персонал в                с.п. Курумоч отсутствуют.

## 2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2032 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Дорожно-транспортные происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в с.п. Курумоч.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Следствием такого положения является ухудшение условий движения, а также экологической обстановки в сельском поселении.

За 2021 г. в с.п. Курумоч зарегистрирован ряд случаев дорожно-транспортных происшествий.

Таблица 2.9.1 Количество зарегистрированных случаев ДТП

| № п/п | Дата ДТП | Район | Вид ДТП | Дорога | КМ | М | Адрес | Погибло | Ранено | Кол-во ТС | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.10.2021 | Волжский р-н | Наезд на пешехода | Курумоч - Новый Буян | 0 | 543 | Волжский р-н, с Курумоч | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 10.08.2021 | Волжский р-н | Наезд на пешехода | Волжский - Курумоч - Урал | 11 | 500 | Волжский р-н, с Курумоч | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 02.08.2021 | Волжский р-н | столкновение | Волжский - Курумоч - Урал | 11 | 940 | Волжский р-н | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 02.03.2021 | Волжский р-н | столкновение | Волжский - Курумоч - Урал | 15 | 300 | Волжский р-н | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 26.02.2021 | Волжский р-н | столкновение | Волжский - Курумоч - Урал | 15 | 600 | Волжский р-н | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 24.02.2021 | Волжский р-н | Наезд на пешехода | Волжский - Курумоч - Урал | 10 | 470 | Волжский р-н, с Курумоч | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 16.02.2021 | Волжский р-н | столкновение | Волжский - Курумоч - Урал | 12 | 900 | Волжский р-н | 0 | 1 | 2 | 2 |

Основными видами дорожно-транспортных происшествий стали: столкновение и наезд на пешехода.

Основными причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями, по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Самарской области, являются: несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям; нарушение скоростного режима; нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортность движения на дорогах.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: нанесение дорожной разметки, установка дорожных ограждений и направляющих устройств, светофорное регулирование, наличие пешеходных переходов.

Эффективное управление дорожным движением позволит обеспечивать равномерную загрузку транспортной сети, увеличивая ее пропускную способность, не допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать развитие транспортной структуры.

Согласно предоставленной информации, администрацией с.п. Курумоч, сведения о дорожных знаках представлены рисунках 5-10.

Рис. 5 Дислокация технических средств организации дорожного движения

Рис. 6 Дислокация технических средств организации дорожного движения

Рис. 7 Дислокация технических средств организации дорожного движения

Рис. 8 Дислокация технических средств организации дорожного движения

Рис. 9 Дислокация технических средств организации дорожного движения

Рис. 10 Дислокация технических средств организации дорожного движения

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (с изменениями на 15 июня 2020 года) предусмотрено увеличение площади дорожного покрытия, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения.

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту и ремонту включает в себя комплекс работ по реконструкции автомобильных дорог, замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

## 2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха – по данным Федерального Государственного бюджетного учреждения ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Приволжское УГМС»), регистрируется как повышенный и высокий.

С целью выявления изменений уровня загрязнения атмосферного воздуха, в области проводят эпизодические обследования.

Эпизодические наблюдения недостаточно полно характеризуют состояние загрязнения окружающей среды. Единственным максимально точным способом получения необходимой информации является регулярный экологический мониторинг, охватывающий большинство районов и населенных пунктов Самарской области.

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие ряда факторов. Одним из них является отсутствие гаражей для тысяч индивидуальных автомобилей, хранящихся на открытых площадках, во дворах жилых застроек. Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими силами, что они и делают, конечно, без учёта экологических последствий. Примером могут служить частные мойки или несанкционированные площадки для мойки автомобилей: из-за отсутствия моечных пунктов эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов. Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Отрицательные воздействия дороги и автомобильного движения на окружающую среду проявляются следующим образом:

- осуществляется изъятие земель под дорожное строительство;

- загрязняется воздух отработавшими газами и пылью;

- загрязняются почвы вдоль дороги нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов, в том числе свинца при использовании этилированного бензина;

- загрязняются грунтовые воды за счет фильтрации ливневых и талых сточных вод с дорожного полотна и придорожных территорий нефтепродуктами от потерь горюче - смазочных материалов, хлоридами при использовании их в составе противогололедных смесей;

- загрязняются поверхностные водные объекты при попадании в них стока с дорог, несущего истертую резину, несгоревшие углеводороды, тяжелые металлы, нефтепродукты от потерь топлива, масла, соли и пр.;

- создается угроза зеленым насаждениям под воздействием атмосферных и почвенных загрязнений;

- осуществляется вибрационное, шумовое, электромагнитное, тепловое воздействие на окружающую среду.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является:

- переход, по возможности, на использование газобаллонного топлива,

- качественная регулировка двигателя,

- использование нейтрализаторов отработанных газов,

- выбор рационального режима работы двигателя,

- минимизация количества поездок на автомобиле, по возможности объединение для совместных поездок с соседями или коллегами,

- для передвижения на небольшие расстояния – использование велосипеда или пешеходные прогулки,

- контроль работы транспорта.

На территории с.п. Курумоч имеются автодороги федерального, регионального и  межмуниципального  значения.

В виду того, что не все внутриквартальные улицы населенных пунктов сельского поселения Курумоч имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

## 2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения

Развитие транспортной инфраструктуры с.п. Курумоч Самарской области планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения.

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Действующим генеральным планом с.п. Курумоч предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Курумоч  необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим, генеральным планом планируется провести:

- строительство и реконструкция автодорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

Согласно генерального плана с.п. Курумоч прирост площади жилого фонда и общественных зданий  предусматривается за счет строительства на новых территориях, уплотнения существующей жилой застройки. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками массового типа. Кроме того, в границах  поселка Власть Труда планируется освоение трех площадок под садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.

Расширение зон застройки в пределах границ сельского поселения потребует прироста протяженности улично-дорожной сети.

Генеральным планом предусмотрено построить в проектируемой застройке – 46 км новых дорог.

Кроме того, необходимо провести работы по обустройству существующих улиц и дорог населенных пунктов.

Обустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Общественный транспорт

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей жилых районов в населенных пунктах сельского поселения Курумоч с общественными  центрами;

- создания новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: расширение проезжих частей, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры), перекладку инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающих территорий; строительство новых улиц в проектируемой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, нормативных документов и требований.

## 2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры с.п. Курумоч

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и правовыми актами органов местного самоуправления с.п. Курумоч.

Законодательной базой для разработки Программы являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса.

Программа разработана во исполнение и в соответствии с требованиями:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

Устав с.п. Курумоч м.р. Волжский Самарской области;

Генеральный план с.п. Курумоч м.р. Волжский Самарской области;

Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (с изменениями на 15 июня 2020 года);

Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, утверждена Законом Самарской области от 12.05.2005 № 108-ГД).

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

## 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета с.п. Курумоч. Привлечение средств областного бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом с.п. Курумоч на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок (планируемый срок размещения всех объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом), составляет 739283,37 тыс. руб., из них:

2022 год – 300,00 тыс. руб.;

2023 год – 300,00  тыс. руб.;

2024 год – 300,00 тыс. руб.;

2025 год – 300,00 тыс. руб.;

2026 год – 300,00 тыс.руб.;

2027-2030 годы – 737783,37 тыс. руб.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий и укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2021 Автомобильные дороги, НЦС -81-02-16-2021 Малые архитектурные формы (тротуары, дорожки, площадки).

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

# 3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ с.п. КУРУМОЧ

## 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития с.п. Курумоч

В результате изучения демографических явлений, происходящих в с.п. Курумоч, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

Развитие транспортной инфраструктуры с.п. Курумоч определено Генеральным планом, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития округа, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, и действующими государственными и муниципальными программами.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития на расчетный срок до 2030 года включительно.

Планировочная структура с.п. Курумоч предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- условия  для  беспрепятственного  доступа  к  объектам  социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории с.п. Курумоч,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

Земельные участки с.п. Курумоч в составе  жилой  зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

  - подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

  - освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

  - содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

  - увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

  - приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

  - обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

  - развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Согласно генерального плана с.п. Курумоч прирост площади жилого фонда и общественных зданий  предусматривается за счет строительства на новых территориях и уплотнения существующей жилой застройки.

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Курумоч (планируемый срок размещения в соответствии с генеральным планом):

– на площадке  №1, расположенной западнее проспекта Ленина,  с общей площадью жилой зоны 4,5 га (общее количество участков – 38 участков, расчетная численность населения – 114 человек);

– на площадке №2, расположенной в  юго-западной части села, с общей площадью жилой зоны 12,7 га (общее количество участков –105 участков, расчетная численность населения – 315 человек);

– на площадке №3 , расположенной на западе села, с общей площадью жилой зоны 33,9 га (общее количество участков – 282 участков, расчетная численность населения – 846 человек);

– на площадке №4, расположенной на юго-востоке села, с общей площадью жилой зоны (без учёта существующей) 5,3 га, (общее количество участков – 44 участка, расчетная численность населения – 132 человека);

- за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах села Курумоч планируется к освоению территория под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 18,7 га (общее  количество участков – 155, расчетная численность населения – 465 человек).

Всего в границах села Курумоч площадь планируемой жилой зоны составляет 75,1 га, общее количество участков – 624 участка, расчетная численность населения – 1872 человек

Развитие жилой зоны до 2030 года в поселке Власть Труда (планируемый срок размещения в соответствии с генеральным планом):

– на площадке №1, расположенной южнее ул. Новая, с общей площадью жилой зоны 20,9 га, общее количество участков – 174 участков,  расчетная численность населения – 522 человека;

– на площадке №2, расположенной севернее озер Малое Песочное и Большое Песочное, с общей площадью жилой зоны 12,7 га, общее количество участков – 106 участков,  расчетная численность населения – 318 человек;

– на площадке №3, расположенной южнее площадки № 1, с общей площадью жилой зоны 33,4 га общее количество участков – 125 участков,  расчетная численность населения – 375 человек;

– на площадке №4, расположенной в  юго-западной части поселка, с общей площадью жилой зоны 18,2 га общее количество участков – 152 участков,  расчетная численность населения – 456 человек;

– на площадке №5, расположенной в районе озер Мастрюково и Барское, с общей площадью жилой зоны 23,6 га,  общее количество участков – 25, расчетная численность населения –75 человек;

– на площадке №6, 6.1, расположенной южнее озер Малое Песочное и Большое Песочное и на юге сельского поселения, с общей площадью жилой зоны 16,6 га общее количество участков – 138 участков,  расчетная численность населения – 414 человек;

- за счет уплотнения существующей жилой застройки в границах поселка Власть Труда планируется к освоению территория под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 16,1 га, общее  количество участков – 134 участков,  расчетная численность населения – 402 человека.

Всего в границах поселка Власть Труда площадь планируемой жилой зоны составляет 167 га, общее количество участков – 1066 участков, расчетная численность населения – 3198 человек.

Кроме того, в границах  поселка Власть Труда планируется освоение трех площадок под садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан, общей площадью 73,9 га, количество участков – 591, в том числе:

- на площадке №7,7.1, расположенной в районе озер Давыдово и Подстанное, с общей площадью жилой зоны 19,2, га общее количество участков – 160 участков;

- на площадке №8, расположенной южнее площадки № 8, с общей площадью жилой зоны 14,8 га, общее количество участков – 123 участка;

– на площадке №9, расположенной на юго-востоке сельского поселения, с общей площадью жилой зоны 39,9 га, общее количество участков – 333 участка. Итого по сельскому поселению:

Проектом генерального плана под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий общей площадью 242,1 га, в том числе в населенных пунктах:

с. Курумоч – 75,1 га, в том числе:

под индивидуальную застройку – 75,1 га;

пос. Власть Труда – 167,0 га, в том числе:

под индивидуальную застройку  – 167,0 га;

Кроме того, в пос. Власть Труда под развитие садоводства и дачного хозяйства планируется – 73,9 га.

Прирост численности населения в с. п. Курумоч  ориентировочно составит – 5070 человек, постоянно проживающих

Прогноз численности населения с. п. Курумоч  с учетом

освоения резервных территорий.

Этот вариант прогноза численности населения с. п. Курумоч  принят, согласно Генплану, в качестве основного и  рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

Прирост площади жилого фонда с. п. Курумоч  представлен в таблице 3.1.1-3.1.2.

Таблица 3.1.1 – Прирост площади жилого фонда с. п. Курумоч

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь планируемой жилой зоны | га | 242,1 |
| 2 | Количество участков | шт. | 1690 |
| 3 | Ориентировочная численность населения | чел. | 5070 |
| 4 | Объем нового жилищного строительства на расчетный срок | м2 | 206800 |

Таблица 3.1.2  Ориентировочный расчет строительства в зоне садоводства и дачного хозяйства на расчетный срок

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь планируемой зоны садоводства и дачного хозяйства | га | 73,9 |
| 2 | Принятая проектом площадь участка в зоне садоводства и дачного хозяйства | м2 | 1200 |
| 3 | Количество участков | шт. | 616 |
| 4 | Принятая площадь жилого строения | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового строительства на расчетный срок | м2 | 73920 |
| 6 | Ориентировочная численность сезонного населения | чел. | 1848 |

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2030 года) составит 206,8 тыс. м2.

Общая численность проживающего в нем населения составит – 12975 чел.

При анализе показателей современного использования территории                         с. п. Курумоч и текущего уровня социально - экономического и градостроительного развития, можно сделать следующие выводы:

- Расположение с.п. Курумоч вдоль автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения обеспечивает благоприятные условия для осуществления внешних связей на любом уровне, как внутри района, так и за пределами территории.

- Территория сельского поселения  в целом благоприятна для рекреационной деятельности.

- Достаточное обеспечение объектами торговли и бытового обслуживания.

- Наличие территориальных резервов.

- Наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для с.п. Курумоч.

## 3.2 Прогноз транспортного спроса с.п. Курумоч

При планируемом увеличении численности населения с.п. Курумоч к 2030 году до 12975 человек, ожидается значительный прирост пассажиропотока, в 2,5-3 раза, что позволяет сделать прогноз о значительном изменении транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории с.п. Курумоч.

Уровень автомобилизации (включая легковой, грузовой и мототранспорт) в с.п. Курумоч имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а именно:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время с.п. Курумоч обеспечено объектами дорожного сервиса, в виде АЗС, автосервис.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Газпромнефть» | М-5 Урал, 1011-й километр 5 |
| 2 | АЗС «Татнефть» | М-5 Урал, 1012-й километр |
| 3 | АЗС | с. Курумоч, ул. Садовая, 155 |
| 4 | АЗС | с. Курумоч, ул. Советская, 139 |
| 5 | АЗС «СамараТранзит» | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, 27 |
| 6 | АЗС «Роза Мира» | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, 45 |
| 7 | Автосервис, автомойка «Marafet» | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая |
| 8 | Автокомплекс | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, 1 Б |
| 9 | Автомойка, шиномонтаж «Авто-Люкс» | с. Курумоч, ул. Садовая, 21А |
| 10 | Ремонт мототехники Fun Factor | c. Курумоч, ул. Солнечная, 16 |
| 11 | Автосервис, шиномонтаж | с. Курумоч, ул. Мира 2Б |

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

Интенсивность грузового транспорта на территории с.п. Курумоч значительная и на расчетный срок сильно не изменится.

## 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих на территории сельского поселения предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Генеральным планом с.п. Курумоч запланировано строительство  взлетно-посадочной площадки для малой авиации и вертолетов (местоположение объекта будет уточняться при проектировании) до 2030 года.

## 3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Согласно генерального плана с.п. Курумоч предусматривается развитие улично-дорожной сети с.п. Курумоч (строительство улиц и автомобильных дорог местного значения в проектируемой застройке – на новых территориях).

Перечень по строительству автомобильных дорог на новых территориях  предоставлен в таблице 3.4.1

Таблица 3.4.1 Перечень по строительству и реконструкции автомобильных дорог на новых территориях

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Курумоч, в том числе: | строительство | 2030 | 13,1 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 0,5 | основная 0,3 км второстепенная 0,2 км |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 3,2 | основная 1,2 км второстепенная 2,0 км |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 5,5 | главная 1,3 км основная 0,5 км второстепенная 3,7 км |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 3,9 | основная 1,2 км второстепенная 2,7 км |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Курумоч на ул. Молодежная | реконструкция | 2030 | 0,8 |  |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Курумоч, в том числе: | реконструкция | 2030 | 11,2 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Степная |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Ново-Садовая |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Лесная |  |  | 1,3 |  |  |
|  |  | ул. Садовая |  |  | 1,7 |  |  |
|  |  | ул. Набережная |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  | ул. Рабочая |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | ул. М. Горького |  |  | 2,3 |  |  |
|  |  | ул. Полевая |  |  | 1,4 |  |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | ул. Волжская |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Крайняя |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Самарская |  |  | 0,6 |  |  |
|  |  | ул. Горная |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Вишнёвая |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Ягодная |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Фабричная |  |  | 0,2 |  |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Власть Труда, в том числе: | реконструкция | 2030 | 6,4 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. Дачная |  |  | 1,1 |  |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  | 2,2 |  |  |
|  |  | ул. Луговая |  |  | 1,8 |  |  |
|  |  | ул. Озерная |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Зеленая |  |  | 1,0 |  |  |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Власть Труда, в том числе: | строительство | 2030 | 32,9 |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 5,1 | основная 1,2 км второстепенная 3,9 км |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 5,8 | второстепенная |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 2,6 | основная 1,1 км второстепенная 1,5 км |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 3,7 | основная 1,2 км второстепенная 1,5 км поселковая 1,0 км |  |
|  |  | площадка № 6 |  |  | 1,9 | основная 1,1 км второстепенная 0,8 км |  |
|  |  | площадка № 6.1 |  |  | 0,9 | основная |  |
|  |  | площадка № 8 |  |  | 3,1 | основная 1,1 км второстепенная 2,0 км |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | железнодорожная станция Мастрюково на ул. Лесная | реконструкция | 2030 | 3,2 |  |  |
| 7. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | железнодорожная станция Курумоч, в том числе: | реконструкция | 2030 | 1,1 |  |  |
|  |  | ул. Гагарина |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Сосновая |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Вокзальная |  |  | 0,3 |  |  |
| 8. | Мост | село Курумоч, в том числе: | строительство | 2030 |  | характеристики определяются рабочим проектом |  |
|  |  | на площадке № 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | на севере села через р. Курумка |  |  |  |  |  |
|  |  | в центре села через р. Курумка |  |  |  |  |  |
| 9. | Мост | поселок Власть Труда, в том числе: | строительство | 2030 |  | характеристики определяются рабочим проектом |  |
|  |  | южнее площадки № 2 через озеро Большое Песочное |  |  |  |  |  |
|  |  | северо-восточнее площадки № 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | южнее площадки № 7.1 |  |  |  |  |  |

Кроме того, необходимо провести работы по обустройству существующих улиц и дорог населенных пунктов сельского поселения.

Обустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве семян и т.п.

Существенное улучшение транспортного сообщения, согласно  генерального плана, предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей жилых районов в населенных пунктах сельского поселения Курумоч с общественными центрами;

- создания новых улиц;

- создания условий для эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых территорий к существующему общественному транспорту.

Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области»: «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности, устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП 23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

## 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории с.п. Курумоч представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 – Прогноз изменения уровня автомобилизации (с учетом мототранспорта и грузового транспорта)  и количества автомобилей у населения на территории с.п. Курумоч

| № | Показатели | 2022-2030 годы (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 12,975 |
| 2 | Количество автотранспорта у населения, ед. | 5190 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 400* |

*согласно данным НИИ Транспорта научно-инновационного комплекса СамГУПС

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения; интенсивность прибытия на зеленый сигнал; динамический коэффициент приведения состава транспортного потока; поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей; коэффициент загрузки полосы движением; доля зеленого сигнала в цикле; коэффициент приращения очереди; средняя длина очереди в автомобилях и метрах; удельное число остановок автомобиля; коэффициент безостановочной проходимости.

В сельском поселении Курумоч на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

## 3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В с.п. Курумоч в перспективе предполагается рост количества автотранспорта, а вследствие этого увеличение интенсивности движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

На территории  с.п. Курумоч имеются технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметки, ограждения), соответствующие требованиям нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения.

## 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, - оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

По территории с.п. Курумоч проходят автодороги федерального, регионального и межмуниципального значения. При движении транспорта образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий.

Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду является отсутствие либо игнорирование моечных пунктов. Эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов.

# 4 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С.П. КУРУМОЧ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Курумоч учитывался прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловая активность на территории поселения.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Волжского района и органов государственной власти Самарской области по развитию транспортной инфраструктуры.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

# 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков);

- мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий Программы по ремонту дорог формируется администрацией с.п. Курумоч по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

## 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Генеральным планом с.п. Курумоч запланировано строительство  взлетно-посадочной площадки для малой авиации и вертолетов (местоположение объекта будет уточняться при проектировании) до 2030 года.

Других внесений изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

## 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматривается.

## 5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется, в основном, на придомовых участках жителей сельского поселения.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне сельского поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается на парковках придомовых участков жителей сельского поселения.

## 5.4 Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения обладает многими преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны окружающей среды. Благодаря переходу от вождения транспортных средств к пешеходному или велосипедному движению можно снизить уровень аварийности, сократить затраты на дорожные и парковочные сооружения, а также снизить степень воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье населения.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию велосипедного передвижения, в период реализации Программы не предусматриваются. Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные только при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

## 5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются

## 5.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения. Перечень программных мероприятий рассчитан согласно укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2021 сборник №8 «Автомобильные дороги» утвержденные Приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 130/пр от 11.03.2021 г.

Таблица 5.6.1 – Перечень программных мероприятий по развитию сети дорог на территории сельского поселения Курумоч

| № п/п | Наименование программы | Протяженность, км | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬСТВО: |
|  | с. Курумоч, площадка № 1 | 0,5 (основная 0,3 второстепенная 0,2) | 2030 | 6252,83 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч площадка № 2 | 3,2 (основная 1,2 второстепенная 2,0) | 2030 | 40018,11 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч площадка № 3 | 5,5 (главная 1,3 основная 0,5 второстепенная 3,7) | 2030 | 68781,13 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч площадка № 4 | 3,9 (основная 1,2 второстепенная 2,7) | 2030 | 48772,07 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, площадка № 1 | 5,1 (основная 1,2 второстепенная 3,9) | 2030 | 63778,87 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, площадка № 3 | 5,8 (второстепенная) | 2030 | 72532,83 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, площадка № 4 | 2,6 (основная 1,1 второстепенная 1,5) | 2030 | 32514,72 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, площадка № 5 | 3,7 (основная 1,2 второстепенная 1,5 поселковая 1,0) | 2030 | 46270,94 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, площадка № 6 | 1,9 (основная 1,1 второстепенная 0,8) | 2030 | 23760,75 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, площадка № 6.1 | 0,9 (основная) | 2030 | 11255,09 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, площадка № 8 | 3,1 (основная 1,1 второстепенная 2,0) | 2030 | 38767,55 | Администрация сельского поселения |
|  | мост с. Курумоч на площадке № 3 | Х | 2030 | по проекту | Администрация сельского поселения |
|  | мост с. Курумоч на севере села через р. Курумка | Х | 2030 | по проекту | Администрация сельского поселения |
|  | мост с. Курумоч в центре села через р. Курумка | Х | 2030 | по проекту | Администрация сельского поселения |
|  | мост п. Власть Труда, южнее площадки № 2 через озеро Большое Песочное | Х | 2030 | по проекту | Администрация сельского поселения |
|  | мост п. Власть Труда, северо-восточнее площадки № 6 | Х | 2030 | по проекту | Администрация сельского поселения |
|  | мост п. Власть Труда, южнее площадки № 7.1 | Х | 2030 | по проекту | Администрация сельского поселения |
|  | взлетно-посадочная площадка для малой авиации и вертолетов (местоположение объекта будет уточняться при проектировании) | Х | 2030 | по проекту | Администрация сельского поселения |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ: |
|  | с. Курумоч, ул. Молодежная | 0,8 | 2030 | 10004,53 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Степная | 0,3 | 2030 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Ново-Садовая | 0,3 | 2030 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Лесная | 1,3 | 2030 | 16257,36 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Садовая | 1,7 | 2030 | 21259,62 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Набережная | 0,9 | 2030 | 11255,09 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Рабочая | 0,4 | 2030 | 5002,26 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. М. Горького | 2,3 | 2030 | 28763,02 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Полевая | 1,4 | 2030 | 17507,92 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Школьная | 0,7 | 2030 | 8753,96 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Волжская | 0,2 | 2030 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Крайняя | 0,2 | 2030 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Самарская | 0,6 | 2030 | 7503,40 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Горная | 0,3 | 2030 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Вишнёвая | 0,2 | 2030 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Ягодная | 0,2 | 2030 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
|  | с. Курумоч, ул. Фабричная | 0,2 | 2030 | 2501,13 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, ул. Дачная | 1,1 | 2030 | 13756,23 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, ул. Школьная | 2,2 | 2030 | 27512,45 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, ул. Луговая | 1,8 | 2030 | 22510,19 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, ул. Озерная | 0,3 | 2030 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | п. Власть Труда, ул. Зеленая | 1,0 | 2030 | 12505,66 | Администрация сельского поселения |
|  | железнодорожная станция Мастрюково на ул. Лесная | 3,2 | 2030 | 40018,11 | Администрация сельского поселения |
|  | железнодорожная станция Курумоч, ул. Гагарина | 0,5 | 2030 | 6252,83 | Администрация сельского поселения |
|  | железнодорожная станция Курумоч ул. Сосновая | 0,3 | 2030 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | железнодорожная станция Курумоч ул. Вокзальная | 0,3 | 2030 | 3751,70 | Администрация сельского поселения |
|  | ИТОГО: | 58,9 | 2030 | 736583,37 | Администрация сельского поселения |

## 5.7 Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

Для достижения цели по повышению безопасности в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети.

В целях повышения безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения предусмотрены мероприятия представленные в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1 – Перечень программных мероприятий по организации дорожного движения на территории сельского поселения Курумоч

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. Обустройство тротуаров. Разметка пешеходных переходов. Ямочный ремонт. | 2022-2030 | 2700,00 | администрация сельского поселения |

## 5.8 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлив в настоящее время привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и т.д.

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия  обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон поселения (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

## Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами, осуществляет администрация сельского поселения Курумоч.

# 6 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ

График реализации мероприятий программы представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – График реализации мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. Обустройство тротуаров. Разметка пешеходных переходов. Ямочный ремонт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| СТРОИТЕЛЬСТВО: |
| с. Курумоч, площадка № 1 0,5 км (основная 0,3 второстепенная 0,2) |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч площадка № 2 3,2 км (основная 1,2 второстепенная 2,0) |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч площадка № 3 5,5 км (главная 1,3 основная 0,5 второстепенная 3,7) |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч площадка № 4 3,9 км (основная 1,2 второстепенная 2,7) |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, площадка № 1 5,1 км (основная 1,2 второстепенная 3,9) |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, площадка № 3 5,8 км (второстепенная) |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, площадка № 4 2,6 км (основная 1,1 второстепенная 1,5) |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, площадка № 5 3,7 км (основная 1,2 второстепенная 1,5 поселковая 1,0) |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, площадка № 6 1,9 км (основная 1,1 второстепенная 0,8) |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, площадка № 6.1 0,9 км (основная) |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, площадка № 8 3,1 км (основная 1,1 второстепенная 2,0) |  |  |  |  |  | Х |
| мост с. Курумоч на площадке № 3 |  |  |  |  |  | Х |
| мост с. Курумоч на севере села через р. Курумка |  |  |  |  |  | Х |
| мост с. Курумоч в центре села через р. Курумка |  |  |  |  |  | Х |
| мост п. Власть Труда, южнее площадки № 2 через озеро Большое Песочное |  |  |  |  |  | Х |
| мост п. Власть Труда, северо-восточнее площадки № 6 |  |  |  |  |  | Х |
| мост п. Власть Труда, южнее площадки № 7.1 |  |  |  |  |  | Х |
| взлетно-посадочная площадка для малой авиации и вертолетов (местоположение объекта будет уточняться при проектировании) |  |  |  |  |  | Х |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ: |
| с. Курумоч, ул. Молодежная, 0,8 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Степная , 0,3 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, 0,3 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Лесная , 1,3 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Садовая, 1,7 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Набережная, 0,9 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Рабочая, 0,4 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. М. Горького , 2,3 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Полевая , 1,4 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Школьная , 0,7 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Волжская , 0,2 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Крайняя , 0,2 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Самарская , 0,6 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Горная , 0,3 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Вишнёвая, 0,2 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Ягодная, 0,2 км |  |  |  |  |  | Х |
| с. Курумоч, ул. Фабричная, 0,2 км |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, ул. Дачная, 1,1 км |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, ул. Школьная , 2,2 км |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, ул. Луговая, 1,8 км |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, ул. Озерная, 0,3 км |  |  |  |  |  | Х |
| п. Власть Труда, ул. Зеленая , 1,0 км |  |  |  |  |  | Х |
| железнодорожная станция Мастрюково на ул. Лесная, 3,2 км |  |  |  |  |  | Х |
| железнодорожная станция Курумоч, ул. Гагарина , 0,5 км |  |  |  |  |  | Х |
| железнодорожная станция Курумоч, ул. Сосновая, 0,3 км |  |  |  |  |  | Х |
| железнодорожная станция Курумоч , ул. Вокзальная , 0,3 км |  |  |  |  |  | Х |

# 7 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Самарской области и бюджета с.п. Курумоч. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 739283,37 тыс. рублей. Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Стоимость выполнения, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | Бюджет сельского поселения | 2700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО: |
| с. Курумоч, площадка № 1 0,5 км (основная 0,3 второстепенная 0,2) | Бюджет сельского поселения | 6252,83 | - | - | - | - | - | 6252,83 |
| с. Курумоч площадка № 2 3,2 км (основная 1,2 второстепенная 2,0) | Бюджет сельского поселения | 40018,11 | - | - | - | - | - | 40018,11 |
| с. Курумоч площадка № 3 5,5 км (главная 1,3 основная 0,5 второстепенная 3,7) | Бюджет сельского поселения | 68781,13 | - | - | - | - | - | 68781,13 |
| с. Курумоч площадка № 4 3,9 км (основная 1,2 второстепенная 2,7) | Бюджет сельского поселения | 48772,07 | - | - | - | - | - | 48772,07 |
| п. Власть Труда, площадка № 1 5,1 км (основная 1,2 второстепенная 3,9) | Бюджет сельского поселения | 63778,87 | - | - | - | - | - | 63778,87 |
| п. Власть Труда, площадка № 3 5,8 км (второстепенная) | Бюджет сельского поселения | 72532,83 | - | - | - | - | - | 72532,83 |
| п. Власть Труда, площадка № 4 2,6 км (основная 1,1 второстепенная 1,5) | Бюджет сельского поселения | 32514,72 | - | - | - | - | - | 32514,72 |
| п. Власть Труда, площадка № 5 3,7 км (основная 1,2 второстепенная 1,5 поселковая 1,0) | Бюджет сельского поселения | 46270,94 | - | - | - | - | - | 46270,94 |
| п. Власть Труда, площадка № 6 1,9 км (основная 1,1 второстепенная 0,8) | Бюджет сельского поселения | 23760,75 | - | - | - | - | - | 23760,75 |
| п. Власть Труда, площадка № 6.1 0,9 км (основная) | Бюджет сельского поселения | 11255,09 | - | - | - | - | - | 11255,09 |
| п. Власть Труда, площадка № 8 3,1 км (основная 1,1 второстепенная 2,0) | Бюджет сельского поселения | 38767,55 | - | - | - | - | - | 38767,55 |
| мост с. Курумоч на площадке № 3 | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост с. Курумоч на севере села через р. Курумка | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост с. Курумоч в центре села через р. Курумка | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост п. Власть Труда, южнее площадки № 2 через озеро Большое Песочное | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост п. Власть Труда, северо-восточнее площадки № 6 | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост п. Власть Труда, южнее площадки № 7.1 | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| взлетно-посадочная площадка для малой авиации и вертолетов (местоположение объекта будет уточняться при проектировании) | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ: |
| с. Курумоч, ул. Молодежная, 0,8 км | Бюджет сельского поселения | 10004,53 | - | - | - | - | - | 10004,53 |
| с. Курумоч, ул. Степная , 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| с. Курумоч, ул. Лесная , 1,3 км | Бюджет сельского поселения | 16257,36 | - | - | - | - | - | 16257,36 |
| с. Курумоч, ул. Садовая, 1,7 км | Бюджет сельского поселения | 21259,62 | - | - | - | - | - | 21259,62 |
| с. Курумоч, ул. Набережная, 0,9 км | Бюджет сельского поселения | 11255,09 | - | - | - | - | - | 11255,09 |
| с. Курумоч, ул. Рабочая, 0,4 км | Бюджет сельского поселения | 5002,26 | - | - | - | - | - | 5002,26 |
| с. Курумоч, ул. М. Горького , 2,3 км | Бюджет сельского поселения | 28763,02 | - | - | - | - | - | 28763,02 |
| с. Курумоч, ул. Полевая , 1,4 км | Бюджет сельского поселения | 17507,92 | - | - | - | - | - | 17507,92 |
| с. Курумоч, ул. Школьная , 0,7 км | Бюджет сельского поселения | 8753,96 | - | - | - | - | - | 8753,96 |
| с. Курумоч, ул. Волжская , 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с. Курумоч, ул. Крайняя , 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с. Курумоч, ул. Самарская , 0,6 км | Бюджет сельского поселения | 7503,40 | - | - | - | - | - | 7503,40 |
| с. Курумоч, ул. Горная , 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| с. Курумоч, ул. Вишнёвая, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с. Курумоч, ул. Ягодная, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с. Курумоч, ул. Фабричная, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| п. Власть Труда, ул. Дачная, 1,1 км | Бюджет сельского поселения | 13756,23 | - | - | - | - | - | 13756,23 |
| п. Власть Труда, ул. Школьная , 2,2 км | Бюджет сельского поселения | 27512,45 | - | - | - | - | - | 27512,45 |
| п. Власть Труда, ул. Луговая, 1,8 км | Бюджет сельского поселения | 22510,19 | - | - | - | - | - | 22510,19 |
| п. Власть Труда, ул. Озерная, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| п. Власть Труда, ул. Зеленая , 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| железнодорожная станция Мастрюково на ул. Лесная, 3,2 км | Бюджет сельского поселения | 40018,11 | - | - | - | - | - | 40018,11 |
| железнодорожная станция Курумоч, ул. Гагарина , 0,5 км | Бюджет сельского поселения | 6252,83 | - | - | - | - | - | 6252,83 |
| железнодорожная станция Курумоч, ул. Сосновая, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| железнодорожная станция Курумоч , ул. Вокзальная , 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| Итого: |  | 739283,37 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 737783,37 |

# 8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы, и оценку эффективности реализации программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности.

8.1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

8.2. Оценка эффективности программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы; степень достижения планируемых значений показателей Программы.

8.3. Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности Программы.

8.4. Итоговая оценка эффективности Программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

8.5. Расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1) где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

8.6. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы» осуществляется по следующим критериям: Программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; Программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; Программа не выполнена, если P1 < 80%.

8.7. Расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей Программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5)

8.8. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по следующим критериям: Программа перевыполнена, если P2 > 100%; Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;  Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% программа не выполнена, если P2 < 75%.

8.9. Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где:

Pитог - итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.

8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

# 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Приложение 1

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Курумоч м.р. Волжский Самарской области,

на 2022 год и период до 2033 года

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Степень достижения целей  Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в таблице.

Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения поставленных Программой задач.

Таблица  - Целевые показатели Программы

| № | Наименование целевых показателей программы | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы |  | Значение целевого показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2033 г.г. |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (асфальт), в том числе: | км. | 23,450 | - | - | - | - | - | 58,9 | 46,15* |
| 1.1 | путем реконструкции: | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,7 | 22,7 |
| 1.2 | путем строительства: | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 36,2 |
| 2 | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих (асфальтированных) нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 11,34 | - | - | - | - | - | 28,48 | 39,82** |

*общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (асфальт) после  реконструкции составит: 46,15 км

**общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (асфальт) после строительства (с учетом освоения резервных территорий) составит 82,35  км, произойдет увеличение общей протяженности  дорог на 36,2 км, что  составляет 17,5% от первоначальной общей протяженности автомобильной дороги.

Приложение 2

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Курумоч м.р. Волжский Самарской области,

на 2022 год и период до 2033 года

# МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица  - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования) *

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Стоимость выполнения, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | Бюджет сельского поселения | 2700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО: |
| с. Курумоч, площадка № 1 0,5 км (основная 0,3 второстепенная 0,2) | Бюджет сельского поселения | 6252,83 | - | - | - | - | - | 6252,83 |
| с. Курумоч площадка № 2 3,2 км (основная 1,2 второстепенная 2,0) | Бюджет сельского поселения | 40018,11 | - | - | - | - | - | 40018,11 |
| с. Курумоч площадка № 3 5,5 км (главная 1,3 основная 0,5 второстепенная 3,7) | Бюджет сельского поселения | 68781,13 | - | - | - | - | - | 68781,13 |
| с. Курумоч площадка № 4 3,9 км (основная 1,2 второстепенная 2,7) | Бюджет сельского поселения | 48772,07 | - | - | - | - | - | 48772,07 |
| п. Власть Труда, площадка № 1 5,1 км (основная 1,2 второстепенная 3,9) | Бюджет сельского поселения | 63778,87 | - | - | - | - | - | 63778,87 |
| п. Власть Труда, площадка № 3 5,8 км (второстепенная) | Бюджет сельского поселения | 72532,83 | - | - | - | - | - | 72532,83 |
| п. Власть Труда, площадка № 4 2,6 км (основная 1,1 второстепенная 1,5) | Бюджет сельского поселения | 32514,72 | - | - | - | - | - | 32514,72 |
| п. Власть Труда, площадка № 5 3,7 км (основная 1,2 второстепенная 1,5 поселковая 1,0) | Бюджет сельского поселения | 46270,94 | - | - | - | - | - | 46270,94 |
| п. Власть Труда, площадка № 6 1,9 км (основная 1,1 второстепенная 0,8) | Бюджет сельского поселения | 23760,75 | - | - | - | - | - | 23760,75 |
| п. Власть Труда, площадка № 6.1 0,9 км (основная) | Бюджет сельского поселения | 11255,09 | - | - | - | - | - | 11255,09 |
| п. Власть Труда, площадка № 8 3,1 км (основная 1,1 второстепенная 2,0) | Бюджет сельского поселения | 38767,55 | - | - | - | - | - | 38767,55 |
| мост с. Курумоч на площадке № 3 | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост с. Курумоч на севере села через р. Курумка | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост с. Курумоч в центре села через р. Курумка | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост п. Власть Труда, южнее площадки № 2 через озеро Большое Песочное | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост п. Власть Труда, северо-восточнее площадки № 6 | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| мост п. Власть Труда, южнее площадки № 7.1 | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| взлетно-посадочная площадка для малой авиации и вертолетов (местоположение объекта будет уточняться при проектировании) | Бюджет сельского поселения | по проекту | - | - | - | - | - | по проекту |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ: |
| с. Курумоч, ул. Молодежная, 0,8 км | Бюджет сельского поселения | 10004,53 | - | - | - | - | - | 10004,53 |
| с. Курумоч, ул. Степная , 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| с. Курумоч, ул. Лесная , 1,3 км | Бюджет сельского поселения | 16257,36 | - | - | - | - | - | 16257,36 |
| с. Курумоч, ул. Садовая, 1,7 км | Бюджет сельского поселения | 21259,62 | - | - | - | - | - | 21259,62 |
| с. Курумоч, ул. Набережная, 0,9 км | Бюджет сельского поселения | 11255,09 | - | - | - | - | - | 11255,09 |
| с. Курумоч, ул. Рабочая, 0,4 км | Бюджет сельского поселения | 5002,26 | - | - | - | - | - | 5002,26 |
| с. Курумоч, ул. М. Горького , 2,3 км | Бюджет сельского поселения | 28763,02 | - | - | - | - | - | 28763,02 |
| с. Курумоч, ул. Полевая , 1,4 км | Бюджет сельского поселения | 17507,92 | - | - | - | - | - | 17507,92 |
| с. Курумоч, ул. Школьная , 0,7 км | Бюджет сельского поселения | 8753,96 | - | - | - | - | - | 8753,96 |
| с. Курумоч, ул. Волжская , 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с. Курумоч, ул. Крайняя , 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с. Курумоч, ул. Самарская , 0,6 км | Бюджет сельского поселения | 7503,40 | - | - | - | - | - | 7503,40 |
| с. Курумоч, ул. Горная , 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| с. Курумоч, ул. Вишнёвая, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с. Курумоч, ул. Ягодная, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| с. Курумоч, ул. Фабричная, 0,2 км | Бюджет сельского поселения | 2501,13 | - | - | - | - | - | 2501,13 |
| п. Власть Труда, ул. Дачная, 1,1 км | Бюджет сельского поселения | 13756,23 | - | - | - | - | - | 13756,23 |
| п. Власть Труда, ул. Школьная , 2,2 км | Бюджет сельского поселения | 27512,45 | - | - | - | - | - | 27512,45 |
| п. Власть Труда, ул. Луговая, 1,8 км | Бюджет сельского поселения | 22510,19 | - | - | - | - | - | 22510,19 |
| п. Власть Труда, ул. Озерная, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| п. Власть Труда, ул. Зеленая , 1,0 км | Бюджет сельского поселения | 12505,66 | - | - | - | - | - | 12505,66 |
| железнодорожная станция Мастрюково на ул. Лесная, 3,2 км | Бюджет сельского поселения | 40018,11 | - | - | - | - | - | 40018,11 |
| железнодорожная станция Курумоч, ул. Гагарина , 0,5 км | Бюджет сельского поселения | 6252,83 | - | - | - | - | - | 6252,83 |
| железнодорожная станция Курумоч, ул. Сосновая, 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| железнодорожная станция Курумоч , ул. Вокзальная , 0,3 км | Бюджет сельского поселения | 3751,70 | - | - | - | - | - | 3751,70 |
| Итого: |  | 739283,37 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 737783,37 |